永川区黄瓜山乡村旅游区总体规划（修编）（2019-2035）

环境影响报告书

# （征求意见稿公示版）

编制单位：重庆渝佳环境影响评价有限公司

编制时间：二○二一年八月

# 1总则

## 1.1任务由来

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》和《重庆市环境保护条例》要求，2018年10 月，永川区茶山竹海旅游开发有限公司委托重庆渝佳环境影响评价有限公司开展“永川区黄瓜山乡村旅游区总体规划修编”（以下简称“总规修编”）环境影响评价工作。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018年12月29日）

# （3）《中华人民共和国水法》（2016年修订）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）

# （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）

# （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）

# （9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正，2019年4月23日）

# （11）《中华人民共和国旅游法》（2018年10月修订）

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月修正，2020年1月1日）；

（13）《中华人民共和国文物保护法》（2017年11月修正，2017年11月5日起施行）

# （14）《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年1月1日）

（15）《中华人民共和国森林法》（2009年8月27日）

# （16）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日）

（17）《规划环境影响评价条例》（国务院令2009第559号，2009年10月1日施行）

# （18）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）

（19）《基本农田保护条例》（2011修订，2011年1月8日）

# （20）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）

（21）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订）

（22）《中华人民共和国陆生野生动物保护法实施条例》（2016年2月6日修订）

### 1.2.2国务院及部委规章、规划性文件

（1）《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》(国发〔2010〕46 号)

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发〔2011〕35 号)

（3）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年4月25日）

（4）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号)

# （5）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

（6）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）

（7）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅）

（8）《国务院关于进一步做好旅游开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发〔2012〕63号）

# （9）《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）

（10）《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国务院办公厅，2015 年）

（11）《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知》（国发〔2016〕70号）

（12）《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中共中央、国务院，2018 年）

（13）《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见（国办发〔2018〕15号）

（14）《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号）

（15）《国家发展改革委国家旅游局关于实施旅游休闲重大工程的通知》（国家发改委，2016年）

# （16）《产业结构调整指导目录（2019年版）国家发改委令29号》

（17）《关于支持旅游业发展用地政策的意见》（国土资源部、住房和城乡建设部、国家旅游局，2015年）

（18）《国土资源部关于印发《自然生态空间用途管制办法（试行）》的通知》（国土资发〔2017〕33号）

（19）《关于进一步做好基本农田保护有关工作的意见》（国土资发〔2005〕196号）

（20）《关于进一步加强旅游生态环境保护工作的通知》（旅计财发〔2005〕5号）

（21）《国家旅游局办公室关于印发“十三五”全国旅游公共服务规划的通知》（旅办发〔2016〕345号）

# （22）《全国旅游厕所建设管理三年行动计划》（旅办发﹝2015﹞ 78号）；

（23）《旅游厕所建设管理指南》（旅办发﹝2015﹞ 79号）；

（24）《国家发展改革委 国家旅游局关于印发全国生态旅游发展规划（2016-2025年）的通知》（发改社会〔2016〕1831号）；

（25）《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》（农业部联合国家发展和改革委员会等14部门，2016年）

（26）《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部、中国科学院公告 2015年第61号）；

（27）《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发[2015]92号）；

（28）《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》（环发[2013]16号）；

（29）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修订）（环境保护部令第16号，2010年10月22日实施

（30）《全国集中式饮用水源地环境保护专项行动方案》（环环监〔2018〕25号，2018年3月11日实施）

（31）《饮用水保护区生活污水排放问题的回复》（环境保护部，2017年10月19日）

（32）《关于答复全国集中饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函【2018】767号）

（33）《关于饮用水源地二级保护区问题的回复》（部长信箱，生态环境部，2020年6月）

（34）《关于进一步加强规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕99号）

（35）《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评【2016】14号）

# （36）《专项规划环境影响报告书审查办法》（总局令第18号）

（37）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》(环发[2015]178号)；

（38）《关于开展规划环境影响评价会商的指导意见（试行）》（环发[2015]179号）；

（39）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（40）《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单技术指南》

（41）《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作指导意见》（环综合【2021】4号）

### 1.2.3重庆市相关法规、规章

（1）《重庆市环境保护条例》（2017年6月1日施行）

# （2）《重庆市环境噪声污染防治办法》（2013年5月1日施行）

（3）《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府发[2008]133号）

# （4）《重庆市城乡规划条例》（2016年11月24日修订）

（5）《重庆市森林公园管理办法》（2013年）

（6）《重庆市旅游条例》（2014年修正）

（7）《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》（渝府发〔2014〕24号）

（8）《重庆市人民政府关于加快乡村旅游发展的意见》(渝府办发〔2016〕127号)

（9）《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强旅游生态环境保护工作的意见》（渝办发〔2007〕26号）

（10）《中共重庆市委重庆市人民政府关于加快推进生态文明建设的意见》（渝委发〔2014〕19号）

（11）《重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设“十三五”规划的通知》（渝府发〔2016〕34号）

（12）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）

（13）《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等31个区县（自治县）集中式饮用水源保护区的通知》（渝府办〔2013〕40号）；

（14）《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等36个区县（自治县）集中式饮用水水源保护区的通知》（渝府办〔2016〕19号）；

（15）《 万州区等区县（开发区） 集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案 》（渝府办 〔 2018 〕 7）

# （16）《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）；

（17）《重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则（试行）》（渝环〔2015〕429号）；

（18）《重庆市人民政府关于公布重庆市重点保护野生植物名录（ 第一批）的通知》（渝府发〔2015〕7号）；

（19）《中共重庆市永川区委重庆市永川区人民政府关于促进旅游产业发展的实施意见》（永川区委、区政府，2017 年）

（20）《重庆市永川区人民政府关于印发永川区饮用水源保护专项行动工作方案的通知》（永川府发〔2017〕20 号）

（22）《重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区声环境功能区划分方案的通知》（永川府办发〔2018〕158 号）

（23）《重庆市永川区人民政府办公室关于印发永川区生态文明建设“十三五”规划的通知》（永川府办发〔2016〕125号）

（24）《重庆市永川区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（永川府发〔2020〕28号）

### 1.2.4相关规划

（1）《重庆市永川区城乡总体规划》（2013年编制）

# （2）《重庆市永川区旅游发展总体规划（修编）》（2018-2030）

（3）《重庆市永川区“十三五”旅游发展规划》（2016~2020）

# （4）《中国西部欢乐城旅游度假区总体规划及重点地块控制导规》

（4）《永川区乡村旅游发展规划》（2020-2030）

（5）《重庆永川区乡村旅游提档升级发展总体方案》（永川区旅游局，2020 年）

# （6）《重庆市永川区生态文明建设“十四五”规划》（2021~2035）

（8）《长江经济带战略环境影响评价重庆市“三线一单”》

（9）《长江经济带战略环境影响评价重庆市永川区“三线一单”》

### 1.2.5技术导则与标准

（1）《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 130—2019）

（2）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)

# （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）

（4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）

# （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）

（8）《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）

（9）《重庆市规划环境影响评价技术指南——碳排放评价（试行）》

（10）《旅游景区生态环境保护技术指南》（DB50/T 1052-2020）

## 1.3评价目的与原则

### 1.3.1评价目的

通过评价，提供规划决策所需的资源与环境信息，识别制约规划实施的主要资源和环境要素，确定环境目标，构建评价指标体系；分析、预测、评价规划实施可能对区域、流域生态系统产生的整体影响、对环境和人群健康产生的长远影响，论证规划方案的环境合理性和对可持续发展的影响，论证规划实施后环境目标和指标的可达性，形成规划优化调整建议；提出环境保护对策、措施和跟踪评价方案，协调规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及当前利益与长远利益之间的关系，为规划和环境管理提供决策依据。

### 1.3.2评价原则

#### 1.3.2.1早期介入、过程互动原则

规划前期阶段，同步开展规划环评工作。根据规划内容，收集与其相关的法律、法规、环境政策；收集上层位规划—永川区旅游发展规划，规划区域上一轮规划情况，区域“三线一单”成果，对规划区域及可能受影响的区域进行现场踏勘，收集区域基础数据、基础资料，对区域环境敏感区进行初步调查，识别规划实施的主要环境影响，分析提出规划实施的资源、生态、环境制约因素，反馈给规划编制机关。

规划方案编制阶段，完成现状调查与评价，提出环境影响评价指标体系，分析、预测和评价拟定规划方案实施的资源、生态、环境影响，并将评价结果和结论反馈给规划编制机关，为方案优化提供参考和依据。

规划审定阶段。根据拟定规划方案进一步论证其规划方案的环境合理性，形成优化调整建议。

#### 1.3.2.2统筹衔接、分类指导原则

突出不同类型、不同层级规划及其环境影响特点，根据永川区“三线一单”成果，分类指导规划所及建设项目的布局和生态环境准入。

#### 1.3.2.3客观评价评价

规划环境影响评价综合考虑规划实施后对各种环境要素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据。

## 1.4评价范围

### 1.4.1时间维度

规划分为近期、中期和远期，规划年限自2019年至2035年。评价现状水平年2019年至2021年，预测评价年2025年，远景展望水平年2035年。

### 1.4.2空间尺度

《永川区黄瓜山乡村旅游区总体规划》规划面积138.57平方公里，涉及5镇街17村。规划期限为2019年~2035年，规划项目58个，按照开发建设时序，其中近期17个、占比29%，近中期27个、占比47%，中期2个、占比3%，中远期7个、占比12%，近中远期5个、占比9%。评价范围为整个规划期规范范围内。

评价范围包括：一是规划区范围内2019年~2035年所有续建、改扩建、新建项目，重点评价时段为近期、近中期。二是规划区边界处规划线性工程（如交通工程、给排水管道工程实施对沿线两侧的影响区。

评价范围详见表1.4-1。

表1.4-1  环境影响评价范围

| 环境要求 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 规划区及其边界向外扩展500m的范围 |
| 地表水 | 地表河流：临江河水厂至临江河茨坝控制断面； 规划区内水库：上游水库、牛门口水库、卫星水库、跃进水库、大沟水库、来龙湖水库、红星水库、白水洞水库、大潮沟水库、四合水库、民兵水库、邹家冲水库、红山水库、小沟水库、烂沟水库 |
| 声环境 | 规划区及其边界向外扩展200m的范围，138.57平方公里规划范围 |
| 生态 | 规划区138.57平方公里规划范围；永泸公路除规划区范围外的沿线100m区域。 |

## 1.5评价重点

根据规划环评导则要求及规划方案特点，确定本次评价的重点。

# （1）充分衔接荣昌区“三线一单”管控要求；

（2）大气环境影响评价、地表水环境影响评价、土壤环境影响评价；

（2）规划范围的空间布局约束、污染物排放管控、环境准入和资源利用管控，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议。

（4）重点项目的环境合理性和优化调整建议。

## 1.6评价流程、评价方法

### 1.6.1评价流程

本规划环境影响评价工作流程下图。

图1.6   规划环境影响评价工作流程图

### 1.6.2评价方法

根据规划环境影响评价特点，针对不同的评价内容采用不同的评价方法。其中，从环境保护角度对规划方案的初步筛选采用核查表法进行；现状调查与评价采用收集资料法、现场调查法；环境影响识别与评价指标确定采用核查表、矩阵法、类比分析等方法，环境影响预测评价视不同环境要素分别采用类比分析、负荷分析、环境数学模型、可持续发展能力评估和环境承载力分析法等，详见下表。

表1.6-1   评价拟采用的评价方法

| 评价环节 | 评价方法 |
| --- | --- |
| 规划分析 | 核查表法 |
| 现状调查与评价 | 现状调查：资料收集、现场踏勘、环境监测、访谈、指数法（单指数、综合指数）、类比分析 现状分析：类比分析 |
| 规划实施生态环境压力分析 | 负荷分析法 |
| 环境影响识别与评价指标确定 | 核查表、矩阵法、类比分析 |
| 环境影响预测与评价 | 类比分析、负荷分析、环境数学模型、可持续发展能力评估、环境承载力分析法 |
| 环境风险 | 生态学分析 |

## 1.7功能区划与环境标准

### 1.7.1功能区划

规划区环境功能区划详见表1.7-1。

表1.7-1      规划区环境功能区划

| 环境要素 | 环境功能区划 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | “IV3-1永川—璧山水土保持－营养物质保持生态功能区”。 主导生态功能为水土保持和水体保护，辅助功能为农业营养物质保持、次级河流及矿山污染控制等。生态功能保护与建设的主导方向是防止土地生产力因水资源短缺、土壤侵蚀与环境污染等而退化，应突出农业生态环境建设、农村面源污染和矿山污染治理。主要任务是加大环境保护基础设施的投入；不断优化工业产业结构，加强矿产资源的环境监督与管理；加强复合农业和绿色生态农业建设。加强对云雾山的生态保护工作。加强大中型水库的保护和建设工作。自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区应划为禁止开发区，依法强制保护，严禁开发。 | 《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府[2008]133号） |
| 地表水环境 | 规划区内包括临江河、圣水河两条主要河流。临江河永川段为景观用水，水域类别为Ⅳ类；圣水河源头为上游水库，属集中饮用水水源地（上游水库），水域类别为Ⅲ类。 | 《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号） |
| 环境空气 | 规划区域为二类区 | 《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）、《重庆市永川区环境空气质量功能区划分规划》（征求意见稿） |
| 声环境 | 集镇区域声环境功能区划为2 类区，声环境质量现状执行《声环境质量标准》中的2 类标准；规划区内交通干线S205、S109（永师路、永沪路）公路边界线40m 以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，边界线40m 以外区域执行《声 环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 | 《重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区声环境功能区划分方案的通知》（永川府办发〔2018〕158 号） |

### 1.7.2环境质量标准

#### 1.7.2.1生态环境

根据《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府[2008]133号），规划区所在的永川区属于“IV3-1永川—璧山水土保持－营养物质保持生态功能区”，该生态功能区包括永川区和璧山县，幅员面积2490.56km2。典型的平行岭谷丘陵地貌。森林覆盖率较低，林地面积比仅14.64%。中亚热带温润季风气候，热量丰富，雨量充沛。多年平均地表水资源量11.56亿m3。区内有储藏丰富的天然气、煤、灰岩等矿产资源，尤其以天然气储量最大。

主要生态环境问题为森林质量下降，生态功能降低。水资源相对短缺，时空分布不均。农村面源污染严重。资源开发和基础设施建设不当，生态环境破坏严重。主导生态功能为水土保持和水体保护，辅助功能为农业营养物质保持、次级河流及矿山污染控制等。生态功能保护与建设的主导方向是防止土地生产力因水资源短缺、土壤侵蚀与环境污染等而退化，应突出农业生态环境建设、农村面源污染和矿山污染治理。主要任务是加大环境保护基础设施的投入；不断优化工业产业结构，加强矿产资源的环境监督与管理；加强复合农业和绿色生态农业建设。加强对云雾山的生态保护工作。加强大中型水库的保护和建设工作。区内云雾山以及一些典型的湿地生态系统应重点保护；自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区应划为禁止开发区，依法强制保护，严禁开发。

#### 1.7.2.2地表水环境

根据永川区水系图，规划区内主要湖库有卫星湖水库、上游水库、牛门口水库等16座，主要河流有圣水河、大竹溪，属临江河流域。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），临江河属长江一级支流，永川河段长84km，水域功能为景观用水，水域类别为Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

规划区东南部主要河流为圣水河，属圣水河水溪。圣水河源自上游水库，根据重庆市人民政府办公厅关于印发万州区等区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案的通知渝府办〔 2018 〕7，上游水库为城市集中式饮用水水源地，水域类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

#### 1.7.2.3地下水环境

以人体健康基准值为依据，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，相关标准见表1.7-4。

表1.7-4  地下水质量标准限值    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 11 | 镉 | ≤0.005 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 | 12 | 铁 | ≤0.3 |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20 | 13 | 锰 | ≤0.10 |
| 4 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 | 14 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 5 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 15 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 6 | 砷 | ≤0.01 | 16 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 7 | 汞 | ≤0.001 | 17 | 氯化物 | ≤250 |
| 8 | 铬（六价） | ≤0.05 | 18 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 9 | 总硬度 | ≤450 | 19 | 总大肠菌群（MPN/100mL 或CFU/100mL） | ≤3.0 |
| 10 | 铅 | ≤0.01 | 20 | 铝 | ≤0.20 |
| 21 | 氰化物 | ≤0.05 | 22 | 铜 | ≤1.00 |
| 23 | 锌 | ≤1.00 | 24 | 钠 | ≤200 |
| 25 | 硒 | ≤0.01 | 26 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 27 | 碘化物 | ≤0.08 | 28 | 石油类 | ≤0.05（参照地表水） |
| 29 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | 30 | 菌落总数 | ≤100 |
| 31 | 三氯甲烷 | ≤60 | 32 | 四氯化碳 | ≤2.0 |
| 33 | 苯 | ≤10.0 | 34 | 甲苯 | ≤700 |

#### 1.7.2.4 大气环境

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号），黄瓜山市级森林公园属环境空气功能一类区。根据“重庆市林业局关于重庆市泉活森林公园等5个市级森林公园降级为区（县）级森林公园的通知”渝林产〔2018〕24号、重庆市永川区林业局关于撤销黄瓜山和代家店区级森林公园的通知（永林业发〔2018〕26号），以及《永川区环境空气质量功能区划分2020》（征求意见稿），规划区大气环境为二类功能区，评价范围为二类区，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参照《河北省地方标准环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。

#### 1.7.2.5声环境

根据《重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区声环境功能区划分方案的通知》（永川府办发〔2018〕158 号），规划范围的南大街街道、卫星湖街道、仙龙镇、吉安镇、五间镇声环境功能区为2类，乡村区声环境主要考虑山上、山下均有交通干道经过，乡村旅游活动多，总体按2类功能区执行，交通干道线两侧区域执行4a类，见表1.7-5。

表1.7-6    声环境质量标准

| 区域 | 声功能区 | 执行标准dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 镇、街及农村区域 | 2类 | 60 | 50 |
| S205、S109交通干道两侧区域 | 一级公路两侧35m区域 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 二级公路两侧30m区域 |  |  |  |

#### 1.7.2.6土壤环境

规划范围内建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），规划区内农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018），见表1.7-6、表1.7-7。

表1.7-7    建设用地土壤污染风险筛选值和管制值    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 1 | 铜 | 7440-43-9 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 2 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 3 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 4 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 5 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 6 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |

表1.7-8   土壤环境质量  农用地土壤污染风险筛选值     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |

### 1.7.3污染物排放标准

#### 1.7.3.1污水排放标准

规划区旅游服务中心小型生活污水处理站出水直接排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准、间接排放执行三类标准；受水区污水集中排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A或B标准。

#### 1.7.3.2废气排放标准

施工期粉尘参照执行《大气污染物综合排放标准》(DB50/ 418-2016)，颗粒物场界外浓度限值为1mg/m3（无组织排放监控浓度限值）。见表1.7-8。

表1.7-8  重庆市大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控点浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度限值（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

饮食业油烟最高允许排放浓度限值执行《餐饮业大气污染排放标准》（DB50/859-2018）表1限值规定。见表1.7-9。

表1.7-9    餐饮业大气污染物最高允许排放浓度   单位：mg/m3

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 油烟 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 10.0 |

注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度。

#### 1.7.3.3噪声排放标准

施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值(GB12523-2011)，表1.7-10。

表1.7-10        建筑施工场界噪声限值    单位：dB（A）

| 噪声限值 |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）标准限值，具体值见表1.7-11。

表1.7-11    社会噪声排放源边界噪声排放限值       单位：Leq〔dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

#### 1.7.3.4固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) ；危险废物执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》 ( (HJ 2025-2012)；医疗废物执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ 421-2008)；餐厨垃圾执行《重庆市餐厨垃圾管理办法》。

# 2规划分析

## 2.1规划概述

### 2.1.1规划编制背景

乡村旅游是乡村振兴的重要组成部分。随着我国经济的发展和城市化进程的加快，回归自然、拥抱自然等理念的产生，使乡村旅游发展成为现代旅游业的重点。党的“十九”报告提出“乡村振兴”以来，既给乡村旅游业发展带来动力，同时也使乡村旅游迎来新的挑战。在乡村振兴的背景下，结合地域优势，打造具有当地特色的乡村旅游景观，以乡村旅游创造经济效益、驱动乡村振兴，推动永川乡村旅游实现新跨越，迈上新台阶。

永川位于长江上游北岸、重庆西部，处于重庆一小时经济圈内，是成渝地区双城经济圈重要节点、重庆主城都市区战略支点城市。随着永川“十二五”规划、“十三五”规划、永川区双百城市总体规划、永川区全域旅游规划、永川区乡村旅游规划等系列规划措施，为永川乡村旅游发展指明了方向。

为促进永川区旅游业发展，增强旅游业的经济带动作用。根据《永川区旅游发展总体规划》，于2010年编制了《永川区黄瓜山统筹城乡发展示范区、乡村旅游区总体规划》，重庆市永川区人民政府以永川府【2010】62号予以批复。

批复规划确定范围：以黄瓜山为主要规划范围，北至永川一环路，东到永师路-永泸路一线，南达永泸路，西至黄瓜山西麓，由西南向东北延伸呈“带”型，规划范围总面积约91.26平方公里。规划期限为近期2010-2015年，中期2016-2020年，远期2021-2025年。规划定位为以果乡、田园、乡村、野趣为特色的集休闲娱乐度假、游览观光、康疗健身、教育学习、康体娱乐、会议商务、生态旅游为一体的综合性乡村旅游目的地，最终提升为全国乡村旅游示范区、全国观光农业示范区、重庆市统筹城乡发展示范区。规划用地分类为居住用地、生态度假用地、中小学托幼用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地、农村居民用地、农业观光用地、养殖用地、牧草地等29类，其中建设用地规模约3.29平方公里，约占规划区总面积的3.61%。

2014年，永川区人民政府以永川府【2014】13号对《永川区黄瓜山统筹城乡发展示范区、乡村旅游区总体规划修编》予以批复。

批复规划确定范围：北至永川一环路，东到渝泸路一线，西南至黄瓜山西麓，西至南大街八角寺村、兴隆村一带，由西南向东北延伸呈“带”型，规划范围总面积约11115.4公顷。划期限为近期：2012—2015年，中期：2016-2020年，远期：2021-2025年。规划区功能定位为：以果乡、田园、乡村、野趣为特色集休闲娱乐度假、游览观光、康疗健身、教育学习、康体娱乐、会议商务、生态旅游为一体的综合性乡村旅游目的地，最终提升为全国乡村旅游示范区、全国观光农业示范区、重庆市统筹城乡发展示范区。总规划用地面积为11115.4公顷，其中城市建设用地1568.77公顷（含一环路、永师路沿线和卫星湖片区1510.25公顷），乡村旅游建设用地225.14公顷，区域交通设施用地152.47公顷，特殊用地5.87公顷，水域329.87公顷，农林用地8833.28公顷。

随着永川旅游规模的不断扩大和周边交通的迅速发展，为着力推动解决制约乡村旅游发展的用地问题、融资问题、交通问题、营销问题、农旅融合发展等问题，着力优化乡村旅游发展环境，确保黄瓜山乡村旅游区的持续良好发展，2021年，对《永川区黄瓜山统筹城乡发展示范区、乡村旅游区总体规划修编》进行规范范围调整和发展定位，编制了《永川区黄瓜山统筹城乡发展示范区、乡村旅游区总体规划（修编）（2019-2035）》。

规划空间格局总体不变，调整内容主要涉及3项，一是重新确定旅游发展区定位，二是调整和增加原总规中的项目策划，三是对原总规用地布局进一步优化。规划范围北至永川一环，紧邻市区，东到永师路、永泸路周边，东南延伸至五间镇圣水湖，西北至八角寺村、兴隆村，西南至黄瓜山西麓；主要规划区域受地形影响，向西南与东北延伸呈“带”型分布。规划区涉及5镇街17村，总面积约138.57平方公里，较原规划增加了27.42平方公里。

### 2.1.2规划定位

规划总体定位：成渝双城经济圈乡村休闲度假旅游目的地

形象定位：梨乡黄瓜山、百里花果园

### 2.1.3规划发展目标

（1）总体发展目标

打造成国内知名的乡村旅游先行示范区、重庆地区代表性的田园综合体集聚区和精品民宿示范区。

# （2）分期发展目标

近期（2019~2025）：进一步提升黄瓜山乡村旅游品牌，完成一批重要的乡村旅游项目建设、环境整治、基础设施建设、配套服务设施建设、信息化设施建设，开放一批新的景区，根据现实条件逐步推进核心产品体系、品牌产品、旅游产业链的建设。

中期（2026~2030）：黄瓜山乡村旅游品牌得到持续更新和提升，巩固形成一批精品乡村旅游产品和项目，形成核心游憩产品体系，经济效益稳定在较高水平，旅游区信息化建设基本完成。农民收入持续提高，生态环境不断改善。

远期（2031~2035）：基本建成乡村旅游特色突出、旅游服务高效快捷、旅游环境持续和谐，国内知名、西南一流的乡村旅游区。建成20-25个精品旅游点（其中A级景点10-15个，研学旅行示范基地2-5个，田园综合体3-5个，家庭农场5-8个，乡村文化乐园3-6个。

# （3）经济目标

通过项目的整体规划布局及重点项目的投资和建设，以旅游产业的发展带动一二产业的发展，形成三产业联合互动。各阶段经济目标为：

近期（2019~2025）：到2025年游客达到283万人次，其中乡村振兴期为213（万人次）。实现旅游收入达到近83.18亿元。

中期（2026~2030）：市场全面发展，游客按8%速度增长，到2030年，游客量达到416万人次。实现旅游收入达到近134.50亿元。

远期（2031~2035）：到2035年，游客量达到557万人次。实现旅游收入达到近223.67亿元。

# （4）社会目标

充分发挥黄瓜山乡村旅游区的辐射带动功能，延长旅游产业链，为当地居民提供更多的就业机会，增加居民收入，促进周围城镇设施的完善，提升永川人民生活品质。

# （5）生态目标

将“绿色”、“环保”、“生态”指标纳入项目规划要求，推动生态环境的整体提升，做到生态系统、绿化系统与景观系统的复合，娱乐系统与景观系统的复合。

### 2.1.4规划空间布局

规划区空间布局按照“一带、三区”布置，重点建设三大主体功能区（见附图）。一带指景观大道综合功能带，三区指近郊休闲区、山乡体验区、田园生态区。

#### 2.1.4.1一带

主要指规划区内黄瓜山中部南北轴向的森林大道（现状S545省道），主要功能为交通连接、景观带展示。该道路北接永川区中心城区，向南延伸贯穿整个黄黄瓜山山脉，是规划区内、外连接的主要交通干道，也是黄瓜山的门户通道。经过两轮规划后，黄瓜山区域内已形成具有一定规模的生态、观光、休闲功能区，主要以森林大道、S205省道为中心，向两则区域布置。本轮规划重在对“一带”区域内现有道路的升级改造和“一带”沿线两侧区域的景观展示规划。

# （1）主干道升级改造

包括森林大道和S205省道。升级改造长度33.5km，其中森林大道段改造长度约12km，S545省道改造长度约21.5km。森林大道改造范围为：森林大道（代家店）——桃花源——卫星湖公路，改造内容为路面升级；S205省道改造范围包括：1）五间镇——S205省道段（七彩蓝莓园），包括路面升级和拓宽，长度约12km；2）S205省道吉安镇场镇——黄瓜山村段，以路面升级为主，长度为9.5km。

森林大道（代荷路支线）位于南大街街道代家店村，起点与代寒路相交，终点止于森林大道语鸣休闲度假村处，全长2.094公里，路基宽度4.5米，行车道宽度4.5米，采用四级公路标准。

# （2）景观展示带

通过在森林大道两旁栽种不同类型的花木，实现道路两侧全面绿化；同时结合片区景点分布，配套完善游客咨询、集散、休憩、停车场、公交站点、观景设施、绿色驿站等综合服务设施。改善沿线级村建筑景观、增强生态景观效果和级村文化气息，营造景观优美、设施完善、生态和谐的乡村生态景观廊道和休闲绿道。

#### 2.1.4.2三区

（1）近郊休闲区

位于规划区北部，与中心城区相邻。涵盖范围涉及南大街街道和卫星湖街道的部分区域，其中南大街街道包括大南村、代家店村两个村的部分区域；卫星湖街道为凤龙村部分区域。区域土地利用现状主要以居住功能为主，其次为黄瓜山绿地、乐和东部主题乐园。

该区域内同时涉及《重庆茶山竹海—乐和乐都旅游度假区总体规划》的部分区域以及《中国西部欢乐旅游度假区总体规划》的部分区域。见右图2.1。

主要功能定位为近效休闲、运动娱乐、游客集散。

规划要点：以黄瓜山生态资源为本底，适度注入城市功能元素，突出“山在城中”、“城乡即景”、“景城融合”特征。在功能设置上，以注重城市人的休闲游憩需求，建设互动、娱乐、运动、民宿和体验类的旅游项目，少量布局旅游地产项目。

建筑风貌：着重体现新巴渝建筑特色。由于规划涵盖了乐和乐都部分区域，同时应关注山上功能项目与山下来龙湖、乐和乐都主题旅游项目的互动与互补。

# （2）山乡体验区

位于黄瓜山山上，沿东北-西南方向纵贯乡村旅游区，包括南大街街道大南村、代家店村、黄瓜山村，以及吉安镇尖山村、铜凉村五个村部分区域。该区域涵盖了《中国西部欢乐城旅游度假区总体规划》的部分区域。

主要功能定位：生态观光、农业研学、民宿体验

规划要点：以黄瓜山山体景观优势，营造出山体区域独特的“乡村风情”；以当地农副产业为基础，创新开发一批精细化、特色化的品质化的乡村旅游项目，诸如亲子互动类、宣讲科普科知识的农业研学类，以及各种农业DIY等项目；以黄瓜山全国乡村旅游示范、桃花源景区等资源优势，延伸观光、休闲、体验、度假等产业功能链，做大做强以梨为首的特色农产品品牌优势；以利用黄瓜山海拔优势，新建一批可呈现黄瓜山地域特色的高档次民宿类项目。

新建民宿类项目开发以休闲、度假、教育功能为核心，辅以优美环境和配套服务设施为保障的新乡型、生态型、健康型、教育型旅游功能区。建筑风貌以石墙或夯土墙建筑形态为特点，体现独特的民居风格。

# （3）田园生态区

共有两个区域。总体布局于山乡体验区西北部和南部。地形以半山或浅丘平坝为主。涉及5个镇、街，包括南大街街道、卫星湖两个街道，八角寺村、代家店村两个村部分区域，卫星湖街道石脚迹村、石龟寺村，凤龙村部分区域、大竹溪村西侧区域，五间镇合兴村、友胜村、双创村，仙龙镇牛门口村，以及吉安镇尖山村、铜凉村两个村部分区域。该区域涵盖了《中国西部欢乐城旅游度假区总体规划》的部分区域。

功能定位：康体养生、生态教育、艺术运动

规划要点：此区域以农耕文化、田园文化为基础，以农业观光、生态体验、康体养生为亮点，形成与山上项目的互补的田园特色的旅游项目，实现山上山下一体化的旅游线路。一是依托区域内主题花卉、休闲果园、文化元素等特色项目的实施，营造花开四季、瓜果飘香、休闲农业的景观特质；二是挖掘农作物的旅游观光价值，形成特色观光游览，并加以商品化包装，开展形式多样、内容丰富的各类主题游活动，增强关联旅游产品的设置与运营，提高旅游附加值，形成旅游吸引力，打造成渝双城经济圈主题鲜明的田园旅游目的地和综合体。

建筑风貌：主要利用周边高大乔木、竹林、河流及外围耕地等自然环境的有机融合，构建以林、水、宅、田为主要要素的黄瓜山林盘院落，形成优美的田园风光。

### 2.1.5规划项目布局、业态类型

#### 2.1.5.1规划项目布局

根据《永川区黄瓜山乡村旅游区总体规划修编（2019~2035）》规划项目统计，至3035年，共规划项目57项。项目布局见图2.4。

图2.2  规划范围内项目布局图

规划项目统计见表2.1-1。

表2.1-1   规划项目一览表

| 分区 | 项目名称 | 地理位置 | 功能定位 | 项目类型 | 开发时序 | 投资模式 | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近郊休闲区 | 飞鸟营撒欢农场 | 南大街街道代家店村 | 丛林冒险、亲子娱乐、挑战极限 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 静水闲居 | 南大街街道代家店村 | 生态康养、花卉欣赏、娱乐休闲、精品住宿、科学研究 | 重点项目 | 中远期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 马术运动公园 | 南大街街道大南村 | 马术体验、休闲娱乐 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 来龙湖风情园 | 南大街街道小南村 | 休闲度假、商务会展、旅游地产 | 重点项目 | 中远期 | 招商引资 | 改建+新建 |
|  | 兰花园 | 南大街街道代家店村 | 生态养生、休闲度假 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 大佛寺 | 南大街街道大南村 | 佛文化体验、素食餐饮养生 | 一般项目 | 近中期 | 政府投资招商引资 | 续建 |
|  | 禾田里▪原舍 | 南大街街道代家店村 | 生态养生、休闲度假 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 湖畔运动民宿 | 卫星湖街道大竹溪村 | 休闲度假 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 幽伴山居▪君澜度假酒店 | 南大街街道代家店村 | 生态养生、休闲度假 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 新建 |
| 山乡体验区 | 黄瓜山狩猎场 | 南大街街道代家店村 | 丛林冒险、特色美食、精品住宿 | 重点项目 | 近期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 水果侠主题乐园 | 南大街街道代家店村 | 休闲娱乐、水果采摘 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 乐野森林学校 | 南大街街道代家店村 | 丛林冒险、亲子娱乐、研学科普 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 黄瓜山生姜标准示范园 | 南大街街道代家店村 | 科学研究、采摘体验、农产品售卖 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建+新建 |
|  | Discovery探索极限公园 | 南大街街道代家店村、卫星湖街道大竹溪村 | 丛林冒险、亲子娱乐、挑战极限 | 重点项目 | 近中远期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 悦动水世界 | 卫星湖街道大竹溪村 | 丛林冒险、亲子娱乐、休闲娱乐 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 中华梨村文创旅游区（中华梨村示范园） | 南大街街道黄瓜山村 | 水果采摘、农业观光、研学教育 | 重点项目 | 近中远期 | 政府投资招商引资 | 续建+新建 |
|  | 黄瓜山村民宿群 | 南大街街道黄瓜山村 | 泡泡屋、露营地、品酒屋等 | 重点项目 | 近期 | 政府投资招商引资 | 新建 |
|  | 梨香湾 | 南大街街道黄瓜山村 | 青年社区、拓展训练、农业采摘 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 怡园花田 | 南大街街道黄瓜山村 | 花卉观赏、西式婚礼、蛋糕烘培体验 | 重点项目 | 近期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 其中园 | 南大街街道黄瓜山村 | 娱乐休闲、生态康养 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建+新建 |
|  | 黄瓜山萝卜示范园 | 南大街街道黄瓜山村 | 采摘体验、农产品售卖 | 重点项目 | 近中期 | 政府投资招商引资 | 续建+新建 |
|  | 梨乡风情街（尖山川渝风情街） | 吉安镇尖山村 | 观光休闲、水果批发 | 重点项目 | 近中期 | 政府投资招商引资 | 改建+新建 |
|  | 黄瓜山养生谷 | 吉安镇铜凉村 | 生态养生、农耕体验 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 七彩蓝莓园 | 吉安镇尖山村 | 水果采摘、体验休闲、研学旅游 | 重点项目 | 近期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 芳华园 | 吉安镇尖山村 | 国防教育、农业科普、休闲娱乐 | 重点项目 | 近中远期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 语鸣度假村 | 南大街街道代家店村 | 生态康养、休闲度假、教育培训、拓展训练 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 香草园 | 南大街街道代家店村 | 休闲度假、娱乐体验 | 一般项目 | 中期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 黄瓜山黑莓园 | 黄瓜山代家店村 | 娱乐休闲、手工制作、采摘体验 | 一般项目 | 中期 | 政府投资招商引资 | 续建 |
|  | 黄瓜山草莓园 | 南大街街道黄瓜山村、代家店村 | 农业生产、创意采摘 | 一般项目 | 近期 | 政府投资招商引资 | 续建 |
|  | 郑清紫藤公园 | 南大街街道代家店村与黄瓜山村交界 | 娱乐休闲、花卉观赏、水果采摘 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 梨博园 | 南大街街道黄瓜山村 | 娱乐休闲、采摘体验 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 教奎早熟梨科技观光园 | 南大街街黄瓜山村 | 娱乐休闲、采摘体验 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 桃花源 | 南大街街道黄瓜山村 | 观赏体验、康养度假 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 黄瓜山猕猴桃园 | 南大街街道黄瓜山村 | 娱乐休闲、食品加工 | 一般项目 | 近期 | 政府投资招商引资 | 续建 |
|  | 锦绣黄桃产业园 | 吉安镇铜凉村 | 休闲娱乐、水果采摘、田园综合体 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 尖山共享梨园 | 吉安镇尖山村 | 民宿、休闲娱乐、花卉、水果采摘 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 白云寺桃李园 | 吉安镇尖山村 | 民宿、休闲娱乐、水果采摘 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 箭杆李园 | 吉安镇尖山村 | 观赏花卉、果蔬采摘 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 黄瓜山杨梅园 | 吉安镇尖山村 | 杨梅采摘、休闲娱乐 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 四季柑橘园 | 仙龙镇大牌坊村 | 水果采摘、休闲体验 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 水果主题民宿 | 南大街街道代家店村 | 生态养生、休闲度假 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 森林轻奢民宿 | 南大街街道代家店村 | 生态养生、休闲度假 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 绿野营地 | 南大街街道代家店村 | 露营基地、休闲度假 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 梨·院 | 南大街街道黄瓜山村 | 精品住宿、品茗休闲 | 一般项目 | 近期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 闲云山居 | 南大街街道黄瓜山村 | 精品民宿 | 一般项目 | 中远期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 梨畔雅筑 | 南大街街道黄瓜山村 | 精品民宿 | 一般项目 | 中远期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 怡秀静园 | 南大街街道代家店村 | 休闲度假、娱乐体验 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
| 田园生 态区 | 十里荷香田园综合体 | 南大街街道八角寺村 | 观赏体验、休闲养生、科普研学 | 重点项目 | 近中远期 | 招商引资 | 续建+新建 |
|  | 星湖康养村 | 卫星湖街道场镇、大竹溪村、石脚迹村及石龟寺村 | 艺术运动、养生养老、休闲度假、旅游地产 | 重点项目 | 近中远期 | 政府投资招商引资 | 改建+新建 |
|  | 星光里 | 卫星湖街道石脚迹村 | 休闲度假、生态观光、游乐体验 | 重点项目 | 中远期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 香薰花湖世界 | 卫星湖街道石脚迹村 | 花卉观赏、摄影基地、特色餐饮 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 灵瑚生态园 | 五间镇友胜村 | 生态观光、休闲度假、文化体验 | 重点项目 | 中远期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 仙龙生态谷 | 仙龙镇牛门口村 | 生态观光、休闲度假、文化体验 | 重点项目 | 近中期 | 招商引资 | 新建 |
|  | 菊趣园 | 卫星湖街道石脚迹村 | 花卉观赏、游乐体验 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 梦你蔬乡 | 卫星湖街道大竹溪村 | 休闲观光、旅游度假 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
|  | 卫星湖湿地运动公园（卫星湖水上训练基地） | 卫星湖街道石龟寺村和石脚迹村 | 生态观光、艺术运动、 | 一般项目 | 中远期 | 政府投资招商引资 | 新建 |
|  | 圣水湖桃花岛 | 五间镇合兴村 | 休闲度假、生态观光、文化体验、生态保护、商务会议 | 一般项目 | 近中期 | 招商引资 | 续建 |
| 黄瓜山乡村旅游区 | 农家乐集群 | 零散分布于黄瓜山片区 | 特色餐饮、特色住宿、特色体验 | —— | 近中期 | 政府投资 | 续建+改建 |

按项目类型分，规划区内重点项目26项，一般项目32项。规划见图2.3。

图2.3  规划项目类型占比

按各主体功能区划分，近效休闲区9项，山乡体验区38项，田园生态区10项，乡村旅游区1项。见图2.4。

图2.4  各主体功能区项目占比

按建设项目性质分，规划新建项目24项，续建项目25项，续建+新（改）建项目9项，见图2.5。

图2.5  规划项目建设性质占比

#### 2.1.5.2规划项目产业结构类型

规划旅游项目业态类型主要以采摘体验型、运动体验型、食宿体验型、健康养老型、观赏体验型、综合体验型（见表2.1-1）。其产业结构主要为农林业。

表2.1-2   黄瓜山乡村旅游区项目类型业态规划

| 业态类型 | 规划项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采摘体验型 | 中华梨村文创旅游区 | 可同时开展科普研学 |
|  | 黄瓜山萝卜示范园 |  |
|  | 黄瓜山生姜标准示范园 |  |
|  | 梨博园 |  |
|  | 七彩蓝莓园 |  |
|  | 黄瓜山草莓园 |  |
|  | 黄瓜山杨梅园 |  |
|  | 黄瓜山猕猴桃园 |  |
|  | 教奎早熟梨科技观光园 |  |
|  | 黄瓜山黑莓园 |  |
|  | 四季柑橘园 |  |
|  | 郑清紫藤公园 |  |
|  | 锦绣黄桃产业园 |  |
|  | 水果侠主题乐园 |  |
|  | 白云寺桃李园 |  |
| 运动体验型 | 飞鸟营撒欢农场 | 可同时开展科普研学 |
|  | 马术运动公园 |  |
|  | 芳华园 |  |
|  | 卫星湖湿地运动公园 |  |
|  | 绿野营地 |  |
|  | 悦动水世界 |  |
|  | 乐野森林学校 |  |
|  | 湖畔运动民宿 |  |
|  | Discovery探索极限公园 |  |
|  | 黄瓜山狩猎场 |  |
| 食宿体验型 | 语鸣度假村 |  |
|  | 大佛寺 |  |
|  | 梨·院 |  |
|  | 梨畔雅筑 |  |
|  | 闲云山居 |  |
|  | 黄瓜山村民宿群 |  |
|  | 水果主题民宿 |  |
|  | 森林轻奢民宿 |  |
|  | 幽伴山居▪君澜度假酒店 |  |
| 健康养老型 | 黄瓜山养生谷 |  |
|  | 桃花源 |  |
|  | 禾田里▪原舍 |  |
|  | 怡秀静园 |  |
|  | 星湖康养村 |  |
| 观赏体验型 | 怡园花田 | 可同时开展科普研学 |
|  | 尖山共享梨园 |  |
|  | 尖山川渝风情街 |  |
|  | 兰花园 |  |
|  | 香草园 |  |
|  | 仙龙生态谷 |  |
|  | 箭杆李园 |  |
|  | 菊趣园 |  |
|  | 香薰花湖世界 |  |
|  | 梦你蔬乡 |  |
| 综合体验型 | 十里荷香田园综合体 | 可同时开展科普研学 |
|  | 圣水湖桃花岛 |  |
|  | 静水闲居 |  |
|  | 梨香湾 | 可同时开展科普研学 |
|  | 来龙湖风情园 |  |
|  | 其中园 | 可同时开展科普研学 |
|  | 灵湖生态园 |  |
|  | 星光里 | 可同时开展科普研学 |

### 2.1.6规划配套设施布局

#### 2.1.6.1旅游服务设施规划

（1）集散服务网点

主要为游客提供便利服务，主要以交通集散、景区咨询服务、票务、商品打包、快递服务等功能为主。按大型、中型、小型分级设定。规划大型集散服务网点1处，位于近郊休闲区代家店村；中型集散服务网点4个，其中山乡体验区2个，田园生态区2处。山乡体验区集散服务网点位于中华梨村文创旅游区服务网点（含黄瓜山村游客中心）和尖山川渝风情街服务网点；田园生态区分别位于十里荷香和星湖康养村。见表2.1-3，集散服务网点分布见附图7。

表2.1-3        规划旅游服务集散服务网点

| 级别 | 布点 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 大型集散中心、咨询网点 | 代家店村服务网点 | 交通中转、换乘，景区咨询服务、票务、客房预订、智慧服务、商品打包、快递服务等 |
| 中型集散中心、咨询网点 | 十里荷香服务网点 | 交通集散，兼带景区咨询服务、票务服务、商品打包、快递服务等 |
|  | 中华梨村文创旅游区服务网点（含黄瓜山村游客中心） | 交通集散，兼带景区咨询服务、票务服务、商品打包、快递服务等 |
|  | 星湖康养村服务网点 | 交通集散，兼带景区咨询服务、票务服务、商品打包、快递服务等 |
|  | 尖山川渝风情街服务网点 | 景区咨询服务、商品打包、快递服务等 |
| 小型集散中心、咨询网点 | 由景区根据游客数量自发形成，主要提供咨询、交通集散等服务 |

（2）住宿服务规划

提供多元化的住宿类型，包括特色民宿、乡村主题酒店、乡村旅馆、度假村、农家乐和露营基地。乡村主题型酒店、旅馆，露营基地主要分布在山乡体验区，农家乐各区均有分布。乡村旅馆、度假村床位一般按30~100个考虑，民宿、农家乐床位一般按20个及以下考虑。按照游客占比预测结果，近期床位数为2022床，中期为5943床，远期11604床。

规划区住宿服务体系规划见表2.1-4，规划近、中、远期床位数规模见表2.1-5。

表2.1-4    规划区住宿服务体系规划表

| 类型 | 分布 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 乡村旅馆、度假村 | 近郊休闲区、田园生态区 | 一般30-100个床位 |
| 乡村主题酒店 | 山乡体验区、田园生态区 | 根据市场占比自定床位数 |
| 特色民宿 | 整个规划区域 | 一般20个床位以下 |
| 农家乐 | 整个规划区域 | 一般20个床位及以下 |
| 露营基地 | 山乡体验区 | 绿野营地为中型基地，梨香湾、蓝莓园等为小型基地 |
| 乡村绿色酒店 | 山乡体验区 | 根据市场占比自定床位数 |

表2.1-5    规划区内近、中、远期住宿规模预测表

| 整个规划区内 | 近期（床） | 中期（床） | 远期（床） |
| --- | --- | --- | --- |
| 床位数 | 2022 | 5943 | 11604 |

（3）餐饮服务规划

主题特色餐厅：设置于大、中型集散中心、购物街区等游客比较集中的乡村旅游区域及以果蔬、养生、绿色等为主题的景区景点或休闲农业园区内。

乡村度假酒店、度假村：设置于以休闲度假为主题的景区景点或休闲农业园区内。

特色民宿、农家乐及其他：位于景点、休闲农业园区周边或交通便利通达处。

主要经营特色：开发以花果为原料的特色菜、农家土菜、生态鱼、绿色蔬食，荷叶茶，果酒等。

重点开发菜品及饮品：黄瓜山梨乡鸡、黄瓜山萝卜系列、生姜系列、果蔬宴、星湖鱼、荷花宴、全藕宴、荷叶茶，梨子酒、桑葚酒等果酒，形成绿色餐饮系列、农家精致餐饮系列，养生主题餐饮系列等美食体系。

规划区近、中、远期餐位数预测结果见表2.1-6。

表2.1-6   规划区近、中、远期用餐规模

| 整个规划区内 | 近期（个） | 中期（个） | 远期（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐位数 | 3196 | 5004 | 7068 |

（4）购物服务规划

规划三大商业街，即静水闲居商业街、中国西部欢乐城商业街、尖山川渝风情街。商品类型以综合商品、黄瓜山特色水果批发。见表2.1-7。

表2.1-7   规划主要购物规划

| 类别 | 地点 | 商品类型 | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业街 | 静水闲居商业街 | 综合商品 | 近中期 |
|  | 中国西部欢乐城商业街 | 综合商品 | 近中期 |
|  | 尖山川渝风情街 | 黄瓜山特色水果批发 | 近期 |
| 购物中心/游客中心 | 代家店村 | 黄瓜山及永川区特色农产品 | 近中期 |
|  | 中华梨村 | 黄瓜山特色农产品 | 近期 |
|  | 十里荷香 | 荷莲等特色农产品 | 近期 |
|  | 星湖康养村 | 特色工艺品、特色农副产品、特色文创产品 | 近期 |

除此之外的购物中心/游客中心结合自身发展和实际情况自行设置。

（5）会议设施规划

黄瓜山乡村旅游区会议规模划分为大、中、小型。大型会议室规模≥300人，中型会议室规模50~300人，小型、微型会议室10~50人，10人以下。规划布置见表2.1-8。

表2.1-8  规划会议设施一览表

| 类别 | 地点 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 大型会议室 | 十里荷香田园综合体 | 300人及以上 |
|  | 来龙湖风情园 |  |
|  | 幽伴山居·君澜度假酒店 |  |
|  | 其中园 |  |
|  | 星湖康养村 |  |
|  | 黄瓜山养生谷 |  |
|  | 芳华园 |  |
| 中型会议室 | 桃花源 | 50-300人 |
|  | 禾田里·原舍 |  |
|  | 蓝莓园 |  |
|  | 梨香湾 |  |
| 小型、微型会议室 | 旅游区有能力设置会议室的小型景区景点或休闲农业园区 | 10-50人 10人及以下 |

（6）观景台等设施规划

分道路沿线观景点和景区内观景点的规划。道路观景摄影点，主要沿旅游大环线主、次干道和支路布置，同时还设置相应的公交站点和临时停车点。共规划有22个道路观景摄影点，具体见表2.1-9。

表2.1-9     道路旅游观景摄影点规划设置一览表

| 道路等级 | 道路名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干道路 | 森林大道（X434） | 4 | 干线道路观景点的设置位置多以道路始终点、多条道路交汇处及停车场附近为主。 |
|  | 永师路 | 5 |  |
|  | 永泸路 | 3 |  |
| 次干道路 | S545 | 3 |  |
| 支路 | 卫星湖环线 | 2 |  |
|  | 健康文化路（灵瑚生态园附近） | 1 |  |
|  | 花徐璐 | 1 |  |
|  | 圣水湖环线 | 1 |  |
|  | 牛门口水库环线 | 1 |  |
|  | 黄瓜山到中国西部欢乐城 | 1 |  |
| 合计 | 22 |  |

景区内共规划有40个观景点，主要结合地形地势条件和景区观赏性。具体见表2.1-10。

表2.1-10    景区旅游观景摄影点规划设置一览表

| 景区名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 静水闲居 | 1 | 以景区的可观赏性、吸引力程度和地势的高低为主要考虑因素确定观景点。 |
| 十里荷香田园综合体 | 2 |  |
| 中华梨村文创旅游区 | 20 |  |
| 其中园 | 3 |  |
| 梨博园 | 1 |  |
| 桃花源 | 2 |  |
| 仙龙生态谷 | 2 |  |
| 圣水湖桃花岛 | 2 |  |
| 灵瑚生态园 | 1 |  |
| 星光里 | 2 |  |
| 菊趣园 | 2 |  |
| 芳华园 | 2 |  |
| 合计 | 40 |  |

（7）旅游厕所规划

规划在中国西部欢乐城、十里荷香田园综合体、梨香湾、卫星湖湿地运动园、静水闲居、圣水湖桃花岛、灵瑚生态园等人流集中和水源条件好的地段修建水冲式旅游厕所。水冲公厕根据位置不同分别按照AAA、AA和A级旅游厕所标准建设，建筑面积20～100m2不等。普通公厕布置应结合景区游线在道路两边灵活布置，每500米至少规划建设旅游厕所1个，设置位置应控制在距游道50米距离之内。具体布置见表2.1-11。

表2.1-11  旅游厕所规划设置一览表

| 位置 | 级别 | 蹲位 | 类型 | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水果侠主题乐园 | AAA | 40 | 水冲式 | 近中期 |
| 幽伴山居·君澜度假酒店 | AAA | 40 | 水冲式 | 近中期 |
| 森林轻奢民宿 | AAA | 40 | 水冲式 | 近中期 |
| 乐野森林学校 | AAA | 40 | 水冲式 | 近中期 |
| Discovery探索极限公园 | AAA | 40 | 水冲式 | 中远期 |
| 十里荷香 | AAA | 40 | 水冲式 | 近期 |
| 卫星湖湿地运动园 | AA | 10 | 水冲式 | 近中期 |
| 静水闲居 | AA | 10 | 水冲式 | 近期 |
| 星湖康养村 | AA | 30 | 水冲式 | 近期 |
| 代家店集散中心 | A | 60 | 水冲式 | 近中期 |
| 中华梨村文创旅游区 | A | 40 | 水冲式 | 近期 |
| 梨香湾 | A | 40 | 水冲式 | 近中期 |
| 灵瑚生态园 | A | 20 | 水冲式 | 近期 |
| 尖山川渝风情街 | A | 20 | 水冲式 | 近期 |
| 合计 | 470 |  |  |

#### 2.1.6.2规划公用配套设施

规划区内公用配套设施主要为给排水、电力、燃气。

（1）给排水

按照基础设施规划，规划区供水由五间镇水厂、双竹水厂供应，水源地包括上游水库（属划定的饮用水水源地）、八一水库、三合水库。根据预测，黄瓜山乡村旅游区规划近期、中、远期给水量分别为1.93万m3/d、2.09万m3/d、2.36万m3/d，排水量按给水量的90%计。规划区近、中、远期给排水量统计见表见表2.1-12。

表2.1-12    黄瓜山乡村旅游区近、中、远期给排水量

| 类别 | 单位 | 各阶段给排水量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 近期(2019-2025) | 中期(2026-2030) | 远期(2031-2035) |
| 给水 | 万m3/d | 1.93 | 2.09 | 2.36 |
| 排水 | 万m3/d | 1.737 | 1.881 | 2.124 |

规划区内污水采取污水管网收集后，分别汇集至五间镇污水处理厂、双竹污水处理厂集中处理后排放。对不能通过管网收集的少量污水，采取集中定点处理后达标后排放。

# （2）电力

规划区供电由卫星湖街道110KV双凤变电站、南大街110KV南郊变电站和4个10KV开闭所提供；

# （3）燃气

规划区供气以天然气为主，对近期无法实施燃气管网覆盖的采用罐装液化石油气。

#### 2.1.6.3规划环卫设施

根据规划文本垃圾产生量预测，规划范围内日产垃圾量约218.5t。规划设置4座垃圾中转站。景区范围内垃圾按每间隔100m布置，同时配备环卫车12辆，环卫工人休息点5处。生态公厕按800~1000m布设，在重要交通节点、重要景观节点处设置垃圾桶和旅游厕所。

#### 2.1.6.4规划交通设施

黄瓜山乡村旅游区主要道路设施规划主要包括改造工程和新建工程两大部分。改造工程中，路面升级道路总长约56.9km；拓宽改造道路总长约26.1km。新建道路总长约67km。改造及新建道路总长约150km。

# （1）路面改造工程

共涉及4条道路的路面升级改造，改造线路总长约56.9km，仅为路面升级，不涉及新征占地。包括：1）永师路（约28.4km）；2）森林大道（代家店）—桃花源—卫星湖公路（约12km）；3）S545省道吉安镇场镇－黄瓜山村段（约9.5km）；4）健康文化路的路面升级改造（约12km）。其中，永师路与健康文化路于近期完成，其余路段规划在中期完成。

# （2）拓宽改造工程

共涉及4条线路的拓宽改造，改造长度总计约26.1km。改造工程具体为：1）五间镇-S545省道（七彩蓝莓园）（约12km）；2）改造花徐路吉安镇花朝门—箭杆李园段（约4.5km）；3）吉安镇—来苏镇景观道路—五三路（约5.8km）；4）圣水湖环线（约3.8km）。改造内容包括道路拓宽工程和路面工程。

# （3）新建路网工程

新建道路（含自行车道）约67km，除十里荷香景区周边道路为中期建设外，其余新建道路工程均在近期建设。具体为黄瓜山-中国西部欢乐城环线（约2.6km）、花湖路川东花生-卫星湖旅游干道（约3.5km）、黄瓜山村环线（约28.8km）、森林大道（车园山庄）-来龙湖风情园（约3.3km）、代荷路代家店—十里荷香旅游干道（约2.9km）、吉安镇-仙龙镇自行车道环湖线（约4km）、十里荷香景区周道路（约14.6km）、卫星湖环湖北线（约4.8km）、凤龙大道至代家店（约2.5km）。工程内容主要包括道路及附属设施的建设。

黄瓜山乡村旅游区主要道路设施规划汇总见表2.1-13。

表2.1-13   黄瓜山乡村旅游区主要道路设施规划汇总表

| 性质 | 路段 | 长度（km） | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改造工程 | 永师路 | 28.4 | 近期 |
|  | 森林大道（代家店）—桃花源—卫星湖公路 | 12 | 中期 |
|  | S545省道（吉安镇场镇－黄瓜山村段） | 9.5 | 中期 |
|  | 健康文化路的路面升级改造（1.改造五间高速下道口至石河堰现有道路，路面为沥青混凝土路面（3km）；2.改造石河堰到灵瑚生态园现有道路，路面为沥青混凝土路面（1km）；3.改造灵瑚生态园到尖山川渝风情街现有道路，路面为沥青混凝土路面，在景观较好的道路一侧设置观景点（3km）。） | 7 | 近期 |
| 小计 |  | 56.9 | / |
| 拓宽改造工程 | 五间镇-S545省道（七彩蓝莓园） | 12 | 中期 |
|  | 花徐路（改造吉安镇花朝门到箭杆李园的现有道路，升级为沥青混凝土路面，拓宽路面，建设生态景观绿道） | 4.5 | 近期 |
|  | 吉安镇-来苏镇景观道路---五三路（改造吉安镇五星水库到三块土、连接来苏镇山水五十路，升级为沥青混凝土路面，拓宽路面，建设乡村旅游环线） | 5.8 | 近期 |
|  | 圣水湖环线（改造现有道路，拓宽路面。） | 3.8 | 近期 |
| 小计 |  | 26.1 | / |
| 新建 道路 | 黄瓜山-中国西部欢乐城环线 | 2.6 | 近期 |
|  | 花湖路（川东花生-卫星湖旅游干道） | 3.5 | 近期 |
|  | 黄瓜山村环线 | 28.8 | 近期 |
|  | 森林大道（车园山庄）-来龙湖风情园 | 3.3 | 近期 |
|  | 代荷路（代家店到十里荷香旅游干道） | 2.9 | 近期 |
|  | 吉安镇-仙龙镇环湖线（牛门口水库环湖自行车道） | 4 | 近期 |
|  | 十里荷香景区周边道路（新建自行车绿道，路面为沥青混凝土路面） | 14.6 | 中期 |
|  | 卫星湖环湖北线（寒婆沟到387兵工厂的北环线，打造慢行道，并将自行车道与步行道分开建设，路面为沥青混凝土路面，在景观较好的道路一侧设置观景点。） | 4.8 | 近期 |
|  | 凤龙大道至代家店 | 2.5 | 近期 |
| 小计 |  | 67 | / |
| 总计 | 改造（路面、拓宽）+新建 | 150 | / |

#### 2.1.6.4公共停车场规划

主要针对外来旅游车辆的停泊。规划新建停车场8个，扩建现有停车场扩建3个。共计车位3440个，其中小型车3300个，大巴车140个，总占地面积103900m2。新建停车场选址结合旅游设施（集散服务网点）进行设置。本次规划修编对每个停车场内增设充电桩设施。黄瓜山乡村旅游区停车场规划见表2.1-14。

表2.1-14   黄瓜山乡村旅游区停车场规划一览表

| 类别 | 位置 | 车位（个） | 面积（m2） | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景区景点或休闲农业园区自有停车场 | 十里荷香 | 2500（小车）60（大巴） | 77100 | 扩建 |
|  | 水果侠主题乐园 | 50（小车） | 1500 | 新建 |
|  | 森林轻奢民宿 | 50（小车） | 1500 | 新建 |
|  | 静水闲居 | 50（小车） | 1500 |  |
|  | Discovery探索极限运动公园 | 70（小车） | 2100 | 新建 |
|  | 来龙湖风情园 | 50（小车） | 1500 | 扩建 |
|  | 仙龙生态谷 | 60（小车） | 1800 | 新建 |
| 公共区域停车场 | 代家店游客集散中心 | 100（小车）20（大巴） | 3700 | 新建 |
|  | 尖山风情街 | 70（小车）10（大巴） | 2450 | 新建 |
|  | 中华梨村文创旅游区集散中心 | 100（小车）20（大巴） | 3700 | 新建 |
|  | 星湖康养村 | 100（小车）20（大巴） | 3700 | 扩建 |
|  | 卫星湖湿地公园 | 100（小车）10（大巴） | 3350 | 新建 |
| 合计 | 3300（小车）140（大巴） | 103900 |  |

#### 2.1.6.5停机坪、集中避难所

在黄瓜山村新建停机坪1处（贝尔-206）和集中避难所，占地面积4200m2。

### 2.1.7乡村旅游线路规划

为满足各类人群需求，规划按区域型、时间型、主题型设计三种不同类型的旅游线路。

区域型旅游线路主要以环线旅游为主，包括了大环线、北部环线、中部环线和南部环线四种线路。大环线区域以永沪路、S545省为界围合的区域，贯穿规划区北部、中部、南部范围。北部环线区域主要为规划近郊休闲区范围。中部区域主要以森林大道以东、永师路以西的围合区，此区域主要以中华梨村观光园为核心的乡村旅游景区。南部区域主要以桃花源、圣水湖桃花岛、黄瓜山养生谷等为核心的乡村旅游景点。各环线旅游景点设计见表2.1-15，区域旅游规划线路见图2.6。

表2.1-15        区域旅游各环线乡村旅游线路景观设计

| 旅游线路 | 乡村旅游线路景点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大环线 | 森林大道入口-静水闲居-香草园（黑莓园、草莓园）-中华梨村（梨香湾）-其中园-尖山川渝风情街-黄瓜山养生谷（黄桃产业园）-七彩蓝莓园（共享梨园）-四季柑橘园（桃李园）--香薰花湖世界（菊趣园、梦你蔬乡）--悦动水世界-来龙湖风情园 | “一带三区”的部分区域。 |
| 北部环线 | 森林大道入口-马术运动公园-静水闲居-兰花园-飞鸟营撒欢农场-香草园（草莓园、蓝莓园）-绿野营地-悦动水世界-来龙湖风情园 | 近郊休闲区 |
| 中部环线 | 森林大道入口-教奎早熟梨科技观光园-郑清紫藤花园-中华梨村观光园（萝卜示范园、猕猴桃园）-其中园-桃花源-卫星湖湿地运动公园-星光里-菊趣园（梦你蔬乡）-悦动水世界 | 山乡体验区中部区域及田园生态区南部部分区域 |
| 南部环线 | 森林大道入口-香草园（黑莓园、草莓园）-中华梨村（梨香湾）-其中园-尖山川渝风情街-黄瓜山养生谷（黄桃产业园）-七彩蓝莓园（共享梨园）-四季柑橘园（桃李园）-圣水湖桃花岛-香薰花湖世界（菊趣园、梦你蔬乡） 永泸路与花徐路交叉口-圣水湖桃花岛-四季柑橘园-黄瓜山养生谷-仙龙生态谷 | 山乡体验区、田园生态区南部区域 |

图2.6   区域旅游线路规划图

### 2.1.8环境保护规划

在结合区域内环境特征的基础上，区域生态环境保护按照分区管控实施环境保护，在实现资源合理利用最大化的同时，避免过度开发造成生态环境破坏。

整个规划区划分为优先发展区、拓展发展区、控制发展区、生态缓冲区和环境保护区等五个区。各分区范围及管理要求见表2.1-16。

表2.1-16  黄瓜山乡村旅游区环境保护规划分区管控表

| 分区 | 区域范围 | 区域特征 | 游憩管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优先 发展区 | 十里荷香田园综合体、黄瓜山狩猎场、来龙湖风情园、郑清紫藤公园、梨香湾、星湖康养村、梨博园、尖山川渝风情街、芳华园、大佛寺和中华梨村及其周边地区 | 有效协调的综合发展区域。旅游资源优越，基础设施初成，生态敏感性弱。 | 开展集中型的商业、住宿和休闲游憩活动为主，游憩密度较高。 |
| 拓展 发展区 | 飞鸟营撒欢农场、语鸣度假村、怡园花田、其中园、黄瓜山萝卜示范园、黄瓜山生姜标准示范园、黄瓜山草莓园、黄瓜山猕猴桃园、黄瓜山黑莓园、黄瓜山养生谷、七彩蓝莓园、箭杆李园、黄瓜山杨梅园、四季柑橘园 | 中远景的空间拓展区域。旅游资源丰富，基础建设难度小，生态敏感性较弱。 | 可建设与酒店接待设施相匹配的游憩设施，开展多种小型户外游憩活动。 |
| 控制 发展区 | 静水闲居、马术运动公园、闲云山居、梨畔雅筑 | 特殊管理的城镇功能区域。远离人群密集区，独立而隐蔽的特殊功能地块。 | 可开展多种形式的户外与户内游憩活动。但游憩密度不宜过大。 |
| 生态 缓冲区 | 桃花源、仙龙生态谷、圣水湖桃花岛和灵瑚生态园及其周边 | 具有生态效能的控制建设区。位于城市发展区域和环境保护区域之间，风景资源丰富，生态敏感性较强。 | 开展以赏景、文化体验为主的静态游憩活动，尽可能减少人类活动对环境的冲击。 |
| 环境 保护区 | 黄瓜山中部森林覆盖区（白岩槽、天堂沟、象鼻嘴、电厂沟和踏蹄沟等）、圣水湖及其周边地区 | 生态效能较强的环境保护区。风景资源优越，生态敏感性强，严格保护区域。 | 开展赏景为主的游憩活动，严格控制游憩活动对环境的影响。 |

黄瓜山乡村旅游区环境保护分区规划见图2.7。

### 2.1.9景观风貌规划

具体包括规划建筑风貌、植物景观和水体景观三个方面。遵循保持原有生态的基础上，以显山、露水、增绿、见秀为重点，全力打造点、线、面相结合的乡村旅游生态绿化体系，提升旅游区观感体验。

建筑景观方面：重点落地在各居民聚居点、梨园、尖山川渝风情街等建筑。

图2.7       黄瓜山乡村旅游区环境保护管控分区规划

房屋建筑以中式新巴渝风格为主要基调，坡型屋顶、小青瓦或筒瓦，墙面采用新式夯土工艺或青砖、木材等饰面，建筑主体色为青灰色、夯土墙涂料或白色涂料颜色，建筑高度控制在3层（含3层）以下，同时保留部分现状村落，体现巴渝地区的特色乡村风貌。

植物景观方面：1）线：主要体现在以森林大道为主的主干道和景点连接道两侧。通过对森林大道为主的主干道改造升级同时，增加沿线两侧榉树、樟树、榕树等乡土适生乔木的种植，以提升道路绿色品质。在游步道和景点间连接道路两侧，增加本地特色乔木、灌木、开花植物，实现四季有花、四季有绿、处处溢香的景观效果。2）点：主要体现以居民点、服务点为中心的周边区域景观打造。选用优良乡土树种，多种常绿、开花形态优美的树种，作好垂直绿化。3）面：在黄瓜山猕猴桃园、箭杆李园、黄瓜山杨梅园、四季柑橘园等种植各种水果经济林木，注重季节性和差异性，形成各区段、各季果都不同，四季飘香的果林景观。废弃采矿点则应运用现代的矿场植被恢复技术，选择符合当地土壤和气候环境的树种、花卉、草和藤蔓类植物，建立矿场苗圃基地与矿场植被恢复。

水体景观方面：在中华梨村入口印象区建设喷泉广场；卫星湖等湖泊环线设置亲水步道、休憩点、观景台等设施；仙龙生态谷景区的渡槽应完善水道，两侧种植花卉、特色果蔬等作物，增加其观赏性；桃花源瀑布、比子沟瀑布要注意保证落水高度，打造流动活力的效果；黄瓜山山泉附近设置休憩点、观景台等设施。

### 2.1.9规划建设时序

按照规划项目开发时序，分为近期、近中期、中期、中远期、近中远期五个阶段。其中，近期建设工程17项，占总规划项目的29%；近中期建设项目27项，占总规划项目的47%；中期建设项目2项，占总规划项目的3%；中远期建设项目7项，占总规划项目的12%；近中远期开发项目5项，占总规划项目的9%。

具体规划项目详见表2.1-1、附图规划项目开发建设时序见表2.1-17、图2.8。

表2.1-17     规划项目开发时序统计表

| 功能区 | 项目类型 | 开发时序 | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 重点项目 | 一般项目 | 近期 | 近中期 | 中期 | 中远期 | 近中远期 | 新建 | 续建 | 续建+新 （改）建 |
| 近郊休闲区 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 山乡体验区 | 16 | 22 | 17 | 14 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | 5 |
| 田园生态区 | 6 | 4 | / | 5 | / | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 乡村旅游区 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
| 所占比例（%） | 45% | 55% | 29% | 455 | 3% | 10% | 12% | 41% | 43% | 16% |
| 合计 | 26 | 32 | 17 | 26 | 2 | 6 | 7 | 24 | 25 | 9 |

图2.8  规划项目开发时序

## 2.2规划方案分析

### 2.2.1规划开发强度分析

本规划为乡村旅游规划，“一带三区”规划项目业态类型是以开发休闲农业和乡村旅游精品工程为主。从本轮乡村旅游规划用地平衡表得知，规划总面积138.56 km2，其中规划非建设用地面积11865.5km2，占总规划用地的86%，建设用地1991.34km2，占总建设用地的14%。根据规划区内土地现状统计，实际非建设用地面积11490.15km2，占总用地的83%，建设用地面积2366.69km2，占总用地的17%。从规划开发分析（规划用地数据需经设计单位校核后进行），

### 2.2.2规划项目及配套基础设施生态环境影响分析

2.2.2.1规划项目

主要为涉及度假（有酒店、民宿、会议）、特色美食、研学科普、拓展训练、DIY、食品加工等25项。其中，重点项目11项，一般项目13项，改造项目1项。规划项目环境影响主要体现在两个阶段，一是各项目在建设过程由于施工活动导致的植被破坏、水土流失，永久占地及施工“三废”、固体废物等带来的环境影响，这类影响属短期、可逆影响，永久占地通过区域占补平衡调整。二是在各项目建成投运后，在接待游客、商务或团体过程，产生的生活污水和生活垃圾对环境的影响。据此识别出对环境有潜在影响的规划项目见表2.2-1。

# 2.2.2.1规划配套基础设施

主要为规划区内给排水管网拓建、交通路网新建（或改造）、旅游公共厕所、污水处理设施、垃圾收集设施、旅游服务设施、停车场等配套设施的建设。

根据规划区土地利用现状，用地以耕地为主，同时有部分林地和基本农田、公路建设用地、水域等分布。规划配套设施对环境的影响主要体现在建设期和运营期两个阶段。

建设期：除地下管网外，规划配套设施大多以新建为主，涉及临时、永久征地。环境的影响主要体现为临时、永久占地对土地利用性质改变，区域内绿地覆盖率降低，农作物减产以及管沟或路基开挖过程造成的水土流失问题。同时，由于基础开挖、建筑施工等各类施工活动道将产生施工噪声、扬尘、施工废水及固体废物等。

运营期：对于道路工程而言，主要以交通噪声和扬尘为主；对于非线型的规划配套设施，如旅游公共厕所主要为废水，垃圾收集设施主要为臭气、旅游服务中心设施主要为社会生活噪声和生活垃圾、停车场主要为永久占地对区域景观、绿地率的影响。据此识别出对环境有潜在影响的规划配套设施见表2.2-2。

表2.2-1    规划项目环境影响因素分析表

| 规划功能区 | 规划项目 | 主要内容 | 实施阶段 | 影响要素 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建设期 | 运营期 |
| 近郊休闲区 | 静水闲居 | 住宿建设，娱乐休闲场所或设施建设 | 中远期 | 大气、水、固体废物 | 植被破坏、水土流失、施工“三废”及固体废物排放 | 住宿、观赏游玩产生的生活污水，生活垃圾 |
|  | 马术运动公园 | 公园建设、娱乐场所 | 近中期 | 水、固体废物 | 续建 | 娱乐场所游玩过程产生的污水、生活垃圾 |
|  | 来龙湖风情园 | 度假、商务会展、旅游地产开发 | 中远期 | 大气、水、固体废物 | 植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 住宿、会展过程生活污水、生活垃圾，餐饮油烟 |
|  | 禾田里▪原舍、湖畔运动民宿、幽伴山居▪君澜度假酒店 | 养生、度假 | 近中期 | 大气、水、固体废物 | 植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 住宿、餐饮活动产生的废水、生活垃圾、设备噪声等 |
| 山乡体验区 | 黄瓜山狩猎场 | 美食、住宿、游玩 | 近中期 | 大气、水、固体废物 | 续建 | 住宿生活污水、生活垃圾；美食街区油烟废气、餐厨垃圾 |
|  | 乐野森林学校 | 亲子活动、研学科普普 | 近中期 | 水、固体废物 | 设施建设的植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 游玩活动、科普教育过程产生的生活污水、生活垃圾； |
|  | 黄瓜山村民宿群 | 泡泡屋、露营地 | 近期 | 水、固体废物 | 植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 露营活动产生的污水、生活垃圾 |
|  | 梨香湾 | 拓展训练、住宿 | 近期中 | 大气、水、固体废物 | 植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 住宿、餐饮、培训、餐饮等产生的废水、废气、生活垃圾等 |
|  | 语鸣度假村 | 康养、度假、拓展训练、教育培训 | 近期 | 大气、水、固体废物 | 续建 | 住宿、餐饮、培训、餐饮等产生的废水、废气、生活垃圾等 |
|  | 黄瓜山猕猴桃园 | 食品加工 | 近期 | 水、固体废物 | 续建 | 食品加工过程产生的固体废物、废水等污染物 |
|  | 水果主题民宿、森林轻奢民宿 | 养生、度假 | 近期 | 水、固体废物 | 植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 住宿产生的污水、生活垃圾 |
|  | 绿野营地 | 露营 | 近期 | 水、固体废物 | 植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 露营活动产生的污水、生活垃圾 |
|  | 梨·院、闲云山居、梨畔雅筑 | 民宿 | 近期 | 大气、水、固体废物 | 植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 游客住宿产生的污水、生活垃圾，餐饮服务产生的油烟、含油废水及餐厨垃圾等 |
|  | 怡秀静园 | 度假、娱乐 | 近中期 |  | 续建 | 住宿、娱乐活动产生的污水、生活垃圾 |
| 田园生态区 | 十里荷香田园综合体 | 观赏、养生、研学 | 近中远期 |  | 植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 观赏、研学参观活动游客产生污水、生活垃圾。 |
|  | 星湖康养村 | 养生养老、度假、旅游地产 | 近中远期 |  | 植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 游客住宿产生的污水、生活垃圾，餐饮服务产生的油烟、含油废水及餐厨垃圾等 |
|  | 星光里 | 度假、观光 | 中远期 |  | 植被破坏、水土流失，施工“三废”及固体废物排放 | 游客住宿、观光产生的污水、生活垃圾，餐饮服务产生的油烟、含油废水及餐厨垃圾等 |
|  | 香薰花湖世界 | 特色餐饮、摄影基地、花卉观赏 | 近中期 |  | 续建 | 餐饮油烟、污水、餐厨垃圾，游人人观园活动产生的污水、生活垃圾 |
|  | 圣水湖桃花岛 | 观光度假、商务会议 | 近中期 |  | 续建 | 游客观光、住宿产生的污水、生活垃圾；商务会议活动生活污水、餐饮服务产生的油烟、含油废水、厨余垃圾等 |
| 规划区范围 | 农家乐集群 | 特色餐饮、住宿 | 近中期 |  | 改造；产生的施工“三废”及固体废物 | 游客餐饮、住宿产生的生活污水、生活垃圾，及餐饮服务产生的厨余垃圾、含油废水、油烟等。 |

表2.2-2    规划配套设施环境影响因素分析表

| 规划配套基础设施 | 规划建设内容 | 影响因素 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设期 | 运营期 |
| 交通设施 | 路面升级道路总长约56.9km； | 噪声、扬尘 | 旧路破除施工噪声、扬尘和建筑弃渣；施工临时占地植被破坏 | 道路扬尘、交通噪声 |
|  | 拓宽改造道路总长约26.1km。 | 噪声、扬尘、永久占地 | 拓宽永久占地对土地资源的影响；施工路基开挖、填筑造成的水土流失、施工噪声、扬尘和建筑弃渣； | 道路扬尘、交通噪声 |
|  | 新建道路总长约67km。 | 噪声、扬尘、永久占地 | 工程永久占地对土地资源的影响；施工路基开挖、填筑造成的水土流失、施工噪声、扬尘和建筑弃渣； | 道路扬尘、交通噪声 |
| 给排水管网 | 规划区西侧沿永师大道、永沪路道路敷设；规划区中部沿森林大道、S545路敷设 | 噪声、扬尘 | 施工期管沟开挖土石方，水土流失，施工噪声、扬尘和建筑弃渣； | / |
| 垃圾中转站 | 规划设置4座垃圾中转站，按每100m设置垃圾收集设施。 | 大气 | 垃圾中转站永久占地对土地资源的影响，施工过程场地、土建施工产生的施工扬尘、噪声、固体废物 | 垃圾车运输、垃圾中转站臭气对周边环境的影响 |
| 公共卫生间 | 规划按每500m配置旅游厕所 | 水环境、大气环境 | 永久占地对土地资源的影响，施工过程场地、土建施工产生的施工扬尘、噪声、固体废物 | 废水、臭气 |
| 停车场 | 规划新建停车场8个，扩建现有停车场扩建3个。 | 大气 | 永久占地对土地资源的影响，施工扬尘、噪声、固体废物 | 土地资源、大气 |

## 2.3规划协调性分析

规划协调性分析包括三个层次，即与相关相关法律法规、政策的相符性，与上层位规划的相符性，与区域“三线一单”管控要求符合性及与其他相关规划的协调性。

### 2.3.1与相关法律法规、政策的相符性

根据表2.3-1相关法律法规分析可知，本规划符合重庆市旅游规划、永川区旅游规划的发展分区以生态休闲旅游为主的产城一体化融化区的战略目标。从规划定位、重点项目上看，本次规划基本与社会经济政策、产业政策及国家法律法规相符合。

### 2.3.2与上层位规划的相符性

根据《全国生态旅游发展规划（2016-2025）》、《重庆市旅游发展总体规划》（2016~2030）、《重庆市永川区旅游发展总体规划（修编）（2018~2030）》、《重庆市永川区乡村旅游发展规划（2020~2030）》等规划，本规划符合将永川区南部打造成以生态休闲旅游为主的产城一体化融化区的战略目标。从规划目标、布局、产业、重点项目上看，本次规划基本与所涉及的上层规划均协调。

### 2.3.3与区域“三线一单”管控要求符合性

根据《长江经济带战略环境评价重庆市生态环境准入清单》、《长江经济带战略环境评价重庆市永川区“三线一单”》，规划区内规划项目空间布局与永川区“三线一单”空间管控总体协调，通过本次规划环评提出的调整意见、空间管控和环境准入约束后，与相关规划进一步协调。

各层次规划符合性分析见表2.3-1。

表2.3-1                                    规划协调性分析

| 规划层次 | 相关法规、政策文件、规划 | 涉及相关要求 | 受评规划 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业政策 | 产业结构调整指导目录（2019年本） | 产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类第三十四款“旅游业”中的第1 条旅游商品、旅游纪念品……，以及休闲、登山、滑雪、……等各类户外活动用品开发与营销服务。第2条、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、……、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务 | 本规划为“乡村旅游”专项规划，规划项目以观光旅游、休闲度假、康养、采摘等系列及配套基础设施 | 符合 |
| 相关法律、法规 | 《务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》国办发〔2018〕15号 | 把促进全域旅游发展作为推动经济社会发展的重要抓手，从区域发展全局出发，统一规划，整合资源，凝聚全域旅游发展新合力。大力推进“旅游+”，促进产业融合、产城融合，全面增强旅游发展新功能，使发展成果惠及各方，构建全域旅游共建共享新格局。推动旅游与农业、林业、水利融合发展。大力发展观光农业、休闲农业，培育田园艺术景观、阳台农艺等创意农业，鼓励发展具备旅游功能的定制农业、会展农业、众筹农业、家庭农场、家庭牧场等新型农业业态，打造一二三产业融合发展的美丽休闲乡村……科学合理利用水域和水利工程，发展观光、游憩、休闲度假等水利旅游。大力实施乡村旅游扶贫富民工程，通过资源整合积极发展旅游产业，健全完善“景区带村、能人带户”的旅游扶贫模式。通过民宿改造提升、安排就业、定点采购、输送客源、培训指导以及建立农副土特产品销售区、乡村旅游后备箱基地等方式，增加贫困村集体收入和建档立卡贫困人口人均收入。 | 规划范围内现有“桃花源”、乐和乐都、吉安特色旅游镇、黄瓜山乡村旅游示范区、中华梨村等景点和特色旅游资源。本次规划范围较上一轮扩大27.42km2，涵盖5镇街17村，将按照成渝双城经济圈乡村休闲度假旅游为目标进行优化、整合、提升改造。通过 规划旅游线路与现有景点、景观资源与规划景观连线成片，大力深挖梨文化，结合现有卫星湖等水库打造观光、度假区。围绕农业大力发展生态农业、观光休闲、科普等。 | 符合 |
| 相关法律、法规 | 《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》 国发〔2014〕31号 | 大力发展乡村旅游。依托当地区位条件、资源特色和市场需求，挖掘文化内涵，发挥生态优势，突出乡村特点，开发一批形式多样、特色鲜明的乡村旅游产品。推动乡村旅游与新型城镇化有机结合，合理利用民族村寨、古村古镇，发展有历史记忆、地域特色、民族特点的旅游小镇，建设一批特色景观旅游名镇名村。加强规划引导，提高组织化程度，规范乡村旅游开发建设，保持传统乡村风貌。加强乡村旅游精准扶贫，扎实推进乡村旅游富民工程，带动贫困地区脱贫致富。统筹利用惠农资金加强卫生、环保、道路等基础设施建设，完善乡村旅游服务体系。 | 依托黄瓜山区域是全国乡村旅游示范点、重庆市统筹城乡改革示范区和现代农业示范区的资源优势，按照“一带三区”的功能定位、小园区+大景区发展模式，以“三农”为核心，产业链延伸为抓手，规划一批以休闲度假、康养、亲子体验、生态观光等为主题的项目和配套设施，力争建成“梨乡黄瓜山、百里花果园”，促进乡村观光游向乡村休闲度假和乡村生活体验的转型升级，推动区域乡村旅游高质量发展。 | 符合 |
| 相关法律、法规 | 关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见 | 以游客需求为导向，丰富旅游产品，改善市场环境，推动旅游服务向观光、休闲、度假并重转变，提升旅游文化内涵和附加值。突出乡村特色，充分发挥农业的多功能性，开发一批形式多样、特色鲜明的乡村旅游产品。丰富老年旅游服务供给，积极开发多层次、多样化的老年人休闲养生度假产品。引导健康的旅游消费方式，积极发展休闲度假旅游、研学旅行、工业旅游，推动体育运动、竞赛表演、健身休闲与旅游活动融合发展。 | 规划开发项目按近郊休闲娱乐、山乡体验、田园观光三大功能区布置，结合自然环境特点，因地制宜设定有休闲度假、亲子娱乐、生态养生、农业观光、露营、特色美食、精品民宿、研学科普、国家教育、拓展训练、采摘体验、养生养老、文化体验等旅游产品。具有多层次，多样化的特点。 | 符合 |
| 相关法律、法规 | 关于支持旅游业发展用地政策的意见 | 有效落实旅游重点项目新增建设用地。按照资源和生态保护、文物安全、节约集约用地原则，在与土地利用总体规划、城乡规划、风景名胜区规划、环境保护规划等相关规划衔接的基础上，加快编制旅游发展规划；在符合生态环境保护要求和相关规划的前提下，对使用荒山、荒地、荒滩及石漠化、边远海岛土地建设的旅游项目；依法实行用地分类管理制度，多方式供应建设用地；引导乡村旅游规范发展，促进自驾车、房车营地、文化、研学旅游发展；加强旅游业用地服务监管。 | 规划范围内建设用地严格按照总规进行。区域土地利用总体规划编制时与区林业部门、区规划及自然资源局等部门衔接沟通。 | 符合 |
| 相关法律、法规 | 关于进一步加强旅游生态环境保护工作的通知 | “九、严禁在旅游区及周边地区新批污染环境的项目，已建项目不符合环境功能要求的，要建议政府限期关、停、迁、转……” “十、旅游开发建设规模和旅游活动规模不得超过旅游区的合理环境容量，旅游区内人工景点与服务设施的性质、布局、规模、体量、高度、造型、用材、质感及色彩等应与自然景观和当地的历史文化相协调，不得建设降低景观相容性或破坏景观的项目。” “十一”景区绿化要以当地物种为主，防止引进外来入侵物种。 “十二”在自然保护区的实验区、重要生态功能保护区进行旅游开发建设，要遵循“区内旅游、区外服务”的要求，合理划定功能分区，确定合理的环境游客容量，合理设计旅游区域和线路。在一些重要和敏感的生态区域，如自然保护区的核心区和缓冲区、发生严重退化的重要自然生态系统、具有重要科学价值的自然遗迹和濒危物种分布区、水源地保护区等，禁止进行旅游项目开发和旅游服务设施建设。 “十三、大力加强旅游区内的环境基础设施建设。各旅游区要因地制宜地建设消烟除尘、污水处理和垃圾收集、分类、清理、处置设施，增强污染物处理和达标排放的能力…” “十四、建设宾馆、饭店等服务设施或项目，其污染物的排放不得超过国家或地方规定的排放标准；对污染物排放超过国家或地方规定的排放标准的，限期治理，逾期达不到要求的，要搬迁或关闭；” | 对规划范围内不符合旅游规划项目，规划提出：“逐渐关闭规划区内的工矿点，防止其对环境继续进行破坏，关闭后治理恢复生态环境；对黄瓜山现有工矿区进行严格的环境监管，积极采用新技术、新工艺减少采矿中的“三废”污染；”涉及矿山将采取关闭。 规划区景观风貌：建筑景观主要体现巴渝地区的特色乡村风貌，重点落地于各居民聚焦点、梨园、尖山川渝风情街等建筑；植物景观方面主要以乡土适生乔木的种植，配合灌、花、草等提升。重点落地于森林大道、景点连接道两侧，居民点、服务点周边区域。 为避免过度开发造成的生态环境破坏，将整个规划区划分成拓展发展区、控制发展区、生态缓冲区和环境保护区等五个功能区进行管控。 规划配套环境基础设施涵盖污水管网、污水处理点、WSC污水处理、公厕、垃圾转运站等。 |  |
| 环境政策 | 国务院关于加快推进生态文明建设的意见 | （六）加快美丽乡村建设。……依托乡村生态资源，在保护生态环境的前提下，加快发展乡村旅游休闲业。 （二十一）严守资源环境生态红线。树立底线思维，设定并严守资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线，将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内。合理设定资源消耗“天花板”，加强能源、水、土地等战略性资源管控，强化能源消耗强度控制，做好能源消费总量管理。严守环境质量底线，将大气、水、土壤等环境质量“只能更好、不能变坏”作为地方各级政府环保责任红线，相应确定污染物排放总量限值和环境风险防控措施。在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态红线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变； | 黄瓜山片区经过多年发展，本身已经成为永川乡村旅游最集中的区域，同时也是全国乡村旅游示范点、重庆市统筹城乡改革示范区和现代农业示范区。本轮规划修编在充分利用好、发挥好现有乡村资源优势的基础上，通过用地优化、空间布局优调后策划出一批适宜区域发展的旅游项目，提升规划区在成渝双城经济圈乡村休闲度假旅游地位。 在策划旅游项目空间布局时，按照生态保护优先的原则，采取避让生态保护红线划定区和基本农田保护区，减少工程建设永久占地。同时配套污水、垃圾等环保基础设施，确保规划区污染物能妥善按环保要求处置。 | 符合 |
| 环境政策 | 关于划定划定并严守生态保护红线的若干意见 | （八）确立生态保护红线优先地位。生态保护红线划定后，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。 （九）实行严格管控。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线划定后，只能增加、不能减少，因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。 | 规划范围内生态保护红线为上游水库饮用水源地。按照规划项目总体布局，在上游水库西北象限内为“圣水湖桃花岛”项目，为续建项目，本轮规划修编未在其生态保护红线范围内及周边区域布局除该项目以外的其他项目。 该项目用地属规划农业观光用地，开发项目主要功能：休闲度假、生态观光、文化体验、生态保护、商务会议。该项目开发建设边界严格执行生态保护红线规定。 | 符合 |
| 环境政策 | 全国生态保护纲要 | 17、旅游资源开发利用的生态环境保护。旅游资源的开发必须明确环境保护的目标与要求，确保旅游设施建设与自然景观相协调。科学确定旅游区的游客容量，合理设计旅游线路，使旅游基础设施建设与生态环境的承载能力相适应。加强自然景观、景点的保护，限制对重要自然遗迹的旅游开发，从严控制重点风景名胜区的旅游开发，严格管制索道等旅游设施的建设规模与数量，对不符合规划要求建设的设施，要限期拆除。旅游区的污水、烟尘和生活垃圾处理，必须实现达标排放和科学处置。 | 本轮规划旅游资源开发利用以依托现有乡村旅游景观资源为主。在此基础上，结合自然资源（如湖库、林地等）进一步挖掘以休闲度假、亲子娱乐、商务会议、康养、田园观光等为主题的乡村旅游项目。形成连点成线，连线成片与自然资源相协调的乡村旅游示范区。旅游线路设计总体以现有道路为主线，按功能区设计为北部、中部、南部和大环线的游览线路，其配套公厕、垃圾收集点、旅游服务点、停车场等设施主要沿主线布设。对规划范围内已有景观、文物资源采取保护。不涉及索道等旅游设施建设。配套污水设施采取达标排放，生活垃圾处理严格按环保管理要求。 | 符合 |
| 相关 规划 | 上层位规划 | 《全国生态旅游发展规划（2016-2025）》 |  |  |  |
|  |  | 《重庆市旅游发展总体规划（2016~2030）》 | 规划总体发展目标：“推动旅游产业实现跨越式发展，重点发展休闲度假、旅游餐饮、旅游购物、文化创意、乡村旅游、旅游装备制造和养生旅游、邮轮旅游、研学旅游、低空旅游等旅游新业态。” 五大功能区域旅游规划：其中城市发展新区（包括涪陵、长寿、江津、合川、永川、南川、綦江、大足等12区及万盛经开区，面积2.31万平方公里）旅游规划发展目标：建设项目旅游和乡村旅游示范发展区。……重点开发遗产观光、休闲度假、商务会议、乡村旅游等特色旅游产品，要通过旅游通道串联，整合合类旅游景区，促进“以城带郊、以郊促城、景城一体”的大都市旅游目的地的一体化发展。 …构造“一圈、四地、多中心”的旅游发展格局。…“四地”，即围绕资源整合和产业集散发展，打造包括乡村度假旅游目的地（永川、大足、荣昌、璧山）…。“多中心”，即依托区域性中心城市和高速通道，打造涪陵、合川、永川、大足、南川、江津等旅游集散中心。 | 受评规划旅游业态为乡村旅游；总体发展目标：打造成渝双城经济圈乡村休闲度假旅游目的地。规划按照“一带三区”空间布局，重点布局休闲娱乐、休闲度假、生态康养、生态观光、民宿体验、农业观光、采摘体验、农产品售卖、水果批发、国防教育、农业科普、商务会议等旅游产品。同时，通过本次规划修编，拟对规划区域范围内的周效景点通过道路（或步道）串联，促进区域旅游一体化发展。 | 符合 |
|  |  | 《重庆市永川区全域旅游发展规划（2020~2030）》 | 总体定位：建设成中国西部休闲度假旅游名城。全区旅游 以西部欢乐城为核心的都市核心区、以茶山竹海为核心的康养度假区、以松溉古镇为核心的人文旅游区、以黄瓜山为核心的乡村旅游区、以巴岳山为核心的生态旅游区形成 主题游乐、都市休闲、森林康养、文化体验、乡村度假、科普研学等多类型的旅游项目体系，未来形成“一心四区的”总体空间格局。其中，黄瓜山片主要以黄瓜山为核心，结合“翠山拥山谷，湖川绕碧园”的地理优势，承接中国西部欢乐城外溢游客，突出农耕稻作文化，大力推进农文旅商融合发展，整合黄瓜山区域及周边各大小特色园区，丰富乡村体验项目，通过优化游线、增添景观、度假、休憩、导览等设施，实现黄瓜山提档升级，建设独具永川山水湖田园特征的高品质乡村度假聚落，打造国内知名的重庆地区代表性的乡村旅游先行示范区。 地域范围：包括南大街街道和卫生湖街道部分区域，吉安镇全域、五间镇部分区域、仙龙镇部分区域，来苏镇部分区域。 | 受评规划范围：涉及5镇街17村，总面积约138.57平方公里，较原规划增加了27.42平方公里。 发展定位：成渝双城经济圈乡村休闲度假旅游目的地。 发展目标：国内知名的乡村旅游先行示范区、重庆地区代表性的田园综合体集聚区和精品民宿示范区。 规划项目：按照“一带三区”功能区布局在原总规基础上调整、增加旅游项目58项（含新改扩建）。重点开发以休闲娱乐、休闲度假、休闲观光、休闲农业、生态养生、商务会议等为主旅游业态，通过空间调整和用地优化，实现黄瓜山乡村旅游度假区提挡升级。 | 符合 |
|  |  | 《重庆市永川区乡村旅游发展规划》（2020~2030） | 总体定位：将永川乡村地区打造成休闲度假功能为主的复合型乡村旅游目的地，成为永川建设中国西部休闲度假旅游名城的重要支撑。产品地域为永川乡村地区，旅游产品为以休闲度假为主要功能的旅游产品。全区乡村旅游按照“一江、五山、多点”进行布局。黄瓜山为五山之一，地域范围为南大街街道、卫星湖街道、吉安镇、五间镇、仙龙镇、来苏镇部分区域，功能定位为现代农业体验旅游目的地。旅游发展通过结合黄瓜山优越地形地貌，承接中国西部欢东城旅游度假区外溢游客，突出农耕稻作文化特色，大力推进农文旅商整合发展，整合黄瓜山区域及周边各大小特色园区，丰富乡村体验项目，通过优化旅游线，增添景观、度假、休憩、导览等设施，实现黄瓜山提挡升级，建设独具永川山湖田园特征的高品质乡村度假聚落，打造国内知名的重庆地区代表性乡村旅游先行示范区。 | 受评规划范围：涉及5镇街17村，总面积约138.57平方公里，本轮修编较上一轮规划增加了27.42平方公里。 发展定位：成渝双城经济圈乡村休闲度假旅游目的地。 发展目标：国内知名的乡村旅游先行示范区、重庆地区代表性的田园综合体集聚区和精品民宿示范区。 规划区旅游发展通过依托现有自然资源优势和已形成的特色园区（如中华梨村、桃花源、圣水湖、卫星湖、乡村旅游发展示范区域等等），通过完善旅游服务设施、交通设施、环卫等配套设施，新增（或改造）一批有品质、有特色的旅游项目与现有景区串连成片，着力提升规划区乡村旅游档级。 | 符合 |
|  | 同级规划 | 《重庆市永川区中国西部欢乐城旅游度假区总体规划及重点地块控制导规》 | 规划围绕“欢乐”的核心主题，构建“狂欢”“嗨乐”两大体验，形成五大产品体系。提出提质、增项、补裢3大策略，一是做强“动物主题”核心，二是拓展内部外部空间，按照景城融合发展思路，以“嗨玩度假地-乐动生活圈”为主题，增设“嗨玩度假体验”、“梦想文创产业”和“智慧度假生活”三大类项目，构建一个集群，形成主题乐园集群，实现“全龄、全时、全季”欢乐体验。三是纵向拓宽“文旅+”跨界融合，横向丰富度假基本要素，做大旅游度假产业，全面提升周边土地价值，引导发展科技旅游、农业旅游、体育旅游、工业文创、商贸旅游、影视、度假等，实现产业多元化发展。 | 受评规划范围包括了中国西部欢乐城的部分区域。重叠范围主要位于近郊休闲区东侧。受评规划用地与中国西部欢乐城规划用地保持一致。按照永川全域旅游一心四区的总体布局，受评规划为四区之黄瓜山乡村旅游区。通过与西部欢乐城旅游资源整合、集聚，提质、升级，助推永川全域旅游发展。 | 规划范围部分重叠，但规划用地保持一至，无制约 |
|  | 其他规划 | 《永川区城乡总体规划（至2025年）》（2013年） | 产业发展重点：第（3）项，重点发展职业教育、商贸物流和休闲旅游三大服务业。旅游业布局形成“一城两山一镇”的空间布局……“两山”为箕山（茶山竹海）和黄瓜山旅游资源…… | 受评规划为乡村旅游规划，符合总规规产业发展。 | 符合 |
|  |  | 《永川区十三五生态环境保护规划》 | 大力发展生态旅游。围绕“三山两湖一城一江一线”旅游布局，打造区域性休闲旅游目的地。逐步完善重点旅游景区特色住宿、餐饮、购物等配套设施建设，支持茶山竹海、乐和乐都等旅游景区使用太阳能等可再生能源及电动车等环保交通工具，持续开展茶山竹海国家生态旅游示范区创建工作。推动黄瓜山、石笋山、卫星湖及圣水湖片区打造美丽乡村环境景观，积极发展渔家乐、度假村、观光采摘园、垂钓休闲等多种形式的农家乐，提高农家乐服务和管理水平，打造“乡村时光”品牌，形成具有永川区域特色和竞争力的休闲农业。 | 受评规划为永川区黄瓜山乡村旅游规划，是以打造国内知名的乡村旅游先行示范区为总体发展目标，重点发展休闲度假、生态养生、观光采摘、休闲娱乐、游乐体验、特色民宿、特色餐饮等多种形式的乡村旅游。 | 符合 |
| 区域“三线一单” |  | 《长江经济带战略环境评价重庆市生态环境准入清单》、《长江经济带战略环境评价重庆市永川区“三线一单”》、 《重庆市永川区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》 | 根据“实施意见”，永川区划有16个生态环境管控单元。其中优先保护单元9个，重点管控单元5个，一般管控单元2个。受评规划区域内，涉及优先保护单元2个，一是永川区五间镇上游水库水源地，二是重庆市桃花源森林公园。重点管控单元区位于南大街街道及卫星湖街道，其余为一般管控单元。 永川区五间镇上游水库水源地：集中式饮用水源地，发展目标为2020~2030年水质保持Ⅲ类或优于Ⅲ类，达标率100%，2035年实现根本好转。空间管控要求：1、现有一级保护区原住居民住宅允许在饮用水水源保护区内保留，其生产的生活污水和垃圾必须收集处理；居民配套建设的污染治理设施可以在饮用水水源保护区内保留，但处理后的污水原则上引到保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用；2、其余空间布局约束要求执行饮用水源保护区相应市级、主城西片区总体管控要求。 重庆市桃花源森林公园：为市级森林公园，主要保护对象为森林植被、野生动植物以及公园内独特的景观资源和文化资源。保护目标为森林公园及外扩300m范围环境空气达到一级标准。管控要求：执行市级森林公园相应市级、主城西片区总体管控要求。 | 按照渝府办 〔 2018 〕7号《重庆市人民政府办公厅关于印发万州区等区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案的通知》，上游水库一级保护区水域范围：分别以侨立水务有限公司三水厂、五间圣水水厂2个取水口为圆心，300米为半径所划的扇形水域；一级陆域保护区范围：取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过分水岭。二级保护区水域为一级保护区外的水域；二级陆域为正常水位线以上200米范围内的库周陆域（一级保护区以外），但不超过分水岭。 根据《中华人民共和国水污染防治法》第五章第六十五至第六十六条相关规定，饮用水源保护区内禁止设排污口；禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动…… 根据规划项目布局，上游水库西北岸规划布局圣水湖桃花岛项目。主要为功能为休闲度假、生态观光、文化体验、生态保护、商务会议。近中期建设，为续建项目。 桃花园森林公园内为布局有桃花园项目，为近期续建。 | 上游水库库周规划项目布局严格按照饮用水源保护区管控要求执行； 在桃花源森林公园内开发、建设和经营管理按照《重庆市森林公园管理办法》规定执行。 |

# 3现状调查与评价

## 3.1现状调查

### 3.1.1自然地理状况

#### 3.1.1.1地形地貌

永川区属浅丘地貌，总体平缓，起伏不大，地势北高南低，境内有云雾山、巴岳山、黄瓜山、阴山、箕山5条低山山脉，呈东北-西南走向，成川字排列。东面云雾山自北向南纵贯全境；西北巴岳山由铜梁、大足延伸进入永川；西南面阴山与巴岳山鱼贯相接，向东南延伸；箕山由北斜向西南抵区境中部；南面黄瓜山体呈厢形，顶部平缓。地势西北高，东南低，最高点在箕山山脉薄刀岭，海拔1025m；最低点为松溉镇长江边，海拔200m，相对落差825m。境内地貌形态多样，全区可分低山槽谷、锯状与厢状低山、山麓深丘中丘、中丘中谷、浅（或缓）丘宽谷、桌状或馒头状方山中丘、坪状中丘、阶地等8种地貌类型，但主要是丘陵、缓丘平坝和低山三大类。

受评规划位于黄瓜山区域，地处重庆市永川区南部（四川省泸州市方向），像一条黄瓜而得名，海拔高度600m左右； 山上森林覆盖面积80%，国有林场上万亩，有国家森林公园之称，是国家级农业生态旅游示范点之一。

#### 3.1.1.2地质情况

永川区境内地质构造隶属新华夏系第三沉降带川东褶皱带永川帚状褶皱束。在境内表现为一系列北东至西南走向，展布不对称的高幅度紧密褶皱。其是背斜狭窄，向斜宽敞，背斜展布呈北紧南松的扫帚状。从东至西，依次分布着5条背斜，即花果山、巴岳山背斜、英山背斜，3个向斜，即石庙（石竹）向斜、板板向斜（三教）向斜、来苏向斜。

境内地表出露的岩层主要有8个类型，即三叠系下统飞仙关组的暗紫色页岩及泥灰岩、三叠系下统嘉陵江组石灰岩、侏罗系上统须家河组石英砂岩、侏罗系下统自流井组暗紫色砂泥岩、侏罗系中统遂宁组棕红色厚泥岩、第四系更新统老冲积、第四系全新统冲积。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震烈度小于Ⅵ级。

#### 3.1.1.3水文

永川境内河流分属长江上干、涪江两大水系，共有河流235条，除长江穿南端过境外，均为源头河。区内涉及流域面积大于1000km2的河流有长江、小安溪；流域面积50km2~1000km2的河流有长上干水系的龙溪河、大陆溪及其支流大河溪、临江河及其支流圣水河和大竹溪、九龙河；涪江水溪的小安溪支流太平河、板桥河。

规划区内主要河流为临江河、圣水河。临江河发源永川区宝峰镇华家寺，东流入关门山水库（土坝高28m，总库容1440m3），出库后东南流，过来苏镇东北，右纳来苏河，以东北过来仪，转东南行，右纳茯苓河；折向东北，沿黄瓜山西麓经永隆至永川区城南，折而南偏东流，左纳阳平河；下有成渝铁路与河并行；过栏杆滩，右纳大竹溪；又南过临江镇，右纳河坝河、普安沟；又南，右纳苦竹沟、圣水河。在永川区何埂镇长冲江永桥出境进入江津市境内，折东过板桥，左纳新镇河；又折南，于朱杨溪镇汇入长江，河长96.4km，流域面积730km2，多年平均流量8.96m3/s。其中，临江河永川河段长86.18km，流域面积655.8km2，汇集支流82条。境内自然落差402m，坡降0.26%，河口高程194m，历史最高水位304.54m，相应流量；历史最低水位296.7m，相应流量0.005m3/s。河床较窄小，落差多而集中，滩多，河堰多，不能通航。

圣水河为临江河右岩一级支流，是临江河流域内最大的支流，发源于吉安镇向阳村（高程360m），东偏北流过仙龙镇，入上游水库区（土坝高20m，总库容2530m3），出库后曲折东偏南流，经何埂镇于长冲村猫溪汇入临江河。河长29.5km，集支流15条，流域面积99.4km2，自然落差127m，平均坡度4.19%，平均流量1.41m3/s。其上建有中型水库（上游水库）1座，蓄水2985万m3，沿河水电站2个，装机2台56Kw。流域内河流基本情况见表3.1-1。

表3.1-1    规划区内主要河流基本情况

| 河流 | 全流域面积 （km2） | 河道全长 （km） | 境内流域面积（km2） | 境内河长（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临江河 | 干流 | 730 | 96.4 | 655.8 | 86.18 |
|  | 大竹溪 | 86.09 | 26.44 | 86.09 | 26.44 |
|  | 圣水河 | 99.4 | 29.5 | 99.4 | 29.5 |

#### 3.1.1.4气候与气象

永川区属亚热带湿润气候，气候温和，四季分明，热量丰富，雨水充沛，无霜期长，云雾多，日照少，地面风速小，微、静风频率高等特点。

多年平均气温为17.8℃，最冷月为一月，平均气温2℃，最热月七至八月，平均气温，极端最高气温40.8℃，极端最低气温-2.9℃；冬短少严寒，历年平均冬季只有77天，日平均无＜0℃的气温。冬季降雪日少，年均1.1天。丘陵地区最大积雪深度3cm；低山（新胜茶场、海拔818m）最大积雪深度20.9cm。

无霜期长，年平均无霜期317天左右，最长年份351天，最短年份268天。有些年份，终年无霜。总趋势是南部沿河江河谷地带无霜期长，北部和低山深丘无霜期稍短。一般在12月下旬进入霜期，2月中旬终止。

全年日照偏少，年平均日照时数1306.7小时，占可照时数的30%。但夏季日照多，年均711小时，占全年可照时数的54%。

雨量充沛但分配不均，年平均降雨量1042.2mm。夏半年（5~10月）降雨量841.1mm，占全年降雨量的80.7%；冬半年（11月~次年4月）201.1mm，占19.3%。从地区分：低山（新胜茶场）年降雨量1334.6mm；南部丘陵（朱沱镇）1037.2mm；北部丘陵（花桥乡）885.3mm。年均相对湿度81%，年均蒸发量为1128.9mm。年平均风速1.2m/s，最大平均风速13m/s，历年最大风速26m/s，年静风频率23%，主导风向及风频为NNW13%，日平均气压977.3hPa。

### 3.1.2环境质量现状

#### 3.1.2.1地表水环境

（1）水环境功能区划

根据永川区水系图，规划区地表水属长江—临江河水系。按照《重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）划分规定，临江河（整个永川段）地表水环境功能为Ⅳ类。

（2）地表水环境质量现状

1.近年来例行监测数据统计

A.长江朱沱断面

根据2018~2020年长江朱沱断面例行监测断面水质监测统计结果表明，COD、氨氮、总磷等三项因子水质监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

长江朱沱断面2018~2020水质监测结果统计见表3.1-2，水环境质量变化趋势见图3.1。

表3.1-2    2018~2020长江朱沱断面水质监测统计表

| 监测断面及因子 | 浓度值（mg/L） |
| --- | --- |
|  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 长江朱沱 | COD | 6.0 | 8.83 | 7.44 |
|  | 氨氮 | 0.09 | 0.076 | 0.123 |
|  | 总磷 | 0.085 | 0.083 | 0.068 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 | COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L，总磷≤0.2 mg/L |

图3.1-1   COD变化趋势图

图3.1-2   氨氮、总磷变化趋势图

# B.临江河水厂断面、茨坝断面

根据2018~2020年临江河水厂断面（永川区入境断面）、茨坝断面（永川区出境断面，见图3.1-3）水质监测结果统计表明：水厂断面氨氮、总磷呈逐年下降趋势，COD在2019年上升后下降；茨坝断面COD、氨氮、总磷均呈逐年下降趋势。自临江河流域实施环境整治后，河流水质环境逐步改善，在2020年，临江河水厂断面和茨坝断面COD、氨氮、总磷水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

图3.1-3  临江河流域水质监测断面

临江河水厂断面、茨竹断面2018~2020水质监测结果统计见表3.1-3，水环境质量变化趋势见图3.1-4。

表3.1-3    2018~2020临江河面水质监测统计表

| 监测断面及因子 | 浓度值（mg/L） |
| --- | --- |
|  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 临江河 水厂 | COD | 20 | 20.8 | 17.6 |
|  | 氨氮 | 0.46 | 0.3 | 0.17 |
|  | 总磷 | 0.14 | 0.019 | 0.095 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 年度污染主要指标 | / | COD | / |
| 临江河 茨坝 | COD | 27.5 | 19 | 16.6 |
|  | 氨氮 | 0.76 | 0.6 | 0.35 |
|  | 总磷 | 0.33 | 0.213 | 0.139 |
| 水质类别 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
| 年度污染主要指标 | TP | TP | TP |

水厂断面COD变化趋势            茨竹断面COD变化趋势

水厂断面氨氮、总磷变化趋势          茨坝断面氨氮、总磷变化趋势

图3.1-4   临江河水厂、茨坝断面COD、氨氮、总磷变化趋势

2.临江河水环境质量现状

评价引用临江河水厂断面和茨坝断面的例行监测数据进行地表水环境质量现状评价。监测时间为2020年，监测点位中，水厂断面为永川区入境断面、茨坝为永川区出境断面，本身属划区受纳水体，引用的监测数据具有时效性，其监测取样断面环境与当前环境无明显变化，引用数据能有效反应区域内水环境质量现状。

断面水质评价采用《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的单项因子指数评价法。推荐采用标准指标计算公式如下：

a.单项水质参数 i 在 j 点的标准指数的计算公式：

# Sij = Cij /Csi

式中：Sij  —— 单项水质参数 i 在 j 点的标准指数；

Cij —— 污染物 i 在监测点 j 的浓度（mg/L）；

Csi—— 水质参数 i 的地表水水质标准（mg/L）。

b. pH 值标准指数的计算公式：

SpH,j =（7.0－pHj ）/（7.0－pHsd）（pHj ≤7.0时）

SpH,j = （pHj －7.0）/（pHsu －7.0）（pHj＞7.0时）

式中：SpH,j —— 单项水质参数pH在j点的标准指数；

pH j —— j点pH的实测值；

pHsd ——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu ——地表水水质标准中规定的pH值上限。

当各项参数的标准指数≤1 时，表明该参数满足规定的水质标准，当各项参数的标准指数＞1 时，不能满足，标准指数数值越大，参数代表的环境质量越差。

各断面监测结果统计及单因子评价统计见表3.1-4。

表3.1-4  2020年临江河水厂断面、茨坝断面例行监测数据与评价   单位：mg/L

| 监测断面 | 监测因子 | 年均值 | 标准限值 | Sij | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临江河水厂断面 | pH（无量纲） | 8 | 6~9 | 0.5 | 达标 |
|  | COD | 17.6 | ≤30 | 0.88 | 达标 |
|  | BOD5 | 3.1 | ≤6 | 0.78 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0. 17 | ≤1.5 | 0.17 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.095 | ≤0.3 | 0.48 | 达标 |
| 临江河茨坝断面 | pH（无量纲） | 8 | 6~9 | 0.5 | 达标 |
|  | COD | 16.6 | ≤30 | 0.83 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.2 | ≤6 | 0.55 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.35 | ≤1.5 | 0.35 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.139 | ≤0.3 | 0.70 | 达标 |

由表3.1-3统计分析结果得知，2020年临江河水厂断面、茨坝断面pH、COD、BOD5、氨氮、总磷水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。

# 3.饮用水源地水质环境现状

规划区内饮用水源地有上游水库、牛门口水库和大沟水库，均为水库型地表水水源地。其中，上游水库为城市集中饮用水水源地，牛门口水库为仙龙镇乡镇饮用水水源地，大沟水库为黄瓜山村自来水用户协会的小型集中供水点。为提高全区供水保障，改善城乡居民饮水水质，根据《永川区城乡供水巩固提升实施方案》永川府办发〔2020〕52号，取缔大沟水库等14座不达标饮用水水源地，原供水区域由黄瓜山水厂（供水水源孙家口水库）管网延伸解决。故，规划区内实际饮用水源地为2处，即上游水库和牛门口水库。

上游水库水质环境引用2021年6月重庆市永川区生态环境局发布的《重庆市永川区城区集中式生活饮用水水源地水质状况报告（2021年第二季度4月》，根据对《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1、表2、表3特选33项水质监测结果表明，各项指标满足Ⅲ类标准，水质达标率100%。

牛门口水库水质环境现状引用《永川区上游水库群至临江河（城区段）河库水系连通工程环境影响报告书》中监测数据，监测时间为2020年7月（丰水期）和2021年3月（枯水期），监测因子为水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷，枯、丰水期监测水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。监测结果见表3.1-4。

表3.1-4   牛门口水源地水质监测结果

| 监测点位 | 监测时间 | Ⅲ类水质标准值 | 水温 | pH | DO | 高锰酸 盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / | 6~9 | 5 | 6 | 1.0 | 0.05 |
| 牛门口 水库 | 2020.7 | 监测值 | 25.0 | 6.9 | 6.5 | 3.28 | 0.209 | 0.01 |
|  |  | Sij | / | 0.1 | 0.726 | 0.547 | 0.209 | 0.20 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 2021.3 | 监测值 | 12.6 | 6.9 | 7.2 | 4.08 | 0.179 | 0.02 |
|  |  | Sij | / | 0.1 | 0.598 | 0.680 | 0.179 | 0.40 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由此可见，规划区内2处饮用水水源地水质环境均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

#### 3.1.2.2地下水环境

（1）规划区水文地质

根据《黄瓜山乡村旅游区规划区地质灾害危险性评估报告》（2018），规划区内地下水受地层岩性、地质构造和地形地貌的条件限制，使各类地下水构成各自独立的水文单元。根据地下水在不同岩层中的赋存条件不同，将区内地下水分为两类：松散岩类孔隙水和基岩孔隙裂隙水。

松散岩类孔隙水：主要赋存于第四系全新统填土层、残坡积层、崩坡积层孔隙中，受堆积层厚度、补给条件影响大，多属季节性潜水，主要接受地表水、降水的补给，并向地形低洼地带排泄，就近排入地表河流水体，具水量贫乏～中等，接近河流地区地下水量受河流讯期相关成正比影响。该类地下水具易受污染、水质差、埋藏浅等特点。分布在平坦的洼地、丘坡坡脚坡残积土层中的地下水，受地形和岩性控制，水力联系差，地下水水量小，偶有泉点出露，流量小于0.2L/s。

基岩孔隙裂隙水：主要分布于规划区三叠系须家河组六段及侏罗系下统珍珠冲组和自流井组以及侏罗系中统的沙溪庙组地层中，含水岩组为砂岩、泥岩，泥岩相对含水较弱，主要受大气降雨和地表水体补给。其上覆有第四系土层，无泉出露。由于受区内岩性、构造、地貌等因素的影响，其分布不均一，水量贫乏。

地质报告评估区黄瓜山山体内存在较多矿井，矿井含水层由T3xj6、T3xj4组成。含水层岩性为中～粗粒长石石英砂岩、细砂岩组成，岩层中裂隙较发育。地下水主要靠大气降雨沿岩层裂隙向下渗漏补给；地下水以孔隙、裂隙含水的形式赋存于岩层中；地下水沿孔隙、裂隙及层间虚脱部位渗流、排泄，据该区主要煤矿，城南煤矿矿井资料：煤矿正常涌水量为32.22m3/h，最大涌水量为64.46m3/h。黄瓜山山体地下经经多年的煤矿开采，区域内形成较大范围的采空区，其对该区地下水有一定的疏排作用，据相关煤矿资料综合分析，采矿对该区地下水影响中等。整个调查区水文地质条件较复杂。

# （2）地下水水质达标情况

规划区地下水环境质量委托重庆佳熠检测技术有限公司于2020年6月进行检测。主要监测情况如下：

监测布点：共设3个点位，C1#位于规划区中部，C2#位于规划区内东侧，C3#位于规划区西侧。

监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、耗氧量、NH3-N、挥发性酚类、硫酸盐、总大肠菌群、砷、汞、铬、铅、镉、铁、锰。

监测频次：每个测点各测1次。

地下水水质现状评价：采用标准指标数法。标准指数﹥1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分以下两种：

A.对于评价标准为定值的水质因子，计算公式为：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

—第i个水质因子的监测浓度，mg/L；

—第i个水质因子的标准浓度，mg/L；

B.对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：

式中：—pH的标准指数，无量纲；

—pH的监测值；

—标准中pH的上限值；

—标准中pH的下限值；

监测结果统计与分析：见表3.1-5。

表3.1-5   规划区地下水水质现状监测结果统计

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 监测点 监测结果 | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5~8.5 | 监测值 | 6.06 | 6.79 | 6.88 |
|  |  |  |  | Pi值 | 1.88 | 0.42 | 0.24 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 监测值 | 122 | 242 | 122 |
|  |  |  |  | Pi值 | 0.27 | 0.54 | 0.27 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 监测值 | 306 | 359 | 312 |
|  |  |  |  | Pi值 | 0.31 | 0.36 | 0.31 |
| 4 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 监测值 | 7.33 | 33.8 | 42.4 |
|  |  |  |  | Pi值 | 0.03 | 0.14 | 0.17 |
| 5 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 | 监测值 | 0.006 | 0.025 | 0.044 |
|  |  |  |  | Pi值 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 6 | 硝酸盐 （以N计） | mg/L | ≤20.0 | 监测值 | 7.43 | 0.64 | 1.46 |
|  |  |  |  | Pi值 | 0.37 | 0.03 | 0.07 |
| 7 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 监测值 | 2.9 | 4.8 | 6.8 |
|  |  |  |  | Pi值 | 0.97 | 1.60 | 2.27 |
| 8 | NH3-N （以N计） | mg/L | ≤0.5 | 监测值 | 0.236 | 0.417 | 4.69 |
|  |  |  |  | Pi值 | 0.47 | 0.83 | 9.38 |
| 9 | 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | 监测值 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
|  |  |  |  | Pi值 | / | / | / |
| 10 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 监测值 | 54.3 | 38.5 | 36.1 |
|  |  |  |  | Pi值 | 0.22 | 0.15 | 0.14 |
| 11 | 总大肠菌群 | mg/L | ≤3.0 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 30 |
|  |  |  |  | Pi值 | / | / | 10.0 |
| 12 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 监测值 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
|  |  |  |  | Pi值 | / | / | / |
| 13 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 监测值 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
|  |  |  |  | Pi值 | / | / | / |
| 14 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 监测值 | 0.006 | 0.004L | 0.016 |
|  |  |  |  | Pi值 | 0.12 | / | 0.32 |
| 15 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 监测值 | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
|  |  |  |  | Pi值 | / | / | / |
| 16 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 监测值 | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
|  |  |  |  | Pi值 | / | / | / |
| 17 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 监测值 | 0.03L | 0.03L | 0.19 |
|  |  |  |  | Pi值 | / | / | 0.63 |
| 18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 监测值 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
|  |  |  |  | Pi值 | 0.70 | 0.50 | 1.10 |

由表3.1-5可知，C3测点除锰、总大肠菌群、氨氮、耗氧量外，其余14项指标的浓度值达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，C1和C2测点各项指标浓度值满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

# （3）主要污染因子、污染源

从C3测点分析，区域内地下水主要污染因子为总大肠菌群、氨氮，其次为耗氧量和锰。主要污染源来自农业面源和农村分散农户生活污水的影响所致。

#### 3.1.2.3大气环境

（1）大气环境功能区划

根据《永川区环境空气质量功能区划分规定(征求意见稿)》，永川区环境空气质量功能区分为一类区和二类区。划分一类功能区共三个，包括茶山竹海国家森林公园、云龙山市级森林公园、石笋山市级森林公园，除此以外的其他区域为二类功能区。

规划区位于黄瓜山片区，不涉及一类功能区的三个森林公园分布，大气环境功能区为二类区。

# （2）近五年永川区大气监测数据统计

根据重庆市生态环境局环境质量数据，评价收集了永川区2015年~2019年的环境空气质量监测数据。监测因子为PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO，其中，PM2.5、O3、CO三项在2016年10月后才开始监测，故2015、2016年无该三项污染物的相关数据。近五年监测结果统计见下表3.1-6。

表3.1-6  2015年~2019年永川区环境空气例行监测数据统计表

单位：除CO为mg/m3外，其余为ug/m3

| 年份 污染物 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 73 | / | 20 | 37 | / | / |
| 2016 | 68 | / | 18 | 35 | / | / |
| 2017 | 72 | 53 | 19 | 26 | 135 | 1.4 |
| 2018 | 57 | 41 | 20 | 26 | 154 | 1.3 |
| 2019 | 48 | 34 | 19 | 24 | 168 | 1.2 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 （2016年1月1日之前） | 100 | / | 60 | 40 | 160 | 4 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 （2016年1月1日之后） | 70 | 35 | 60 | 40 | 160 | 4 |
| 超标情况 | 2017超标，其余达标 | 2016新标准监测试点，未统计，不作评价；2017年、2018年超标，其余达标 | 达标 | 达标 | 2016新标准监测试点，未统计，不作评价；2019年超标，其余达标。 | 达标 |

总体看来，永川区2015年~2019年以来，除2019年PM10、PM2.5出现超标外，其余污染物总体达标，区域环境空气质量总体较好。从各污染物浓度变化趋势看，PM10、PM2.5、NO2、CO年均浓度值总体呈下降趋势，SO2年均浓度值相对稳定，O3呈上升增长趋势。见图3.1-5。

图3.1-5  永川区2015~2019年环境空气质量状况变化趋势

# （2）永川区2020年大气环境达标判定

规划区毗邻永川城区，规划范围内环境空气质量状况评价引用《重庆市生态环境状况公报（2020年）》中永川区监测数据作区域环境空气质量达标评价。引用数据从空间和时间上均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。

监测因子：基本污染物为PM10 、PM2.5 、SO2 、NO2 、O3和CO

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数 24h平均或 8h 平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

监测数据分析结果：见表3.1-6。

表3.1-6   永川区2020年环境空气质量监测统计结果

| 污染物 | 年评价指标 | 单位 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年均值 | μg/m3 | 50 | 70 | 71.4 | 达标 |
| PM2.5 |  |  | 30 | 35 | 85.7 | 达标 |
| SO2 |  |  | 14 | 60 | 23.3 | 达标 |
| NO2 |  |  | 21 | 40 | 52.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均值 | μg/m3 | 146 | 160 | 91.3 | 达标 |
| CO | 24小时平均值 | mg/m3 | 1.0 | 4 | 25.0 | 达标 |

依据表3.1-6，2020年永川区六项基本污染物PM10 、PM2.5 、SO2 、NO2、O3和CO年评价指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区为达标区。

#### 3.1.2.4声环境

（1）声环境功能区划、保护目标

根据《重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区声环境功能区划分方案的通知》（永川府办发〔2018〕158 号），规划区范围内涉及五间、仙龙集镇部分区域、卫星湖街道为2类声环境功能区，整个规划区以农村为主，交通干线S205、S109（永沪路）公路边界两侧35m区域为4a类，三环高速两侧40m区域为4a类。主要声环境保护目标为周边学校、集镇居民、分散居民。见表3.1-7。

表3.1-7   主要声环境保护目标

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 声环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 1 | 红旗小区大南校区 | 105.87775469 | 29.33062077 | 2类 |
|  | 2 | 永川九中 | 105.87219715 | 29.32630777 | 2类 |
|  | 3 | 上游小学小南校区 | 105.91906071 | 29.32041764 | 2类 |
|  | 4 | 兴隆小学 | 105.84871173 | 29.29011941 | 2类 |
|  | 5 | 永川区南大街泸龙村小 | 105.88035107, | 29.29343462 | 2类 |
|  | 6 | 永川区黄瓜山小学校 | 105.84996700 | 29.24672127 | 2类 |
|  | 7 | 文理学院卫星湖校区 | 105.86405396 | 29.24025178 | 2类 |
|  | 8 | 石脚小学 | 105.87443948 | 29.22162652 | 2类 |
|  | 9 | 五间小学双黄村小学校 | 105.85318565 | 29.20007229 | 2类 |
|  | 10 | 吉安镇茯苓小学校 | 105.80173016 | 29.20556545 | 2类 |
|  | 11 | 仙龙镇鲤鱼凼村小 | 105.77255845 | 29.14637446 | 2类 |
|  | 12 | 重庆国立职业学校 | 105.89563966 | 29.33343172 | 2类 |
| 居民集中区 | 1 | 南大街街道安置房 | 105.88597298 | 29.33120012 | 2类 |
|  | 2 | 利安凤凰城御府 | 105.91015577 | 29.33038473 | 2类 |
|  | 3 | 中秦海棠一品 | 105.91528416 | 29.32332516 | 2类 |
|  | 4 | 永隆集镇区 | 105.84739208 | 29.28967953 | 2类 |
|  | 5 | 林业小区 | 105.87603807 | 29.25047636 | 2类 |
|  | 6 | 卫星湖居民集中区 | 105.87666035 | 29.24755812 | 2类 |
|  | 7 | 黄文场居民集中区 | 105.83915234 | 29.24345970 | 2类 |
|  | 8 | 吉安镇集中居民区 | 105.75428724 | 29.15585876 | 2类 |
|  | 9 | 仙龙场镇居民集中区 | 105.78473568 | 29.15134192 | 2类 |
|  | 10 | 石脚场居民集中区 | 105.87508321 | 29.22056437 | 2类 |
|  | 14 | 双黄村居民集中区 | 105.85365772 | 29.19842005 | 2类 |
|  | 18 | 小南村住宅区 | 105.91498375 | 29.32368994 | 2类 |
|  | 19 | 回龙村住宅区 | 105.91497302 | 29.32925820 | 2类 |

（2）各功能区声环境质量达标情况

评价于2020年6月委托重庆佳熠检测技术有限公司对规划区范围内声环境进行监测。监测内容如下：

监测项目：昼、夜等效连续A声级

监测布点：共布设5个点（见表1），其中C1、C2测点分别位于永沪路、三环高速交通干线两侧区域，C3位于黄瓜山村文化旅游中心，C4位于规划区内西部农村地区，C5位于规划区南部农村地区。声环境功能区监测布点见表3.1-8，监测布点分图见附图21。

表3.1-8   规划区声环境功能区监测布点

| 监测点编号 | 监测点位置 | 对应声环境功能区 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 规划区内北部，邻近永沪路 | 交通干线4a类 |
| C2 | 规划区内西侧，邻近三环高速 | 交通干线4a类 |
| C3 | 规划区内中部，位于黄瓜山村中华梨村 | 2类 |
| C4 | 规划区内西则，农村地区 | 2类 |
| C5 | 规划区内西则，农村地区 | 2类 |

监测频率：连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次。

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中监测要求。

监测结果统计：见表3.1-9。

表3.1-9  规划区声环境现状监测结果统计

| 监测点位 | 2020.5.25 | 2020.5.26 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| C1 | 46 | 43 | 47 | 44 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| C2 | 49 | 43 | 48 | 42 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| C3 | 53 | 42 | 52 | 40 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| C4 | 50 | 43 | 49 | 41 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| C5 | 52 | 41 | 54 | 48 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

由表3.1-9各监测点声环境监测结果统计，规划区内各声环境功能区均可达标，区域声环境质量整体较好。

#### 3.1.2.5土壤环境

（1）土壤污染调查

规划区主要为乡村，不涉及工业园区等重工业分布，土壤污染调查主要以农用地为主。根据《重庆市永川区土壤污染治理与修复规划（2017-2020年）》，永川区耕地面积101.15万亩，种植农业发达且颇具规模，全区农业化肥、农药施用量较大，十三时期统计调查约3.323万亩耕地受到污染。随着《永川区贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案（2017-2020年）》实施，通过全面开展土壤污染摸底、排查、污染地块治理与修复，全区受污染耕地安全利用率达到95%以上。

# （2）土壤环境质量现状

规划区土壤环境质量现状委托青岛衡立环境技术研究院有限公司进行监测。

监测布点及取样：共设3个土壤监测点。B1#为建设用地土壤监测，位于规划区内北侧近效休闲内；B2#、B3#为农用地土壤监测，分别位于规划区内西侧田园生态区、中部山乡体验区。监测布点图见附图21。每个测点取1个表层样。

监测项目：B1#测《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目45项；B2#、B3#测《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目8项；

评价标准：B1#执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 中第一类用地；B2#、B3#执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目风险筛选值。

监测结果统计与分析：见表3.1-10、表3.1-11。

表3.1-10  B1#土壤环境质量监测结果与统计

| 序号 | 项目 | 单位 | 第一类用地筛选值 | 监测结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总砷 | mg/kg | 20 | 7.62 | 达标 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 20 | 0.09 | 达标 |
| 3 | 铅 | mg/kg | 400 | 17.6 | 达标 |
| 4 | 总汞 | mg/kg | 8 | 0.063 | 达标 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 2000 | 16 | 达标 |
| 6 | 镍 | mg/kg | 150 | 14 | 达标 |
| 7 | 六价铬 | mg/kg | 3.0 | 0.5L | 达标 |
| 8 | 苯 | mg/kg | 1 | 1.9×10-3L | 达标 |
| 9 | 甲苯 | mg/kg | 1200 | 1.3×10-3L | 达标 |
| 10 | 乙苯 | mg/kg | 7.2 | 1.2×10-3L | 达标 |
| 11 | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 | 1.1×10-3L | 达标 |
| 12 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 163 | 1.2×10-3L | 达标 |
| 13 | 邻二甲苯 | mg/kg | 222 | 1.2×10-3L | 达标 |
| 14 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 1 | 1.1×10-3L | 达标 |
| 15 | 氯甲烷 | mg/kg | 12 | 1.0×10-3L | 达标 |
| 16 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 12 | 1.2×10-3L | 达标 |
| 17 | 二氯甲烷 | mg/kg | 94 | 1.5×10-3L | 达标 |
| 18 | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 10 |  | 达标 |
| 19 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 3 |  | 达标 |
| 20 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.52 |  | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 701 | 1.3×10-3L | 达标 |
| 22 | 四氯化碳 | mg/kg | 0.9 | 1.3×10-3L | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | mg/kg | 0.7 | 1.2×10-3L | 达标 |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.6 | 1.2×10-3L | 达标 |
| 25 | 四氯乙烯 | mg/kg | 11 | 1.4×10-3L | 达标 |
| 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 2.6 | 1.2×10-3L | 达标 |
| 27 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.6 | 1.2×10-3L | 达标 |
| 28 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.05 | 1.2×10-3L | 达标 |
| 29 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 66 | 1.3×10-3L | 达标 |
| 30 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.12 | 1.0×10-3L | 达标 |
| 31 | 氯苯 | mg/kg | 68 | 1.2×10-3L | 达标 |
| 32 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 5.6 | 1.5×10-3L | 达标 |
| 33 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 560 | 1.5×10-3L | 达标 |
| 34 | 氯仿 | mg/kg | 0.3 | 1.1×10-3L | 达标 |
| 35 | 2-氯苯酚 | mg/kg | 250 | 0.04L | 达标 |
| 36 | 䓛 | mg/kg | 490 | 3×10-3L | 达标 |
| 37 | 二苯并（a,h）蒽 | mg/kg | 0.55 | 5×10-3L | 达标 |
| 38 | 硝基苯 | mg/kg | 34 | 0.09L | 达标 |
| 39 | 苯并（a）芘 | mg/kg | 0.55 | 5×10-3L | 达标 |
| 40 | 苯并（a）蒽 | mg/kg | 5.5 | 4×10-3L | 达标 |
| 41 | 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | 5.5 | 5×10-3L | 达标 |
| 42 | 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | 55 | 5×10-3L | 达标 |
| 43 | 苯胺 | mg/kg | 92 | 0.1L | 达标 |
| 44 | 茚并（1,2,3-cd）芘 | mg/kg | 5.5 | 4×10-3L | 达标 |
| 45 | 萘 | mg/kg | 25 | 3×10-3L | 达标 |

注：表中“ND”表示未检出

由表3.1-10得出，B1#点45项基本项目全部满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 中第一类用地风险筛选值，未出现超标，土壤环境质量良好。

表3.1-11           B2#、B3#土壤环境质量监测结果与统计

| 序号 | 项目 | 单位 | 风险筛选值 | 监测结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他用地， pH：6.78~6.85 | B2# | B3# | B2# | B3# |
| 1 | 砷 | mg/kg | 30 | 6.78 | 6.81 | 达标 | 达标 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 0.3 | 0.08 | 0.13 | 达标 | 达标 |
| 3 | 铅 | mg/kg | 120 | 20.1 | 17.5 | 达标 | 达标 |
| 4 | 汞 | mg/kg | 2.4 | 0.078 | 0.069 | 达标 | 达标 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 100 | 24 | 24 | 达标 | 达标 |
| 6 | 镍 | mg/kg | 100 | 17 | 23 | 达标 | 达标 |
| 7 | 铬 | mg/kg | 200 | 69 | 52 | 达标 | 达标 |
| 8 | 锌 | mg/kg | 250 | 54 | 78 | 达标 | 达标 |

由表3.1-11可见，B2# 、B3#点8项基本项目全部满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值，未出现超标，土壤环境质量良好。

### 3.1.3生态状况及生态功能

#### 3.1.3.1生态保护红线与管控要求

（1）生态保护红线

根据《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发〔2018〕25号），《重庆市生态保护红线划定方案》，永川区生态保护红线面积98.48km2，占永川区幅员面积的6.24%，主要集中分布于茶山竹海街道、三教镇、金龙镇、大安街道、陈食街道、临江镇、何埂镇、五间镇、松溉镇和朱沱镇。

规划区范围内上游水库为划定的集中饮用水水源保护区，整个水域位于生态保护红线内，除此以外的其他区域均不涉及生态保护红线。见附图16。

# （2）环境管控

根据重庆市永川区“三线一单”，规划区内环境管控单元涉及优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。其中，优先保护单元共有2处，即重庆市桃花源森林公园和上游水库；规划近效休闲区、山乡体验区中部及以北区域、田园生态区南部北侧区域为重点管控单元，其余区域为一般管控单元。规划区内环境管控单元分布见附图15。

规划区内环境单元分区管控要求见表3.1-12。

表3.1-12      规划区内环境管控单元管控要求一览表

| 管控分区 | 管控单元名称 | 管控要素 | 环境管控单元特点 | 执行的市级总体管控要求 | 管控类别 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先保护单元 | 重庆市桃花源森林公园 | 森林公园 | 保护对象：市级森林公园 存在的问题：/ | 执行全市森林公园总体管控要求 | 空间布局约束管控 | / |
|  | 永川区五间镇上游水库水源地 | 生态保护红线 | 保护要求：城市集中饮用水源保护区 存在的问题：/ | 执行全市集中式饮用水源保护区总体管控要求 | 空间约束管控 | / |
| 重点管控单元 | 永川区城镇开发边界 | 城镇开发边界 | 发展定位：该控制单元涉及永川周边较大建制镇建成区。 发展现状及问题：1.城市道路等级不明，道路扬尘问题较突出。2.市政管网配套不够，城市污水没有进行有效治理，使城区部分河道存在不同程度的环境污染。 | 执行大气环境受体敏感区相应市级、近郊区（主城区）片区总体管控要求 | 空间约束管控 | 坚持“谁污染谁治理”、“分散与相对集中治理”的原则，以防止大气、水环境污染为重点，规划区内不得布置对环境有严重污染的建设项目 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.居住生活区污染经化粪池处理后排入污水处理厂进行处理； 2.加大粉尘污染治理力度，控制机动车运输带泥和撒漏污染，加强道路冲洗和清扫保洁，建设机动车辆洗车店，建筑施工扬地控制现场搅拌混凝土。 3.按照城市生活垃圾无害化、减量化、资源化的原则，对生活垃圾采取分类收集，集中处理。 |
|  |  |  |  |  | 环境风险 | / |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |
| 一般管空单元 | 永川区临江河上游水库 | 水环境一般管控区 | 发展定位：以农业观光和农副产品加工为主 发展现状及问题：1.存在零星分布的工业企业；2.农村生活面源污染较突出；3.畜禽养殖不规范、土壤施肥不合理；4.乡村道路硬化比例较低 | 执行大气环境弱扩散区相应市级、近效区（主城区）片区总体管控要求 | 空间布局约束 | 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或产业布局等方面有特殊要求外，应进入工业园区或工业集聚区； |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.因地制宜处理农村分散污水，加大农村连片整治力度，鼓励农村生活污水资源化利用； 2.大力推广农业节水；防治畜禽养殖污染；提高农业施肥技术。 3.逐步实施农村道路硬油化改造，提高道路硬油化公路比例，减少道路扬尘。 |
|  |  |  |  |  | 环境风险 | / |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |

#### 3.1.3.2生态功能区划、主体功能区划

根据《全国生态功能区划（修编版）》（2015年版），重庆共涉及 4 个 重要生态功能区，即秦岭－大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区（涉及城口、巫溪）、武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区（涉及黔江、酉阳、秀山、彭水、 石柱）、大娄山区水源涵养与生物多样性保护功能 区（涉及江津、綦江）、三峡库区土壤保持重要区（涉及巫山、巫溪、奉 节、云阳、万州、忠县、丰都、涪陵、武隆、南川、长寿、渝北、 巴南等），未涉及永川区。

按照《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府[2008]133号），永川区属“IV3-1永川—璧山水土保持－营养物质保持生态功能区”。

主导生态功能为水土保持和水体保护，辅助功能为农业营养物质保持、次级河流及矿山污染控制等。生态功能保护与建设的主导方向是防止土地生产力因水资源短缺、土壤侵蚀与环境污染等而退化，应突出农业生态环境建设、农村面源污染和矿山污染治理。主要任务是加大环境保护基础设施的投入；不断优化工业产业结构，加强矿产资源的环境监督与管理；加强复合农业和绿色生态农业建设。加强对云雾山的生态保护工作。加强大中型水库的保护和建设工作。自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区应划为禁止开发区，依法强制保护，严禁开发。

规划区内主要以瓜果、蔬菜、休闲观光农业为主，原定级为市级森林公园的黄瓜山森林公园在2018年先经重庆市林业局渝产〔2018〕24号予以降为区级、后由永川区林业局永林业发〔2018〕26号撤销森林公园。文件具体内容详见附件4、附件5。规划区内涉及森林公园1个，水源保护地两处。见表3.1-13。桃花源森林公园总体规划见附图。除此之外，无其他自然保护区、森林公园、地质公园分布。

表3.1-13   规划区内森林公园、水源地分布

| 序号 | 类型 | 名称 | 面积 | 空间分布 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林公园 | 桃花源森林公园 | 0.89km2 | 吉安镇 | 重庆市市级,国家AAA级景区 |
| 2 | 水源保护地 | 上游水库 | 54km2 | 五间镇、仙龙镇 | / |
| 3 | 水源保护地 | 牛门口水库 |  | 仙龙镇 | / |

#### 3.1.3.3生态系统类型

#### 3.1.3.4植物区系与主要植被类型

规划所在区域植被属川东分地偏湿性常绿阔叶林亚热带长江上游低山丘陵植被区，区域内生物资源丰富。现有森林面积97.5万余亩，森林覆盖率达46.5%。森林植被种类丰富，共有101科，268种，其中种子植物74科，225种，孢子植物27科，43种。除粮食、油料、蔬菜等主要农作物外，还有经济作物，如茶叶、梨、柑橘、桃、葡萄、药材等。自然植被主要有常绿阔叶林、楠竹林、常绿落叶阔叶混交林、常绿落叶阔叶林、单一或混交暖性针叶林、单一或混交竹林、桉树林。主要森林植被类型有常绿阔叶林，主要树种巨尾桉。以马尾松、巨尾桉和竹林分布范围和面积最宽。林下植物有里白、华里白、鳞毛蕨、紫箕、金粉蕨、海金沙、荚迷、八爪金龙、杜鹃、芒、南烛、悬钩子等。

植物垂直分布较为明显，山岭上的常绿针阔混交林区，多属松科、杉科、忍科科等组成，山中部的针阔叶林区，多属栎类、桦木、野樱桃、山胡椒等组成。阴山、箕山、巴岳山尚有原生植被、生物活化石-桫椤（树蕨），三条筋、光皮桦、山枇杷等也在一定范围内零星分布。全区的森林资源以马尾松最多最广，占现有森林资源的67.2%，其次是杉木和湿地松等针叶林。

#### 3.1.3.5主要生态问题的类型、成因、空间分布、发生特点

（1）水资源承载力与区域发展之间存在矛盾

永川区位于渝西地区，存在潜在资源型缺水问题，易导致水污染风 险。渝西地区位于成渝城市群“成渝发展主轴”上，是重庆市产业发展 的重要区域，其水资源短缺问题与当地经济社会发展矛盾突出。虽然渝西地区水资源开发利用率高，长江、嘉陵江、涪江、渠江等过境水资源量大，但当地水资源量较少，水资源承载力临界超载。过度的水资源开发将降低流域的环境容量，导致部分河段水质型缺水，存在长期水污染风险。

重庆市规划建设渝西水资源配置工程，从长江、涪江提水，解决该地区生活、生产、生态用水供需矛盾，减少渝西地区当地水资源的利用量。必须确定科学合理的区域水资源利用上线，确保渝西地区水资源可持续利用。

# （2）水环境污染给区域发展带来压力

局部区域环境污染问题依旧较为突出。部分支流水体污染较重，临江河、大陆溪河、九龙河等次级河流水环境容量接近上限，其中临江河年纳污水量占全区污水总排放量的50%左右，茨坝断面水质呈中度污染；小安溪入境断面水质超标。红旗河、跳蹬河等5 条城区段河流因水体生态流量小、生活污水直排等原因呈现黑臭状态。江永水库和流水岩水库等集中式饮用水源地水质超标，上游水库和关门山水库等中大型水库水质中度富营养化。农业面源污染日益凸显，全区化肥和农药有效利用率较低。畜禽污染物治理水平不高，部分畜禽粪便、污水未经处理直 接排放。水环境基础设施建设存在短板，区域发展受到一定限制。

# （3）大气环境质量需进一步改善

永川区地理气象条件影响较大，不利于大气污染物扩散；区域受周 边输入性污染影响明显；高能耗和高污染、资源型经济增长带来的结构 性污染仍是大气环境质量进一步改善的重点；城区施工扬尘和机动车尾气管控有待加强。

### 3.1.4环境敏感区和重点生态功能区

#### 3.1.4.1环境敏感区

规划区内的环境敏感区主要有生态保护红线、饮用水源保护区、森林公园、永久基本农田以及居住、文化教育等主要功能区和文物保护单位。

# （1）生态保护红线

规划区内共有生态保护红线1处，为永川区上游水库（见附图15），根据渝府办〔 2018 〕7“重庆市人民政府办公厅关于印发万州区等区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案的通知”，该水库为划定的集中饮用水水源地。饮用水源一级、二级保护区范围见表3.1-14。

表3.1-14      规划区内生态保护红线情况

| 序 号 | 环境敏感区 | 地理座标 | 主体 功能 | 保护区范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永川区五间镇上游水库 | 经度105.8196044 纬度29.16453838 | 集中饮用水源地 | 一级 | 水 域 | 分别以侨立水务有限公司三水厂、五间圣水水厂2个取水口为圆心，300米为半径所划的扇形水域 |
|  |  |  |  |  | 陆域 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过分水岭 |
|  |  |  |  | 二级 | 水域 | 一级保护区外整个水库水域 |
|  |  |  |  |  | 陆域 | 正常水位线以上200米范围内的库周陆域（一级保护区以外），但不超过分水岭 |

（2）饮用水源保护区

根据渝府办〔 2018 〕7“重庆市人民政府办公厅关于印发万州区等区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案的通知”，除五间镇上游水库（保护区划分见表3.1-14）外，牛门口水库为仙龙镇饮用水水源地（仙龙水厂），大沟水库已根据永川府办发〔2020〕52号取缔。牛门口水库饮用水源地保护要求见表3.1-15。

表3.1-15     牛门口水库饮用水水源地保护区划分

| 序 号 | 环境敏感区 | 地理座标 | 主体 功能 | 保护区范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛门口水库 | 经度：105.77525139 | 集中饮用水源地 | 一级 | 水域 | 整个水库正常水位线以下的全部水域 |
|  |  | 纬度：29.16565418 |  |  | 陆域 | 取水口侧正常水位线以上纵深100米范围内的陆域，但不超过分水岭 |
|  |  |  |  | 二级 | 水域 | / |
|  |  |  |  |  | 陆域 | 正常水位线以上（一级保护区以外）库周纵深100米范围内的陆域，但不超过分水岭 |

（3）永川区桃花源森林公园

该森林公园位于黄瓜山白岩槽卫星湖源头，整个规划区的中部，占地面积约1000亩。为市级森林公园，国家AAA级旅游景区。见表3.1-16。

表3.1-16   规划区内森林公园情况

| 公园名称 | 地理位置 | 面积 | 空间 分布 | 保护 级别 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永川区桃花园森林公园 | 经度：105.82838058 纬度：29.22389030 | 约1300亩 | 吉安镇 | 市级 | 加强保护森林公园植被和生物多样性，加强森林防火，在基于森林保护的前提下按照国家和地方相关规定适当完善基础设施的建设。 |

（4）永久基本农田

经规划勘查和数据比对，规划区内有9处乡村建设用地涉及基本农田保护区。其中有5处为现有乡村建设用地，本次规划维持不变。另外4处，即飞越丛林、黄瓜山跑马场3、兰花园、牛门口农业生态园用在现状用地基础上规划新项目为飞鸟营撒欢农场、马术运动公园、香草园和仙龙生态谷，香草园为一般项目，其余三项为重点项目。具体见表3.1-17。

表3.1-17   规划区内现状乡村用地、规划用地占基本农田情况

| 序号 | 现状（调规前） | 规划（调规后） | 占用 面积 | 用地变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 用地类型 | 名称 | 用地 类型 | 规划 性质 |  |  |
| 1 | 十字坡 农家乐 | 建设用地+基本农田用地 | 十字坡 农家乐 | 建设 用地 | / |  | 保持现状 |
| 2 | 飞越丛林 | 建设用地+基本农田用地 | 飞鸟营撒欢农场 | 建设 用地 | 续建 |  | 规划新增m2，其中基本农田m2 |
| 3 | 黄瓜山 跑马场3 | 建设用地+基本农田用地 | 马术 运动公园 | 建设 用地 | 续建 |  | 规划新增m2，其中基本农田m2 |
| 4 | 廖礼广 农家庄 | 建设用地+基本农田用地 | 廖礼厂 农家庄 | 建设 用地 | / |  | 保持现状 |
| 5 | 熊文兵 农家乐 | 建设用地+基本农田用地 | 熊文兵 农家乐 | 建设 用地 | / |  | 保持现状 |
| 6 | 黄瓜山大院 | 建设用地+基本农田用地 | 黄瓜山大院 | 建设 用地 | / |  | 保持现状 |
| 7 | 兰花园 | 建设用地+基本农田用地 | 香草园 | 建设 用地 | 新建 |  | 规划新增m2，其中基本农田m2 |
| 8 | 代家店新居 | 建设用地+基本农田用地 | 代家店新居 | 建设 用地 | / |  | 保持现状 |
| 9 | 牛门口农业产业园 | 建设用地+基本农田用地 | 仙龙生态谷 | 建设 用地 | 新建 |  | 规划新增m2，其中基本农田m2 |

规划区内现状乡村用地、规划项目用地占用基本农田分布情况见图3.1-6。

图3.1-6   现有项目、规划项目与基本农田位置关系图

按照《重庆市永川区城乡总体规划（2013）年编制》，禁止占用基本农田进行城镇建设；如确需土地转用须严格按审批权限和审批程序报批，并依法定程序修改土地利用规划。

# （5）居住、文教区

主要为规划区内的学校、居民集中区、镇街等。共计学校12所，包括重庆文理学院星湖校区，集中住宅小区13处，以及分散农户。见表3.1-18。

表3.1-18   规划区内居住、学校分布情况

| 序号 | 敏感区名称 | 地理坐标 | 与规划项目相对位置关系 | 敏感区主要特征 | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 | 规划项目名称 | 方位 |  |  |
| 1 | 红旗小区大南校区 | 105.87775469 | 29.33062077 | 十里荷香田园综合体 | 东 | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 2 | 永川九中 | 105.87219715 | 29.32630777 | 同上 | 东 | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 3 | 上游小学小南校区 | 105.91906071 | 29.32041764 | 来龙湖风情园 | 东北 | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 4 | 兴隆小学 | 105.84871173 | 29.29011941 |  |  | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 5 | 永川区南大街泸龙村小 | 105.88035107 | 29.29343462 | 黄瓜山草莓园、黑莓园、香草园、黄瓜山狩猎场 | 东、西、南 | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 6 | 永川区黄瓜山小学校 | 105.84996700 | 29.24672127 | 中华梨村文创旅游 | 西 | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
|  |  |  |  | 区、黄瓜山萝卜示范园 | 西南 |  |  |
| 7 | 文理学院卫星湖校区 | 105.86405396 | 29.24025178 | 星湖康养村 | 东北 | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 8 | 石脚小学 | 105.87443948 | 29.22162652 | 菊趣园 | 东 | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 9 | 五间小学双黄村小学校 | 105.85318565 | 29.20007229 | 香薰花湖世界 | 北 | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 10 | 吉安镇茯苓小学校 | 105.80173016 | 29.20556545 | 芳华园 | 北、东 | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
|  |  |  |  | 尖山川渝风情街 | 西南 |  |  |
| 11 | 仙龙镇鲤鱼凼村小 | 105.77255845 | 29.14637446 | / | / | / | / |
| 12 | 重庆国立职业学校 | 105.89563966 | 29.33343172, | 大佛寺 | 西南 | 学校 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 13 | 南大街街道安置房 | 105.88597298 | 29.33120012 | 大佛寺 | 东南 | 集中居民区 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 14 | 利安凤凰城御府 | 105.91015577 | 29.33038473 | 马术运动公园 | 西 | 集中居民区 | 声环境2类，大气环境二类 |
|  |  |  |  | 来龙湖风情园 | 西南 |  |  |
| 15 | 中秦海棠一品 | 105.91528416 | 29.32332516, | 马术运动公园 | 西南 | 集中居民区 | 声环境2类，大气环境二类 |
|  |  |  |  | 来龙湖风情园 | 南 |  |  |
| 16 | 永隆集镇区 | 105.84739208 | 29.28967953, | / | / | 集中居民区 | / |
| 17 | 林业小区 | 105.87603807 | 29.25047636 | 星湖康养村 |  | 集中居民区 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 18 | 卫星湖居民集中区 | 105.87666035 | 29.24755812 | 星湖康养村 |  | 集中居民区 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 19 | 7黄文场居民集中区 | 105.83915234 | 29.24345970 | 黄瓜山村民宿群 | / | 集中居民区 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 21 | 仙龙场镇居民集中区 | 105.78473568 | 29.15134192 | / | 集中居民区 | 声环境2类，大气环境二类 |
| 22 | 八角寺村分散居民点 | 105.85892730 | 29.30450368 | 十里荷香 | 分散村宅 | 声环境2类，大气环境二类 |

# （6）文物保护单位

根据南大街道、卫星湖街道、五间镇、仙龙镇、吉安镇不可移动文物调查汇总（见表3.1-19），区域内文物类别主要涉及墓葬、摩崖石刻、驿站古道、工业建筑及附属、古遗址、宗教建筑、水利设施、宅第民居、池塘井泉等，以墓葬类最为居多，绝大尚未核定保护级别。根据永川区城乡总体规划（2013）城乡空间管制历史文物点分布，规划区内无文物保护单位。见图3.1-19。

表3.1-19     规划范围内文物汇总表

| 地点 | 地址 | 编号 | 名称 | 年代 | 类别 | 小类 | 保护级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仙龙镇 | 石宝寺村石宝山小组老房沟 | 500118-0062 | 老房沟樊氏家族墓群 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 石宝寺村石山丘村民小组花坟墓 | 500118-0063 | 花坟墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 金石村金银坡村民组 | 500118-0064 | 石宝寨 | 清-同治元年 | 古建筑 | 宅第民居 | 市、县级文物保护单位 | 复查 |
|  | 太平桥村大竹林院子 | 500118-0065 | 汤氏合葬墓 | 清-道光二十年 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 粉店村斑竹村民小组 | 500118-0069 | 汤子山墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 粉店村油草堰塘 | 500118-0070 | 油草堰塘墓 | 清-光绪 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 大磨子村吴麻口社观音沟 | 500118-0608 | 大磨子崖墓群 | 汉-六朝 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 大牌坊村仰面寺社 | 500118-0619 | 仰面寺摩崖题刻 | 清-光绪 | 石窟寺及石刻 | 摩崖石刻 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 大石坝村 | 500118-0620 | 大石坝渡槽 | 1960-1979 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 水利设施及附属物 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 双星村五星山社 | 500118-0621 | 五星山崖墓群 | 东汉 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 金宝山村插旗社 | 500118-0622 | 插旗渡槽 | 1960-1969年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 水利设施及附属物 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 巨龙村赵屋基社渡槽 | 500118-0623 | 赵屋基渡槽 | 1960-1969年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 水利设施及附属物 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 仙龙社区仙龙场 | 500118-0624 | 仙龙老乡政府旧址 | 1950-1959年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 重要历史事件和重要机构旧址 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 金石村金银坡寨子 | 500118-0625 | 金银坡寨址 | 清 | 古建筑 | 宅第民居 | 尚未核定 | 复查 |
| 地点 | 地址 | 编号 | 名称 | 年代 | 类别 | 小类 | 保护级别 | 备注 |
| 五间镇 | 重庆市市辖区永川区五间镇景圣村 | 500118-0617 | 太平寨 | 清咸丰四年（1854）三月 | 古遗址 | 军事设施遗址 | 市、县级文物保护单位 | 复查 |
|  | 景圣村马鞍上村民小组 | 500118-0191 | 马鞍上喻氏家族墓地 | 清同治十年 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 新建村 | 500118-0192 | 黄大仙墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 合兴村徐家林村民小组 | 500118-0193 | 徐家林崖墓群 | 东汉-六朝 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 合兴村徐家林村民小组 | 500118-0194 | 河水沟邹氏墓 | 清光绪年间 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 合兴村河水沟 | 500118-0195 | 吴龙氏夫妻墓 | 清光绪年间 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 合兴村徐家林村民小组 | 500118-0196 | 吴喻氏夫妻墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 合兴村徐家林村民小组 | 500118-0197 | 徐家林吴光玖墓 | 清光绪三年（1877） | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 重友胜村 | 500118-0198 | 砖厂墓地 | 清道光二十七年 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 友胜村袁家嘴 | 500118-0199 | 袁家嘴墓地 | 清同治十二年 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 双创村盘龙桥村民小组 | 500118-0200 | 黄开基墓 | 清光绪九年 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市、县级文物保护单位 | 新发现 |
|  | 合兴村河水沟村民小组 | 500118-0201 | 徐家林蛮子洞崖墓群 | 汉 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 友胜村郑家湾村民小组下碾子沟 | 500118-0676 | 碾子沟蔡氏墓地 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 合兴村石埂子村民小组蛮子坡 | 500118-0677 | 蛮子坡崖墓群 | 东汉 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 和平村叶家桥村民小组 | 500118-0678 | 叶家桥 | 清 | 古建筑 | 桥涵码头 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 白塔坡村民小组凌家祠堂 | 500118-0679 | 凌家祠堂何氏墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 和平村白塔坡村民小组凌家祠堂 | 500118-0680 | 凌家祠堂墓地 | 明 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 和平村白塔坡村民小组岩湾坡 | 500118-0681 | 岩湾坡墓群 | 明 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 和平村向阳湾村民小组黄桷坡 | 500118-0682 | 黄桷坡砖瓦窑 | 1965年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 工业建筑及附属物 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 和平村向阳湾村民小组黄桷湾 | 500118-0683 | 黄桷湾古井 | 清 | 古建筑 | 池塘井泉 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 和平村向阳湾村民小组王家岩 | 500118-0684 | 王家岩寺庙遗址 | 清 | 古遗址 | 寺庙遗址 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 和平村向阳湾村民小组龙井湾 | 500118-0685 | 龙井湾古井 | 清 | 古建筑 | 池塘井泉 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 和平村向阳湾村民小组龙井湾 | 500118-0686 | 龙井湾墓地 | 明 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 五间社区印子街71号 | 500118-0687 | 印子街71号古民居 | 清 | 古建筑 | 宅第民居 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 景圣村原新民三队上游水库左干渠 | 500118-0688 | 上游永川恐龙化石发掘点 | 晚侏罗纪 | 其他 |  | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 珍宝村湾头村民小组湾头院子 | 500118-0689 | 湾头院子古井 | 清 | 古建筑 | 池塘井泉 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 珍宝村湾头3社黄泥塘 | 500118-0690 | 黄泥塘渡槽 | 1969年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 水利设施及附属物 | 尚未核定 | 新发现 |
| 地点 | 地址 | 编号 | 名称 | 年代 | 类别 | 小类 | 保护级别 | 备注 |
| 卫星湖街道 | 双竹镇小竹溪村小竹一社杨泥沟坡 | 500118-0071 | 杨泥沟周氏墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 双竹镇石脚迹村黄荆社 | 500118-0626 | 黄荆墓地 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 双竹镇石脚迹村梨子园社 | 500118-0627 | 梨子园侯氏墓地 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 双竹镇石脚迹村牌坊湾社 | 500118-0628 | 牌坊湾古井 | 清 | 古建筑 | 池塘井泉 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 双竹镇石脚迹村大石坝社关山坡，半边山 | 500118-0629 | 大石坝崖墓 | 汉 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 石脚迹村大石坝社农场院子 | 500118-0630 | 大石坝古井 | 清 | 古建筑 | 池塘井泉 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 双竹镇星湖社区卫星湖 | 500118-0631 | 卫星湖大坝 | 中华人民共和国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 水利设施及附属物 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 南华村郭家坝社高家河坝 | 500118-0632 | 郭家坝古井 | 清 | 古建筑 | 池塘井泉 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 大竹溪村向家院子社向家院子 | 500118-0633 | 向家院子墓群 | 明、清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 凤龙村斑竹社皱家坡 | 500118-0634 | 陈廷墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 小竹溪村四社 | 500118-0635 | 佛岩寺崖墓群 | 汉 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
| 地点 | 地址 | 编号 | 名称 | 年代 | 类别 | 小类 | 保护级别 | 备注 |
| 南大街街道 | 南大街街道办事处大南村石河沟社 | 500118-0109 | 石河沟周陈氏墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 南大街街道办事处小南村下楼子村民小组 | 500118-0110 | 张家院子 | 清 | 古建筑 | 宅第民居 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 南大街街道办事处兴隆村廖家庵社 | 500118-0146 | 廖家桥 | 清 | 古建筑 | 桥涵码头 | 市、县级文物保护单位 | 复查 |
|  | 南大街街道办事处兴隆村诸家坝社 | 500118-0147 | 诸家坝诸梁氏墓地 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 南大街街道办事处谭家坝村三块碑社 | 500118-0148 | 三块碑刘湘母亲墓 | 中华民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 其他近现代重要史迹及代表性建筑 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 南大街街道办事处兴隆村水月庵社 | 500118-0149 | 水月庵墓群 | 清、中华民国 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 南大街街道办事处黄瓜山村猫儿狗组农业社 | 500118-0150 | 猫儿沟戴氏墓地 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 南大街街道办事处黄瓜山村官家院组 | 500118-0151 | 官家院孟氏墓群 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 南大街街道办事处北塔村石河沟社 | 500118-0152 | 石河沟古井 | 清 | 古建筑 | 池塘井泉 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 南大街街道办事处八角寺村八角寺社 | 500118-0716 | 金塘石坝墓地 | 明 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 南大街街道办事处八角寺村八角寺村民组 | 500118-0717 | 八角寺崖居群 | 清 | 古建筑 | 其他古建筑 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 南大街街道办事处大南村麻柳村民组 | 500118-0718 | 麻柳古井 | 清 | 古建筑 | 池塘井泉 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 南大街街道办事处东王村双河村民组 | 500118-0719 | 双河古井 | 清 | 古建筑 | 池塘井泉 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 南大街街道办事处大南村麻柳村民组 | 500118-0720 | 麻柳水库 | 中华人民共和国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 水利设施及附属物 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 南大街街道办事处黄瓜山村南家村民组 | 500118-0721 | 大自然崖居 | 清 | 古建筑 | 其他古建筑 | 市、县级文物保护单位 | 新发现 |
|  | 南大街街道办事处兴隆村周家湾村民组 | 500118-0722 | 周家湾天主堂 | 中华民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 宗教建筑 | 市、县级文物保护单位 | 复查 |
| 地点 | 地址 | 编号 | 名称 | 年代 | 类别 | 小类 | 保护级别 | 备注 |
| 吉安镇 | 石松村大林石坝村民组 | 500118-0373 | 九根松墓群 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 石松村大林石坝村民组 | 500118-0374 | 大林石坝墓地 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 石松村大林石坝村民组 | 500118-0375 | 石松村赵氏墓碑刻 | 中华民国 | 石窟寺及石刻 | 碑刻 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 石坝湾村民组 | 500118-0376 | 五里堆崖墓群 | 汉 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 黄沙村黄松庙村民组 | 500118-0377 | 黄松庙古城墙 | 清 | 古遗址 | 城址 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 寒泸村卿家桥村民组 | 500118-0378 | 卿家桥渡槽 | 中华人民共和国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 水利设施及附属物 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 向前村向前2社 | 500118-0379 | 月形屋基孔氏墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 向前村向前2社 | 500118-0380 | 向前村孔氏墓群 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 铜凉村黄家大沟村民组 | 500118-0381 | 黄家大沟唐氏墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 铜凉村黄家大沟村民组 | 500118-0382 | 老坟山墓群 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 铜凉村盆槽房村民组 | 500118-0383 | 凉水井康氏墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 尖山村康家屋基村民组 | 500118-0384 | 康家屋基墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 尖山村康家屋基村民组 | 500118-0385 | 菜园头郑氏墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 尖山村三和2社 | 500118-0386 | 花房刘氏墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 尖山村康家屋基村民组 | 500118-0387 | 半边山刘氏墓 | 清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 尖山村三和5社 | 500118-0388 | 八十梯摩崖造像 | 清 | 石窟寺及石刻 | 摩崖石刻 | 尚未核定 | 复查 |
|  | 尖山村三和五社 | 500118-0389 | 八十梯古栈道 | 清 | 古遗址 | 驿站古道遗址 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 尖山村三和五社 | 500118-0390 | 八十梯山王菩萨摩崖造像 | 清 | 石窟寺及石刻 | 摩崖石刻 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 石松村石松坪村民小组柑儿园 | 500118-0536 | 石松化石发掘点 | 旧石器时代 | 其他 |  | 尚未核定 | 复查 |
|  | 石松村五里墩村民小组 | 500118-0537 | 五里墩砖瓦窑 | 中华民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 工业建筑及附属物 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 金门村大坡村民小组三斗丘 | 500118-0665 | 大坡墓群 | 明、清 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 尚未核定 | 新发现 |
|  | 石松村胡家屋基村民小组立滚石坝 |  | 石松立 滚石碾 |  | 古遗址 |  | 市、县级文物保护单位 |  |

# （7）长江提水工程输水管道

输水管道各两侧20m范围内为输水管道保护区。路径为长江经金子山高位水池、上游水库、卫星湖、黄瓜山隧道，沿麻柳河至城区三水厂，全长近40km。

由图3.1-7可知，松溉长江提水管线经上游水库后横向穿越黄瓜山。

图3.1-7  区域敏感区分布示意图

#### 3.1.4.2重要生态功能区

规划区内除上述环境敏感区外，无重要生态功能区分布。

### 3.1.5资源利用现状

#### 3.1.5.1土地资源

永川区幅员面积1576km2，其中耕地面积498.08km2，占总面积的31.6%，人均耕地面积0.98亩（613m2）；林地面积426.67km2，占总面积的27.1%；水域面积50km2，占总面积的3.2%；其它面积601.3km2，占总面积的38.1%。全区实际保有耕地93.35万亩，超过市政府目标任务6.94万亩，划定永久基本农田78.34万亩。落实耕地占补平衡指标4194亩，水田指标2472亩。

#### 3.1.5.2水资源

（1）地表水资源

永川区过境水资源较丰富，地表水资源缺乏，可控制径流小，降雨季节性变化强、丰枯悬殊。部分河流尤其是城区河道蓄水能力低，枯水季节基本无流水。

根据《重庆市水资源综合规划水资源调查评价报告》，永川区多年平均当地地表水资源量为7.30亿m3，多年平均径流深为463.3mm，径流系数为0.45；永川区有长江沿境南而过，多年平均过境水资源量为2768.67亿m3。

# （2）地下水资源

按贮藏类型可将地下水分为低山碳酸岩岩溶水、低山碎屑岩裂隙孔隙水和红层基岩碎屑岩裂隙水。多年平均地下水资源量为1.29亿m3，地下水资源模量为8.18 万m3/km2，入渗系数为0.078。

永川区水资源的特点是：南部边境长江过境水资源十分丰富，当地地表水资源缺乏。永川常住人口人均多年平均当地水资源量781.5m3，亩均当地水资源量754m3，低于全国平均水平和重庆市的平均水平。根据《永川区年鉴（2019）》，2019年，全区水资源总量7.69亿立方米，地下水资源1.22亿立方米，低于全国平均水平和重庆市的平均水平。全区用水总量3.2186亿立方米、工业用水量0.72亿立方米、生活用水量0.6904亿方米、生态与环境补水量0.04亿立主米。全区有主要水源工程2.59万处，其中水库136座，山坪塘1.29万口，石河堰517道，提水泵站591处，引水堰43座；机井5653口；有水窖、水池等微型水利工程6030处。全区水利工程蓄水总量3.02亿立米，占水资源总量的42.8%。

#### 3.1.5.3能源

根据永川区“三线一单”，永川区能源资源利用上线管控是衔接国家能源利用相关政策与法规、与重庆市十三五能源发展规划、重庆市节能减排规划及永川区相关能源利用计划、永川区空气环境质量达标规划等相关规划、计划管控要求梳理得出，管控指标见表3.1-20。

表3.1-20    永川区能源利用上线管控指标

| 指标 | 单位 | 2020年 | 属性 | 中远期目标（2025年、2035年） | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元GDP能耗 | 吨标准煤 | 0.535 | 约束性 | 进一步优化能源结构，严控燃煤消耗总量，单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放进一步下降；具体以重庆市下达为准。 | 预期性 |
| 煤炭消费总量 | 万吨 | 不超过2016年水平 | 约束性 |  | 预期性 |

#### 3.1.5.4矿产资源

境内矿产资源较为丰富。已发现的矿种有28种，已开发利用的有煤矿、建筑石料用类灰岩、水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩、建筑用砂岩、玻璃用石英砂岩、陶瓷用黏土等15种，主要分布在永川西山、新店子、东山、黄瓜山和花果山背斜。已探明煤矿储量1.3亿吨、石英砂岩矿0.6亿吨、石灰岩矿2.1亿吨。

根据永川区矿产资源开采利用现状，规划区内共计非煤矿山11家，煤矿开采已关闭。非煤矿山均为露天开采，均有采矿许可手续，具体见表3.1-21。

#### 3.1.5.5旅游资源

永川区自然环境优越，旅游资源丰富，拥有国家森林公园、国家4A级景区茶山竹海，重庆市规模最大的游乐主题公园乐和乐都主题公园，全国休闲农业及乡村旅游示范点黄瓜山乡村旅游区，中国历史文化名镇、重庆市规模最大的原生态古镇松溉古镇，国家3A级景区香海温泉，国家2A级景区石笋山，以“三湖胜景”为代表的城市休闲公园等自然和人文旅游资源，涵盖了森林生态、都市娱乐、乡村田园、古镇及温泉等多种类型，是重庆市的休闲旅游高地。

规划区为黄瓜山乡村旅游区，区内万亩梨树、千亩蓝莓以及初具规模的油菜花田、草莓、杨梅等观花采果类农作物，花博园等观叶、成林类植物也实现了规模化种植，呈现出清净悠然、美丽怡人的田园风光。2012年被评为“重庆非去不可”的赏花胜地，“年年有节、季季有果、月月有花、天天有客”的乡村旅游精品景区正在成型，是重庆乡村休闲旅游的地标名片，是全国农业旅游示范点、全国

表3.1-21   规划范围内非煤矿山统计表

| 序号 | 矿山名称 | 开采矿种 | 开采方式/开采现状 | 生产规模 | 采矿权现状 | 关闭与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆蒋陶石英砂有限限公司 | 玻璃用石英岩 | 露天/正在开采 | 4万吨/年 | 2019年12月16日至2020年12月31日 | 保留 |
| 2 | 重庆永川区环化有限公司 | 玻璃用石英岩、伊利石粘土、耐火用砂岩 | 露天/正在开采 | 2.5万吨/年 | 2019年11月26日至2020年12月31日 | 保留 |
| 3 | 重庆黄瓜山砂石开采有限公司 | 伊利石粘土 | 露天/正在开采 | 3万吨/年 | 2019年7月5日至2020年12月31日 | 十四五规划，2025年打造成市级绿色矿山 |
| 4 | 重庆市渝地非金属矿开发有限公司 | 玻璃用石英岩、伊利石粘土 | 露天/正在开采 | 15万吨/年 | 2017年3月31日至2020年12月31日 | 保留 |
| 5 | 重庆精诚石英砂有限责任公司 | 玻璃用石英岩 | 露天/停产 | 12万吨/年 | 2019年7月18日至2020年12月31日 | 保留 |
| 6 | 重庆陶袁建材有限公司 | 玻璃用砂岩 | 露天/正在开采 | 20万立米/年 | 2020年4月3日至2021年6月30日 | 保留 |
| 7 | 重庆市永川区强龙石英砂厂 | 玻璃用石英岩 | 露天/正在开采 | 5万吨/年 |  | 保留 |
| 8 | 重庆市渝琥石英砂有限公司三合矿区 | 玻璃用石英岩 | 露天/正在开采 | 12万吨/年 | 2020年6月30日至2021年7月21日 | 保留 |
| 9 | 重庆市永川区诚兴建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 露天/正在开采 | 52万吨/年 | 2020年6月12日至2021年6月30日 | 保留 |
| 10 | 重庆市永川区川渝耐火材料厂 | 冶金用砂岩 | 露天/停产 | 2万吨/年 |  | 关闭 |
| 11 | 重庆市永川区天星桥矿产品精选厂 | 玻璃用石英岩 | 露天/正在开采 | 4万吨/年 | / | 关闭 |
| 12 | 重庆渝西矿业集团富家洞煤业有限公司 | 煤 | 地下/关闭 | / | / | 关闭， 2022年10月完成恢复治理 |
| 13 | 重庆市永川区黄瓜山鑫隆白泡石厂 | 砂岩 | 露天/关闭 | / | / | 关闭 |

休闲农业与乡村旅游示范点、重庆市现代农业示范区、重庆市统筹城乡改革示范区。现有中华梨村、桃花源、十里荷香、卫星湖、大佛寺等多个知名景区景点，其中桃花源为国家AAA级景区。建工农庄、桃花源和七彩蓝莓园被评为“2018年重庆市精品民宿”。

黄乡山乡村旅游区是以花卉园、采摘园等为特色的现代农业产业资源为主导旅游资源。根据《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972－2017），区内旅游资源类型有8大主类，23个亚类中拥有18个，110个基本类型中拥有53种；按旅游资源等级，四级旅游资源有8个，三级旅游资源有15个，二级旅游资源有29个，一级旅游资源21个，共计73个，其中四级、三级为优良级旅游资源，二级、一级为普通级旅游资源。黄瓜山乡村旅游资源见表3.1-22。

表3.1-22           黄瓜山乡村旅游区旅游资源等级表

| 级别 | 旅游资源（景点） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 四级 | 黄瓜山、十里荷香、卫星湖、其中园、七彩蓝莓园、黄瓜山养生谷、圣水湖桃花岛、黄瓜山现代农业园 | 优良级旅游资源 |
| 三级 | 桃花源、来龙湖温泉、大自然崖居、牛门口水库、怡园花田、郑清紫藤公园、中华梨村、猕猴桃园、梨博园、黑莓公园、箭杆李园、大佛寺、仙龙镇渡槽群、黄瓜山百里果乡赏花节、黄瓜山百里果乡采果节 |  |
| 二级 | 象鼻嘴、夫妻乌龟石、黄瓜山冰臼、石龟寺、黄瓜山杨梅园、梨子酒、大佛寺观音庙会、刨猪汤、八角寺、黄瓜山老鸭汤、黄瓜山萝卜基地、跃进水库、重庆文理学院卫星湖校区、枇杷园、星湖鱼、吉安石松化石挖掘点、黄瓜山村恐龙足印、梨院、探花公园、龙佰绪葡萄园、灵湖生态农业园、黄开基墓、老庙寺、石宝寨、祝家坝乡村院落、四季果园、立滚石碾、吉安板凳龙、双竹星湖鱼制作技艺 | 普通级旅游资源 |
| 一级 | 虎头山、箭竹湖、踏蹄沟、情人谷、狮子岩、马儿坡、三河汇碧、廖家桥、周家湾天主教堂、龙井湾新村民点示范院落、插旗山花椒基地、华牧生态园、天良果园、川东花生、竹溪夜雨遗址、佛岩寺崖墓群、卓诺公司农业园、大磨子村皂荚古树、永川莲藕、曾胡鑫家庭农场、七月十五祭鬼神 |  |

总体看来，规划区旅游资源较为丰富，密度较高，旅游资源总体上具有一定的品位。但从层级上看，缺少五级旅游资源，未来的旅游开发应重点抓好“优良级旅游资源”，统筹串联“普通级旅游资源”，做精、做足四级旅游资源，优化三级旅游资源，串联一二级旅游资源，从整体上对黄瓜山乡村旅游区进行打造。

#### 3.1.5.6社会经济概况

（1）规划范围人口、经济

截止到2018年，黄瓜山片区幅员面积138.57平方公里，辖南大街大南村、小南村、代家店村、黄瓜山村、八角寺村和兴隆村，吉安镇尖山村、铜凉村、寒泸村，卫星湖街道石脚迹村、石龟寺村、凤龙村、大竹溪村，仙龙镇牛门口村和五间镇合兴村、友胜村、双创村，共计5镇街17村。片区内居民户数21184户，常住人口6.11万，人均收入19010元。其中，双竹镇（卫星湖街道前身）1997年被确定为国家综合体制改革试点镇，2000年被评为重庆市小城镇建设示范镇，2002年被列为重庆市经济百强镇、重庆市首批启动的中心镇、商贸旅游百强镇，获得重庆市卫生镇、重庆市旅游特色镇称号，2004年被国家建设部等6部委列为全国重点镇。吉安镇是名副其实的“水果之乡”，2016年成功申请并获批“重庆市第二批特色景观旅游名镇”。仙龙镇是渝西最大的水果集散地，被誉为永川水果第一镇。五间镇是“永川恐龙”的发掘地，有“永川八景”之一的“圣水双清”。南大街街道黄瓜山村已成为拥有1000余万元集体资产的“全国乡村旅游重点村”“全国首批农业旅游示范点” “全国生态文明村” “乡村旅游新村”“重庆市城乡发展示范村”“重庆市乡村文明旅游示范村”。

# （2）基础设施

交通设施：黄瓜山山上交通主要为森林大道、S205，总体呈东西向布置，东至吉安镇，东连永川一环路，串接永川城区-南大街-吉安镇，为双向两车道，柏油路面；山下交通以永泸路为主干道路，东接永川一环路，自东向西途经卫星湖街道办事处、五间镇、仙龙镇，为双向四车道，水泥路面。黄瓜山规划中部为西三环，以隧道形式穿越黄瓜山。规划区内交通呈叶脉状分布，与山上、山下道路互连互通后构成区内交通体系。

给排水设施：山上黄瓜山乡村旅游区、中华梨村等人口密集区供水主要来自黄瓜山水厂，取水水源自孙家口水库，水库水源为长江金刚沱提水，设计供水规模5000m3/d，实际供水量约500 m3/d。其余分散村民用水主要依靠井水。山下旅游项目主要依托镇街仙龙镇水厂、五间镇水厂、卫星湖水厂供水。

电力设施：黄瓜山地区10千伏电源由千钢供电所接入，进入区内用铠装电缆埋地，沿道路网络铺设。北部用电从城区南郊变电站接入；湖滨区用电从双凤变电站接入；南部用电从来苏变电站接入。主网沿主干道路铺设，各个景区根据发展需要以支线接入。

燃气设施：黄瓜山乡村旅游区内村庄已经沿森林大道、潼泸路和渝泸路等道路铺设有供气主干管道接入城区配气站和何埂配气站，各个景区根据发展需要以支管接入。

#### 3.1.5.7环保基础设施建设及运行情况

（1）污水处理设施建设情况

规划区内污水处理设施主要为镇街配套污水处理厂。具体见表3.1-23。

根据《永川区镇级污水处理厂及配套工程》，规划范围内的五间镇、仙龙镇、吉安镇、卫星湖街道均将实施提标改造，污水处理工艺采取A2/O+A/O池+高密度沉淀池+滤池，出水水质达一级A标后排放。仙龙镇、吉安镇污水处理厂规模由现状1100m3/d扩建至1500m3/d。同时进一步完善污水处理厂污水干管及二、三级污水管网的建设，提高污水收集率。

# （2）环境污染综合治理情况

★水环境治理

规划区属临江河流域。流域水污染防治通过实施《重庆市永川区水污染防治行动实施方案（2016-2020）》，“碧水行动”、《重庆市临江河水体达标整治方案》等专项整治，2020年，临江河出境断面水质年均值从“十三五”初期的Ⅴ类、Ⅳ类提升至Ⅲ类，主要实施“河外截污、河内清淤、清水补给、生态修复”四大措施，重点推进城镇生活、工业、养殖、农业农村专项治理，主要如下：

# ﹥城镇生活污染收集与处理

完成城西污水处理厂建设，2020年城市建设区污水基本实现全收集、全处理；对流域范围内12个乡、镇街污水处理厂实施提标改造及二三级管网建设，实现稳定运营，完成流域范围内乡镇生活污水处理设施全覆盖。同时，加强流域内企事业单位污水治理，推进机动车清洗业、机动车维修厂（含4S店）、餐饮、宾馆、学校、医院、服务区、5000平方米以上的商场、综合大楼及住宅小区等单位（场所）的水污染治理设施建设，有效控制污水无序排放，从源头控制。

# ﹥工业污染减排

主要为提升凤凰工业园区内工业污水的集中处置率，通过安装在线监测，建设凤凰湖工业园区第二污水处理厂及配套管网工程来解决工业园区南部工业污水处理问题。

# ﹥养殖业污染治理

通过关闭和搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户，对适养区实施总量控制并配套建成污染防治设施，加大畜禽污染治理力度，进一步削减TP排放。农业部门牵头制定永川区水产养殖发展规划和管理规范，规范水产养殖，实施尾水排放治理。禁止使用农药及其他有毒物毒杀、捕捞水生生物，严查肥水养殖。

# ﹥农村和农业面源治理

农村生活污水通过实施农村人居环境整治三年行动，对标对表统筹推进农村厕所革命、农村污水治理，农村200 人以上居民聚居点已基本完成污水处理设施建设；流域范围内镇街农田推广测土配方和提高化肥利用率、淘汰“十一小”企业和重点行业企业清洁化改造等措施，开展农田面源的治理，进一步削减氨氮排放。

规划区内共涉5镇17村，属永川区农村生活污水治理专项规划中划定的优先区。其生活污水处理按照以城（镇）带乡、就近联建、独立建设、资源利用等模式分类治理。对靠近城镇的村和涉农社区，推动城（镇）污水处理设施和服务向近郊周边农村延伸，污水纳入管网集中处理；对聚居规模较大的独立村（涉农社区）或有条件的相邻村（涉农社区），建设或联合建设集中式污水处理设施及配套工程；对位置偏远、规模较小、居住分散的村（涉农社区），鼓励建设人工湿地等分散式污水处理设施；鼓励散居农户采用自然湿地、生物塘、农村沼气、化粪池等生态化和资源化的处理方式。加强农村农家乐、民宿生活污水处理的监管，引导农家乐、民宿业主自建隔油池、化粪池等预处理设施，再纳入污水收集管网集中处理，或处理达到相应的排放标准后排放、资源化利用。

★大气环境治理

十三五时期全面落实“四控一增”举措，环境空气质量整体趋于好转，实现了大气环境主要污染物排放总量下降。如下：

# ﹥强化控制工业污染

强化工业大气污染物总量控制。严格执行建设项目环评文件审批与规划环评、现有项目的环境管理、区域环境质量“三挂钩”，规划环评要作为规划所包含建设项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评文件，依法不予审批。新、改、扩项目在环评前必须取得重点大气污染物排放总量指标，并在环境影响评价文件中说明指标来源。完成全区火力发电、造纸、玻璃、砖瓦窑等重点行业达标治理。全面开展工业挥发性有机物污染防治，一是严格涉挥发性有机物排放的环境准入，二是实施重点行业挥发性有机物治理，三是探索实施重点行业错峰生产，四是实施“散乱污”企业污染综合整治。

# ﹥强化油烟监管，控制生活污染

巩固和扩大高污染燃料禁燃区。推动高污染燃料禁燃区（以下简称“禁燃区”）范围向等城区范围及周边具有条件的街道延伸，逐年扩大划定高污染燃料禁燃区范围。禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，限期拆除已建成燃用高污染燃料的设施，或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电以及其他清洁能源。在不具备使用清洁能源条件的区域，配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。严厉打击个别个体摊贩为节约成本偷烧燃煤的行为，责令限期拆除和没收燃用高污染燃料的设施。持续加强餐饮油烟治理和监管，一是逐年完成重庆市下达餐饮服务经营场所油烟整治任务，二是按照《餐饮业大气污染物排放标准（DB50/859-2018）》要求，加强建成区内的餐饮油油烟监管，责成餐饮经营者正常使用油烟净化器，定期维护清洗，适时淘汰老旧油烟净化器。推广使用高效净化型家用吸油烟机。加强公共烟道破损、灶烟囱封闭不严、油烟净化装置效果差等情况的检查，督促进行整改。严禁露天焚烧。一是严禁露天焚烧。全区全面禁止露天焚烧垃圾、电子废物、油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革等其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。禁止露天焚烧树叶、枯草，不得在禁止的区域内露天烧烤食品。二是推进秸秆综合利用，推行秸秆能源化、肥料化、饲料化等资源化利用综合利用；鼓励建设秸秆生物质成型燃料、秸秆炭化、秸秆沼气、秸秆气化炉等中小型秸秆能源化项目，推进秸秆作为民用燃料利用；鼓励养殖场（户）、饲料企业利用秸秆生产饲料，推进秸秆过腹还田循环利用；积极发展以秸秆为基料的食用菌生产。

# ﹥控制扬尘污染

严控道路扬尘污染，通过提升道路机扫率、推行城区主、次干道“以克论净”、禁脏车入城、建设非现场执行动态稳重检测系统等措施控制道路扬尘污染。综合治理措施。严控施工扬尘污染，一是加强建筑工地封闭管理，严格督促建筑施工方全面落实强制控尘10项规定和硬化进出口道路，有沉砂池和排水沟、有冲洗设备、有保洁人员、有视频监控的“一硬四有”要求；二是加强密闭运输管理。针对生产经营扬尘控制以拉法基参天水泥、特川建材为重点，加强对水泥企业物料加工、装卸、堆放、运输全过程管理，运输过程必须全密封，矿山必须设置扬尘防治措施。建筑面积1000平方米以上或者混凝土用量500 立方米以上的房屋建筑和市政基础设施工程，禁止现场搅拌混凝土。实施历史遗留的矿山的恢复治理及土地复垦。

★固体废物处置

健全全区城镇垃圾收运系统，杜绝垃圾入河。规划区内的卫星湖街道、黄瓜山村、仙龙镇、五间镇、吉安镇均配套有垃圾收运系统，其中吉安镇除镇街外在尖山、永沪设有垃圾清运站，镇街垃圾收运站规模为10t/d或20t/d。农村村民垃圾通过实施农村人居环境整治行动方案，统筹推进了垃圾收集点的建设。

★土壤污染防治

扎实推进土壤和固体废物污染防治，完成农用地土壤污染详查，全面推进疑似地块核查、治理与修复工作，完成化工片区土壤污染整治任务。

# （3）生态环境保护

通过开展流域内河道清淤整治、黑臭水体整治、生态修复等环境综合整治措施，以及通过河湖连通增加水体流动性和水环境容量等措施，进一步提升临江河水体生态功能修改，提高水体净化能力。流域内实施卫星湖街道场镇6.2km河段、圣水河、自强河、千丘河等约7.3km河道清淤工程，实施沿河两岸生态防护工程38.6km，其中圣水河5.2km，卫星湖街道场镇12km；为加强临江河水量调度管理，维持河湖基本生态用水需求，实施8项河湖库连通工程，以发挥水利工程在改善水质中的作用。

表3.1-23  规划区范围污水处理设施

| 序号 | 污水处理厂名称 | 服务范围 | 级别 | 处理能力（万m3/d） | 处理工艺 | 运行情况 | 管网工程 | 出水水质 | 尾水排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计 | 实际 |  |  |  |  |  |
| 镇街污水处理设施 |
| 1 | 卫星湖街道污水处理厂 | 卫星湖街道 | 镇级 | 0.2 | / | 生物转盘 | 正常运行 | 4337m | 一级B | 15m→东侧大竹溪（11000m）→临江河 |
| 2 | 五间镇污水处理厂 | 五间镇 | 镇级 | 0.15 | / | 人工快渗 | 正常运行 | 4100m | 一级B | 人工湿地（5m）→圣水河→临江河 |
| 3 | 仙龙镇污水处理厂 | 仙龙镇、 牛门口村 | 镇级 | 0.11 | / | 硝化+生物接触氧化 | 正常运行 | 4350m | 一级B | 20m→圣水河 |
| 4 | 吉安镇污水处理厂 | 吉安镇 | 镇级 | 0.11 | / | 硝化+生物接触氧化 | 正常运行 | 4930m | 一级B | 人工湿地（560m）→圣水河 |
| 5 | 永川区第九中污水处理厂 | 南大街九中、大南村 | / | 0.02 | 0.02 | A/0+转盘过滤 | 正常运行 | / | 一级B | →圣水河 |
| 集中农户生活污水处理设施 |
| 序号 | 规划区涉及村 | 级别 | 纳管 | 集中处理 | 处理工艺 | 受纳水体 |
| 1 | 南大街 | 大南村、小南村、代家店村、黄瓜山村、八角寺村和兴隆村 | 村级 | / | 黄瓜山村300户: 双楼安置房污水处理站\黄文场污水处理站 八角寺村138户: 八角寺永隆污水处理厂 | 一体化 设施 | 临江河 |
|  |  |  |  |  | 大南村: 大南村九中污水处理厂 | A2/O+生物滤池 |  |
| 2 | 卫星湖街道 | 石脚迹村、石龟寺村、凤龙村、大竹溪村 | 村级 | / | 石脚迹村82户: 石脚迹村污水处理厂 凤龙村260户: 凤龙村污水处理厂 大竹溪村286户: 双凤污水处理厂 | 一体化 设施 | 临江河 |
| 3 | 吉安镇 | 尖山村、铜凉村、寒泸村 | 村级 |  | 尖山村－尖山村污水处理站 | 一体化 设施 | 临江河 |
| 4 | 仙龙镇 | 牛门口村 | / | 牛门 口村 | / | / | 临江河 |
| 5 | 五间镇 | 合兴村、友胜村、双创村 | 村级 | / | / | / |  |

## 3.2现状评价与回顾性分析

### 3.2.1资源利用现状评价

土地资源使用方面，由规划区土地利用分析，区域土地资源可承载旅游规划的实施。规划区旅游项目建设用地应严守五镇街划定的土地资源利用指标，按照耕地面积不减少，耕地质量有保证的原则，引导规划项目建设用地的管控。规划新增建设用地可以通过盘活存量集中建设用地保证用地指标。

水资源利用方面，2017年全区用水总量39000万立方米，农田灌溉水有效利用系数0.498，2020年全区用水总量39700万立方米，农田灌溉水有效利用系数0.508。全区用水总量严格实行重庆市下达指标，农田灌溉水有效利用系数由于节灌、节水技术的推广实施而不断提升。规划实施后，将进一步加强区域现代农业建设，大力发展乡村旅游，实现一二三产业融合发展。农业种植结构的优化，节水灌溉、公共设施节水器具的使用，不会突破区域水资源用水总量。

能源利用方面，全区万元GDP能耗从2015年0.640吨标煤下降到0.535吨标煤（2020年），能耗下降21.16%。按照重庆市节能减排规划和永川区有关能源利用计划，区内实施能源消耗总量和强度双控行动，通过进一步调整、优化能源结构，实施“煤改气”、“煤改电”等措施逐步推进天然气、电等清洁用电，持续推进建筑节能和绿色建筑，严格控制城市建成区新建燃煤锅炉，加快动清洁能源普及使用等节能举措，到2025年，全区万元GDP能耗进一步下降。规划区能源使用以电、天然气为主，旅游项目建设执行节能强制性标准和绿色建筑标准，鼓励建设低能耗建筑，鼓励使用太阳能热水系统，随着区域基础配套设施的进一步完善，区域能源利用水平可进一步降低。

### 3.2.2环境与生态现状评价

由环境质量现状分析可知，规划区域内大气环境、水环境、声环境、土壤环境均能满足相应标准，总体环境质量较好。规划实施后，规划项目污染源主要为生活污染源，污染物成份简单，在采取相应的污染治理措施后，可达标排放。

规划实施的主要环境问题为规划项目在空间布局上与基本农田、生态保护红线、饮用水源保护区、森林公园等特殊重要敏感区的问题，以及旅游开发后区域内游客急剧增加导致生活污水、旅游垃圾等污染物的增加对区域生态环境造成的压力。规划范围内存在与乡村旅游主体功能不符合的工业企业、矿山等。

据此，对于空间布局问题，规划环评结合区域内敏感区情况，区域生态空间约束管控要求提出旅游规划布局的优化调整建议；对于规划区内现存工矿企业则结合“三线一单”管控要求和旅游发展规划定位提出规划建议；对于旅游开发的生态环境压力结合旅游规划近、中、远期规模提出配套环保设施建设、旅游环境容量的规划建议。

### 3.2.3环境影响回顾性分析

上一轮规划即《重庆市永川区黄瓜山统筹城乡发展示范区、乡村旅游区总体规划修编》于2014年1月通过重庆市永川区人民政府审批。在规划编制期间，未开展规划环境影响评价。规划区环境现状以现状调查为主。

### 3.2.4规划实施的资源、生态、环境制约因素分析

（1）供水：规划实施后，由于游客的急剧增加，旅游项目的增多，导致区域内需水量的大幅增加，需结合《渝西水资源供水配置规划》、《重庆市永川区中北部片区水资源配置规划》进一步完善区域内供水设施的建设。

（2）生态：规划区内涉2处饮用水源地，1个市级森林公园，1处生态保护红线。规划项目为营造好旅游风光，给游客带来好的体验，部分项目位于森林公园内，沿湖库周边布设，可能会涉及到饮用水源保护区、生态保护红线管控区。按照国家法律、法规等相关规定，森林公园、饮用水源保护区、生态保护红线等敏感区将成为规划部分项目环境合理的制约因素。

# 4环境影响识别与评价指标体系

## 4.1环境影响识别

规划环境影响识别从规划产业着手，以规划建设工程、基础设施、交通运输、旅游配套服务设施工程以及乡村旅游发展带动的第三产业综合考虑，在结合区域外界环境因子的基础上从资源（工程占地、水资源、电、燃气等）占用、环境要素识别出规划建设至运营，至整个区域的旅游业发展的环境影响效应。详见表4.1-1。

表4.1-1     规划环境影响识别矩阵

| 规划项目或活动 影响因素 | 规划近期 | 规划中期 | 规划远期 | 总体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划 建设 工程 | 基础 设施 建设 | 交通 设施 建设 | 配套 旅游 设施 | 游客活动 | 带动产业 | 规划 建设 工程 | 基础 设施 建设 | 配套 旅游 设施 | 游客活动 | 带动产业 | 规划 建设 工程 | 游客活动 | 带动产业 |  |
|  |  |  |  |  |  | 餐饮业 | 野炊 野餐 | 娱乐业 | 运输业 |  |  |  |  | 餐饮业 | 野炊野餐 | 娱乐业 | 运 输 业 |  |  | 餐 饮 业 | 民宿 | 野炊野餐 | 娱 乐 业 | 运 输 业 | 旅 游 业 |  |
| 资源 | 永久占地 | -4L | -4L | -4L | -4L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4L | -4L | -4L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4L |
|  | 水资源 | -2L | 0 | 0 | -1L | -1L | -2L | -1S | -1S | 0 | -2L | 0 | -1L | -1L | -2L | -1S | -1S | 0 | -2L | -1L | -2L | -1S | -1S | -1S | 0 | -1S | -2L |
|  | 能源 | -1L | 0 | 0 | -1L | 0 | -2L | 0 | -1S | 0 | -1L | 0 | -1L | 0 | -2L | 0 | -1S | 0 | -1L | 0 | -2L | 0 | 0 | -1S | 0 | -1S | -1S |
| 大气环境 | 施工扬尘 | -2S | -1S | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2S | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2S |
|  | 汽车尾气 | -1L | 0 | -3L | -1L | 0 | 0 | 0 | 0 | -3L | -3L | 0 | -1L | 0 | 0 | 0 | 0 | -3L | -3L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3L | 0 | -2L |
|  | 餐饮油烟 | -2L | 0 | 0 | -1L | 0 | -2L | -1S | 0 | 0 | -2L | 0 | -1L | 0 | -2L | -1S | 0 | 0 | -2L | 0 | -2L | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | -3L |
| 水环境 | 施工废水 | -1S | -1S | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1S | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1S |
|  | 生活污水 | -2L | 0 | 0 | -2L | 0 | -1L | -1S | -1L | 0 | -2L | 0 | -2L | 0 | -1L | -1S | -1L | 0 | -2L | 0 | -1L | -1S | -1S | -1L | 0 | -1S | -2L |
|  | 餐饮废水 | -2L | 0 | 0 | -2 | 0 | -2L | 0 | -1L | 0 | -2L | 0 | -2 | 0 | -2L | 0 | -1L | 0 | -2L | 0 | -2L | 0 | 0 | -1L | 0 | 0 | -2L |
| 声环境 | 施工噪声 | -1S | -1S | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1S | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2L |
|  | 交通噪声 | -2L | 0 | -3L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2L | -2L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2L | -2L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2L | 0 | -1S |
|  | 社会活动噪声 | -1L | 0 | 0 | -1L | 0 | -1L | 0 | -2L | 0 | -1L | 0 | -1L | 0 | -1L | 0 | -2L | 0 | -1L | 0 | -1L | 0 | 0 | -2L | 0 | -1S | -2L |
| 固体废物 | 建筑垃圾 | -1S | -1S | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1S | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1L |
|  | 生活垃圾 | -3L | 0 | 0 | -2L | 0 | -1L | -1S | -1L | 0 | -3L | 0 | -2L | 0 | -1L | -1S | -1L | 0 | -3L | 0 | -1L | -1S | -1S | -1L | 0 |  | -3L |
|  | 旅游垃圾 | -2L | 0 | 0 | 0 | -3L | 0 | -2S | 0 | -1L | -2L | 0 | 0 | -3L | 0 | -2S | 0 | -1L | -2L | -3L | 0 | -2S | -2S | 0 | -1L | -2L | -2L |
|  | 餐饮垃圾 | -3L | 0 | 0 | -1L | -1L | -3L | -1S | -1L | 0 | -3L | 0 | -1L | -1L | -3L | -1S | -1L | 0 | -3L | -1L | -3L | -1S | -1S | -1L | 0 | 0 | -3L |
| 生态环境 | 土壤 | -1S | 0 | 0 | 0 | -1L | 0 | -1S | -1S | 0 | -1S | 0 | 0 | -1L | 0 | -1S | -1S | 0 | -1S | -1L | 0 | -1S | -1S | -1S | 0 | 0 | -1S |
|  | 动物、植物 | -1S | -1S | -1S | -1L | -1L | 0 | -1S | -1S | -1L | -1S | -1S | -1L | -1L | 0 | -1S | -1S | -1L | -1S | -1L | 0 | -1S | -1S | -1S | -1L | 0 | -1S |
|  | 重要生态环境敏感区 | -1S | 0 | 0 | 0 | -1S | 0 | 0 | -1S | 0 | -1S | 0 | 0 | -1S | 0 | 0 | -1S | 0 | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | -1S | 0 | 0 | -1S |
|  | 旅游资源 | +4L | 0 | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | +1L | +1 | +4L | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | +1L | +1 | +4L | 0 | 0 | 0 | 0 | +1L | +1 | +2 | +4L |
|  | 旅游景观 | +4L | 0 | -1S | -1S | 0 | 0 | 0 | +1L | +1 | +4L | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | +1L | +1 | +4L | 0 | 0 | 0 | 0 | +1L | +1 | +3 | +4L |
| 社会环境 | 人居环境 | +4L | +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4L | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +4L |
|  | 居民生活水平 | +4L | +1 | +2 | +1 | 0 | +3L | 0 | +1 | +1 | +4L | +1 | +1 | 0 | +3L | 0 | +1 | +1 | +4L | 0 | +3L | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +4L |
|  | 区域经济发展 | +4L | +1 | +2 | +1 | 0 | +3L | 0 | +1 | +1 | +4L | +1 | +1 | 0 | +3L | 0 | +1 | +1 | +4L | 0 | +3L | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +4L |

注：“+”表示有利影响、“-” 表示不利影响；影响程度：0无影响，1弱影响，2中影2响，3强影响，4非常强；“S”表示短期影响，“L”表示长期影响。

根据识别结果，规划实施对环境的影响既有不利影响，也有有利影响。不利影响有三，一是规划实施后由于旅游业发展带动的第三产业发展，如农家乐、民宿、酒店等各类经营活动产生的污染物，主要污染物以生活污水、生活垃圾、饮食油烟主；二是旅游发展后由于旅游人口的急剧增加，尤其是旺季旅游，区域内交通运输负荷增大因汽车尾气排放、二次扬尘污染对区域大气环境的影响；三是旅游人次的急剧增加对区域生态环境带来的压力。有利影响社会环境方面：一是黄瓜山乡村旅游开发后由于区域基础设施的进一步完善，人居环境将进一步提升；二是通过乡村旅游带动产业发展，提供了更多就业机会，可提高当地村民增收致富；三是旅游资源的发展丰富了区域产业结构，由传统农业向现代农业、休闲观光旅游等发展，助推乡村振兴。生态环境保护方面：通过乡村旅游发展，由于实施了统一规划管理和严格的生态保护，可更好的保护乡村旅游资源，保护乡村环境，促进旅游、生态、经济的可持续发展。

## 4.2环境目标与评价指标

以环境影响识别为基础，结合旅游规划特点，评价指标的选取体现国家发展战略和环境保护战略、政策、法规以及永川区“三线一单”的要求，体现规划的行业特点及主要环境影响特征，通过规划分析、专家咨询等方法，充分考虑旅游景区生态环境保护的要求，确定环境影响评价指标体系见表4.2-1。

表4.2-1   规划环境影响评价指标体系

| 环境主题 | 环境目标 | 评价指标 | 指标参考依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源 利用 | 水资源 | 水耗量在区域水资源承载范围内 | 新鲜水资源消耗量 | 国家旅游局制定了《关于进一步推进旅游行业节能减排工作的指导意见》(旅办发【2010】80 号):“据测算，A级景区游客每人次用电量为1.42度，游客每人次用水量为0.17m3。5年内将星级饭店、A级景区用水用电量降低20%” |
|  | 能源 | 旅游区内接待设施的能源标准 | ①500克标准煤/人天以下（采暖和空调不计算在内）。 ②区内清洁能源和可再生能源的使用率达到80%以上， ③禁止使用高污染燃料 | 《国家生态旅游示范区建设与运营规范》(GB/T26362--2010)。 |
|  | 土地 资源 | 旅游建设用地满足土地资源承载力 | 总规划面积138.57km2， 乡村旅游建设用174.3hm2,社会停车场地地88.14hm2，公园绿地878.39hm2，林地2502.16hm2等。用地符合重庆市森林公园、水源保护区等生态红线管控要求，规划的空间管控要求。 |  |
|  | 旅游 资源 | 旅游资源评价等级不降低 | ①观赏游憩使用价值； ②历史文化科学艺术价值； ③珍稀奇特程度； ④规模、丰度与几率； ⑤完整性； ⑥资源影响力（含知名度和影响力、适游期或使用范围。） ⑦附加值（含环境保护与环境安全。） | 《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003) |
| 环境质量 | 大气 环境 | 确保区域大气环境功能二类区要求 | 到2025年，空气质量优良天数达到300天及以上 | 《永川区环境空气质量限期达标规划（2018-2025）》 |
|  |  | 农家乐等餐饮业油烟 | 油烟处置率达100% | / |
|  | 地表水环境 | 流域内临江河段、上游水库水质满足相应水域功能 | ①规划区内临江河、圣水河不因规划实施而受到污染； ②上游水库不受规划建设影响，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； ③规划内其他水库水质不因规划实施而受到污染； ④规划区内生活污水、餐饮业废水按环保要求处理达标排放。 | / |
|  | 声环境 | 镇街、农村区域2类 | 交通干线两侧区域以外的其他区域 | 《重庆市永川区声环境功能区划分方案》永川府办发〔2018〕158号 |
|  |  | 交通干线两侧区域4a类 | S205、S109省道交通干线区域、三环高速两侧交通干线区域 |  |
|  | 固体 废物 | 控制固体废物污染 | ①旅游区景区生活垃圾、餐厨垃圾收集率100%、处置率100%。 ②较集中的农村居民区设置垃圾桶/箱，提高农村生活垃圾的收集率、处置率； ③建筑垃圾全部收集处置并符合环保要求。 |  |
| 生态环境 | 景观 | 规划前后景观格局变化 | 不明显改变 |  |
|  | 生物多样性 | 规划实施造成的生物多样性损失 | 不显著降低 |  |
|  | 外来物种入侵 | 确保不发生不发生外来物种入侵 | 外来物种入侵 |  |
|  | 生态 红线 | 确保生态红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 | 城市集中式饮用水源 | 《中华人民共和国水污染防治法》 |
|  | 重点生态功能区 | 保护森林植被和生物多样性 | 森林生态系统 | 《重庆市森林公园管理办法》 |
| 环境风险 | 污水 | 生活污水外排影响 | 全部达标处理，不发生生活污水直排或未处理达标排入环境 | / |
| 社会环境 | 区域经济结构影响 | 改善区域区域经济结构 |  |
|  | 对旅游业发展影响 | 促进永川区全域旅游发展 |  |
|  | 对居民生活水平的影响 | 提高居民生活水平 |  |

# 5环境影响预测与评价

## 5.1地表水环境影响预测与评价

### 5.1.1施工期水环境影响评价

规划建设期水污染主要来自规划旅游项目建设过程产生的施工废水和生活污水两大类。

# （1）施工废水

生产污水主要产生于砂石料系统和混凝土拌和系统，另外，施工机械维修停放场地处由于施工机械的漏油及清洗，也会产生一部分含油污水。根据同类项目施工经验，一般施工污水都偏碱性，污水中的 SS 含量普遍较高，悬浮物的主要成分为土粒和水泥颗粒等无机物，基本不含有毒有害物质，经过一段流程后易沉降。施工污水进入地表水体，会增加局部水体的浊度和碱度。因此，施工污水需要进行收集处理，处理装置设置在施工区的混凝土拌和系统、砂砾料加工系统以及施工机械维修停放站等处。

# （2）生活污水

主要来源于工人生活区的生活排放和粪便。本工程项目多且施工区较分散，建设期间不同时段施工作人员不尽相同，一般为几百人不等，如施工人员每天生活污水量按100L计算，平均每人每天产生 CODcr20g，施工高峰期人员按1000 人/d计，污水排放率设为80%，则将排放生活污水80t/d，CODcr 为16kg/d，若上述生活污水直接排放，会造成局部水体污染。

规划建设期间工地污水中的各种清洗水应通过沉淀、隔渣等处理后循环使用；生活污水由旱厕收集作有机肥回用，对水环境影响小。

### 5.1.2运营期水环境影响评价

（1）人口、床位、餐位预测

规划区内人口由常住人口和游客组成。常住人口数量规划以2018年人口数量为基数，按年2.2‰自然增长率预测规划期常住人口数量，预测结果见表5.2-1。

游客量市场近期主要针对永川、重庆主城、泸州、成都等周边城市；中期将拓展至川东南、黔西北、渝东北、渝东南等城市；远期重点转移至西部及经济发达地区。根据2013年~2017年黄瓜山乡村旅游区游客呈上长增长趋势的特点，结合近几年来乡村旅游区基础设施的不断完善和品质提升，规划期内游客量还将迎来增长。结合旅游区生命周期的特点，规划区内游客增长按近期10%、中期8%、远期6%进行预测，预测结果见表5.1-1。

表5.1-1        规划区内常住人口数量预测

| 人口 规划区 | 近期 （2025年） | 中期 （2030年） | 远期 （2035年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄瓜山 乡村旅游区 | 62044人 | 62730人 | 63423人 | 卫星湖街道人口包括文理学院人口 |

规划区范围涵盖：南大街、卫星湖街道、吉安镇、仙龙镇、五间镇等部分区域

表5.1-2        规划区内游客数量预测

| 人口 规划区 | 近期 （2025年） | 中期 （2030年） | 远期 （2035年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄瓜山 乡村旅游区 | 283万人次 | 416万人次 | 557万人次 | 卫星湖街道人口包括文理学院人口 |

乡村旅游规划区旅游所需床位按全年游览300天，平均住宿天数近期取1.5，中期2.0，远期2.5，平均住宿率近期20%、中期30%、远期35%，床位利用率0.7进行预测估算。预测条件同时考虑乡村旅游区紧邻永川城区的因素，从尽可能减少乡村占地、避免大量投入民宿等建设造成的资源浪费等两个方面综合考虑，预测床位在预测结果基础上折半考虑，另50%主要由城区解决。见表5.1-3。

表5.1-3       黄瓜山乡村旅游区床位数预测一览表          单位：床

| 规划阶段 床位 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测旅游床位 | 2022 | 5943 | 11604 |

规划区内餐饮主要布置在主题特色餐厅、度假酒店、度假村、特色民宿、农家乐等，按照预测旅游人次，全年旅游300天，就餐率近期nl=85%、中期nl=90%、远期nl=95%，每餐位接待2.5人次，预测近期餐位需3196个，中期5004个，远期7068个。见表5.1-4。

表5.1-4       黄瓜山乡村旅游区餐位数预测一览表          单位：位

| 规划阶段 餐位 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测餐位 | 3196 | 5004 | 7068 |

（2）给排水量预测

根据规划用水量预测，近、中、远期给水量分别为1.93万m3/d、2.09万m3/d、2.36万m3/d，见表5.1-5。

表5.1-5   黄瓜山乡村旅游区近、中、远期给水量预测         万m3／d

| 用水量 分期 | 用水规模 | 单位 | 用水定额 | 用水量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期(2019-2025) | 62044 | 人 | 300L/人.d | 1.86 | 1.93 |
|  | 2022 | 床 | 250L/人.d | 0.05 |  |
|  | 3196 | 餐位 | 50L/人.d | 0.02 |  |
| 中期(2026-2030) | 62730 | 人 | 300L/人.d | 1.88 | 2.09 |
|  | 5943 | 床 | 300L/人.d | 0.18 |  |
|  | 5004 | 餐位 | 60L/人.d | 0.21 |  |
| 远期(2031-2035) | 63423 | 人 | 300L/人.d | 1.90 | 2.36 |
|  | 11604 | 床 | 350L/人.d | 0.41 |  |
|  | 7068 | 餐位 | 70L/人.d | 0.05 |  |

按照规划，污水量按用水量的85%计，规划区污水产生量见表5.1-6。

表5.1-6    黄瓜山乡村旅游区乡村振兴期、近、中、远期污水水量预测

| 分期 | 近期(2019-2025) | 中期(2026-2030) | 远期(2031-2035) |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测量（万m3／日） | 1.64 | 1.78 | 2.01 |

（3）规划给、排水方案

①给水规划

规划区内供水现状分集中供水和独立供水和两种。本轮调规后，规划区内供水分期、分区供水。

近期：规划区北部采取集中供水，中部、南部结合实际情况供水。

远期：全部集中供水。根据永川城市规划方案，集中供水区域通过供水管道纳入城市供水管网后，由永川市区水厂供给，纳入整个永川市区供水体系。水源主要来自孙家沟水库、五间镇上游水库。受地形条件限制的区域，可利用区内现有水库作为高位水池，并根据其现有容量进行扩容，负责城市管网未到达区域的供水。

规划供水管网：具体结合各用水点位置情况采用环状管网进行布局，主要沿现状或规划道路布置，管径大小结合用水点规模确定。

②排水规划

规划区内排水采取雨、污分流制。

雨水排放方式分为自然排水、明沟排水、管沟排水等多种方式。一般情况下，山体等未开发区域以自然排水为主；明沟排水一般分布于道路两旁，主干道一般采取盖板明沟，通过一定的排水口汇集后再排入就近河、湖内；管道排水一般分布于街道、集镇建筑集中区域，通过管道收集后就近排入主干明沟或河道内。

污水排放则结合服务设施、旅游项目分布情况，采取污水分区、分点就近集中的原则。各个景点分区建立集中污水处理设施，乡镇及附近旅游服务设施产生的生活污水，就近集中处理，达标后排放水体。在各个景区建立WSC小型污水处理装置，对乡镇及附近旅游服务设施产生的生活污水，就近集中处理；部分区域采用生化方式进行污水处理，达标后排入水体。其它旅游区内的小型服务点和公共厕所均应结合环境条件进行相应的处理，达到净化的要求，厕所采用生态型厕所。

排水管网：排水干管沿主干道路进行铺设，各景区根据发展需要采取支线形式接入，最终接入城区、卫星湖街道、五间镇污水处理厂。

另外，在各排污设施的节点、排污口处，应结合周边环境制成建筑小品，达到景观环境协调。

## 5.2地下水环境影响预测

### 5.2.1施工期地下水环境影响

施工期地下水环境影响主要来源于施工期的清洗废水、生活污水未有合理的处理措施，可能直接排入附近水体下渗影响地下水水质。施工中应采取一定的管理措施：施工营地应尽量利用现有建筑设施，将施工人员产生的生活污水集中收集处理，施工人员生活废水经化粪池处理后，生产废水进行沉淀，沉淀后上清液尽可能在施工中循环使用，避免对水体产生污染。一般而言，建设施工期短，在做好相应的管理措施情况下，对规划区地下水影响有限。

### 5.2.2运营期地下水环境影响

本规划不涉及地下水取水，可能引起地下水污染的位置为污水处理设施及配套管网、垃圾转运站收集点，污水处理设施及配套管网、垃圾转运站收集点等按照《环境影响评价导则地下水环境》（HJ610-2016）的地下水污染防控原则，制定源头控制、分区防控等地下水污染防控措施，避免对地下水污染。选择适当的区域作为回用水灌溉区，参照《分散式饮用水水源地环境保护指南》的相关要求，应避开水井周边50m、山泉水蓄水区的集水场地区域。

总的来说规划实施后，污染源主要为生活污水、饮食业餐饮废水，污染物因子简单，不涉及重金属和持久性污染物，在采取地面防渗、污水收集、出水达标、回用水合理综合利用的污水治理措施及方案后，对地下水环境影响小。

## 5. 3大气环境影响预测

### 5.3.1施工期大气环境影响评价

建筑扬尘主要来自规划新建、扩建旅游项目，配套旅游服务设施和配套基础设施的施工建设。规划新建项目会涉及土石方开挖、场地平整、主体砌筑，配套基础设施管网及道路等线性工程施工活动也会产生一定量的施工扬尘。另外，施工机械作业会排放一定量的燃油废气。

# （1）施工扬尘

从类比调查可知，控制扬尘影响大小的因素有三个：一是扬尘源的湿度；二是风速；三是距离。扬尘源的湿度越大，风速越小，距离越远则影响越小。因此，防止扬尘环境影响的有效措施，一是规划建设期注意避开大风时段，在必须施工时，应加强施工管理和增设防尘措施，尽可能避免或减少施工中扬尘产生；二是适当的洒水施工以降低扬尘的产生量，根据经验，每天定时洒水 1-2次，地面扬尘可减少 50-70%；三是土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，粉状材料应罐装或袋装，车辆运输时尽可能进行必要封闭和覆盖以减少扬尘产生；四是尽可能将扬尘产生源设置在远离人群的地方，不在车辆及旅客集中通过时施工。

规划项目开发时序不同步，且项目采取大集中、小分散式的布局，单个项目施工量小，施工强度较低，总体来说，在采取环评提出的扬尘防治措施和管理措施的情况下，施工扬尘对区域内大气环境影响轻微。

# （2）施工机械燃油废气及车辆尾气

施工机械燃油废气和运输车辆汽车尾气污染物主要为以CO和NOX为主。CO 是一种窒息性毒物，空气中浓度达12.5mg/m3时则影响人体中枢神经系统，判断力受到损害；当浓度达到37.5mg/m3时，患冠心病和肺气肿者会发生变化，受到较大损害；当浓度大于 250mg/m3会引起头痛。NOX含有5种氮氧化合物，其中以NO 和NO2为主，NO的毒害事例尚未发现，而NO2对人体损害较大，人吸入NO2后对呼吸系统产生有害的影响，在浓度0.19～0.39mg/m3的浓度环境下最长只应停留1小时，一个月不应出现多于 1 次；当浓度达到 0.94mg/m3的环境下短期呼吸可产生有害影响的最低浓度。

对于工程机械尾气，工程汽车符合污染物排放标准；燃油机械应选择绿色环保型号，不低于国Ⅲ标准，无接近报废或组装的机械和车辆进场施工，施工机械和车辆及时保养维护，发现燃油动力部件的工作异常状态并及时更换或修复。在采取相应措施后，燃油废气和洗车尾气排放对规划区大气环境影响小。

总体而言，施工扬尘、燃气废气等影响均为短暂影响，且随规划建设期的结束而消除，工程建设期间通过加强环境管理及采取有效防的防治措施后，总体来说对规划区大气环境影响小。

### 5.3.2运营期大气环境影响预测

乡村旅游大气环境问题主要自来3个方面，一是游客出行交通工具使用带来的尾气排放；二是规划区内民宿、度假村、酒店、农家乐、美食街等餐饮经营造成的油烟；三是规划区内垃圾收集点、小型污水处理处理点臭气。

# （1）汽车尾气

主要来自乡村旅游带来人流、物流增加，自驾车、公交车、大巴车、旅游大巴等交通工具出行造成的尾气污染，主要污染物为CO、HC、NOX等。

规划区内交通从空间分布上，黄瓜山山上交通主要依托S205和森林大道，山下交通主要依托黄瓜山西侧山脚下的S109，乡村旅游规划景点、项目主要集中布置在S205沿线两侧区域。S109（即永沪路）则为永川向西的对外交通要道。由此可见，规划实施后由于自驾车旅游者数量的增加，交通车流量增大造成的尾气污染主要集中在S205道路两侧区域。

另外，规划区内有大小停车场11个，停车场结合规划旅游项目广泛分布于整个规划区内，车辆泊车、驶出怠速状态下产生一定量的尾气，考虑各停车场布置分散，均为室外式停车，属无组织排放，区域位于乡村地区，尾气对周围环境影响小。

# （2）餐饮油烟

规划区内餐饮包括主题特色餐厅、乡村度假酒店、度假村，以及特色民宿、农家乐及其他餐饮经营单位。主题特色餐厅设在大、中型集散中心，购物街区、游人相对聚集的休闲农业园景点；乡村度假酒店、度假村主要分布在山乡体验区和田园生态园区内。特色民宿主要布置在山乡体验区。

餐饮所用能源主要为天然气，属清洁能源，燃烧产物主要为CO2、H2O，对大气环境影响轻微。主要大气污染来自食品加工、烹饪过程会产生的厨房油烟，以油脂、有机质及加热分解或裂解产物为主，若未经收集处理直接散排，对周边环境有一定影响。对于规划特色美食街等相对集中成片的餐饮区建议采取集中收集、集中处理达标后排放；对于农家乐、民宿、度假村等呈点式分布的其他分散型餐饮服务点，应采取独立收集处理达标后排放。按照《餐饮业大气污染物排放标准》DB 50/859-2018中相关要求，餐饮单位产生特殊气味并对周边环境敏感目标造成影响时，应采取有效的除味措施，新建餐饮单位排放的臭气浓度不得超过80（无量纲），现有餐饮单位排放的臭气浓度不得超过120（无量纲）。

# （3）垃圾收集设施、污水处理点臭气

根据《重庆市永川区关于印发重庆市永川区畜禽养殖污染防治规划（2015-2020年）的通知》，黄瓜山属于禁养区，无养殖臭气产生。规划实施后乡村旅游区臭气主要来自垃圾收集点和污水处理站。

区域内规划设置垃圾转运站4座，配备环卫车12辆。垃圾转运站大致分布在南大街彭家湾、南大街双楼村、卫星湖街道马脚迹村、吉安镇一心村。主要服务区规划区内生活垃圾的统一收集、转运，对于旅游区内的餐饮、住宿、农家乐等经营户产生的有机类垃圾，如菜根菜叶、瓜果皮核、剩菜剩饭等，若未经及时统一处理会产生恶臭，夏季尤为明显，会间接或直接影响旅游区村民生活和游客体验。主要污染物包括氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体，其中氨、硫化氢属主要控制污染物。规划实施后，会进一步加强对区域内经营户的环境管理，做到垃圾分类收集，及时清运，垃圾转运使用符合环卫标准的密闭、防渗专用垃圾车，可有效防止垃圾转运途中滴漏造成的大气污染。

规划区污水按照分区、分点就近集中处理原则。规划WSC污水处理点3座，污水处理点3处。WSC污水处理（一体化污水处理装置）主要布置于无管网到达的独立景点或农家乐等旅游项目，规模一般较小，采取地埋式，臭气设导排管高空排放。由于本身处理量少，且分布于乡村，臭气排放口布置时避开建筑物、人群活动区后，污水处理站臭气对周边环境影响小。

规划旅游厕所采用生态型厕所，属环保厕所中的一种，是利用微生物菌种分解粪便，强调污染物自净和资源循环利用，不对环境造成污染，在保持卫生干净的情况下，无明显臭气产排，不会对周边大气环境造成臭气影响。

综上所述，旅游区规划实施后旅游涉及的污染因子较少，不涉及对环境影响突出的污染因子，且污染物排放量少，在旅游区分散排放，对各区域的环境空气质量影响小，对大气环境总体影响小，不改变区域的环境功能，可通过可行的技术手段予以进一步缓解，将环境影响降低至可接受程度。

## 5.4声环境影响预测与评价

### 5.4.1施工噪声环境影响预测与评价

施工过程中噪声源主要来自挖掘机、推土机、载重汽车、振捣棒、电钻、混 凝土输送泵等施工机具作业时产生的噪声，噪声值在 75~110dB 之间。其特点是具有突发性和间歇性，会对周边一定范围内产生一定的噪声污染。各施工阶段的主要噪声源及其声级见，施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表5.4-1、表5.4-2。

表5.4-1  施工阶段噪声源强统计表

| 规划建设期 | 主要机械 | 噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机、冲击机、空压机、打桩机等 | 75~105 |
| 结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~100 |
|  | 振捣机 | 100~105 |
|  | 电锯、电焊机 | 100~110 |
| 装饰、装修阶段 | 电钻、电锤、手工钻、无齿锯等 | 100~105 |

表5.4-2   交通运输车辆噪声源排放统计

| 声源 | 大型载重车 | 混凝土罐车、载重车 | 轻型载重卡车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声级dB（A） | 95 | 80～85 | 75 |

根据表5.4-1和表 5.4-2，通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，见表。根据预测值，在 10 米处噪声值达到78-84dB（A），超过国家标准要求，50 米处噪声值达到 64-70dB（A），可见对50 米范围仍有一定影响。同时计算出不同类型施工机械满足国家标准的距离，见表5.4-3。

表5.4-3  各施工机械在不同距离的噪声预测值   单位dB（A）

| 距离（m） | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土搅拌机 | 90 | 80 | 78 | 74 | 72 | 70 |
| 装载机 | 90 | 80 | 78 | 74 | 72 | 70 |
| 推土机 | 86 | 76 | 74 | 70 | 68 | 66 |
| 混凝土搅拌机 | 90 | 80 | 76 | 74 | 73 | 70 |
| 挖掘机 | 84 | 74 | 70 | 70 | 67 | 64 |

由上表可以看出，施工机械噪声对周围环境的影响范围为白天 56 米，夜间316 米，超出此范围即可满足国家标准的要求。因此，在声环境保护目标点（敏感点）附近设置施工场地，应满足这一要求。

本项目位于乡村，在村庄等敏感点附近施工时，为减少对敏感点的影响，夜间及中午休息时间不允许施工（或与地方协商施工时间），其余时间也应合理安排施工时间和施工机械，尽量减少对敏感点的影响。

施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机具和先进的工艺，同时合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是夜间严禁打桩机、装载机、挖掘机等强噪声机械进行施工，同时对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制，以减少这类噪声对周围环境的影响。

### 5.4.2运营期声环境影响预测与评价

规划实施后的噪声源主要为车辆交通噪声、游客喧闹声、商业经营噪声。在旅游旺季，由于客流陡增，进入黄瓜山乡村旅游区的车流量急剧增加，车辆通行造成的交通噪声将成为区域内主要噪声源。

# （1）交通噪声影响

# ①S205道路车流量预测

规划区内不但有原住居民生活和农业生产，在开发为乡村旅游区后又引来城市居民旅游休闲。鉴于本次规划范围涉及面广，旅游点主要沿S205沿线两侧区域布置的特点，道路交通噪声的影响评价选取车流量最大的交通干道进行预测，即进入黄瓜山乡村旅游区的S205道，该道路贯穿于整个黄瓜山，是区域内通往永川城区的主要交通要道，各乡道与此连通，其交通噪声影响具有一定代表性。

按照《公路等级划分标准》，S205道路车流量按各车辆折合中型载重汽车远景设计年平均昼夜交通量为3000~7500辆，折算成标车后为4500~11250辆。评价取远景最大车流负荷进行预测。按照区域车辆出行统计，大巴车、中巴车、小型车车型比值取0.05、0.10、0.85，旅游活动按白天16小时计。

# ②车辆交通噪声预测

采用环评手册中公路交通噪声预测软件，计算40km/h时单车行驶辐射噪声级大型车、中型车、小型车分别为80.2dB、73.7dB、68.2dB，不考虑堤堑边坡隔声和发射、地面反射和吸收效应、声屏障隔声和反射、路面树林带隔声、建筑隔声和反射、空气吸声效应等外部环境影响，车辆交通噪声预测值见表5.4-4。

表5.4-4     车辆交通噪声值   单位：dB

| 预测路段 | 时段 | 预测点距路边线线距离 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 60m | 80m | 100m | 120m | 200m |
| S205黄瓜山村路段 | 昼间 | 65.4 | 62.4 | 60.6 | 57.6 | 56.4 | 55.4 | 54.6 | 52.4 |
|  | 夜间 | 56.8 | 53.8 | 52.0 | 49.0 | 47.7 | 46.8 | 46.0 | 43.8 |

从表可知，黄乡山乡村旅游区主要交通干道S205路沿两侧30m区域内昼夜声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类；30m以外区域昼间可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类，60m以外区域夜间可满足2类。旅游活动均在白天进行，影响时段主要集中在旅游旺季，影响范围主要为沿线30m内集中居民点。在做好旺季旅游高峰交通疏导、分流、限流的措施下，可减轻交通噪声对沿线区域的的环境影响。同时，规划将对森林大道等景观大道实施绿化带打造，路面改造，将一步降低噪声源强，将交通噪声影响程度降至最低。

# （2）社会生活噪声影响

主要来自旅游区商业经营活动噪声，如高声揽客、高音设备广告宣传等，通过文明经营、不得使用高音设备等措施，社会生活噪声对声环境影响小。

# （3）游客噪声影响

规划区内以观光旅游、文化体验游、休闲度假以及乡村旅游为主要产品，旅游产品多元化，注重游客体验。如乐和乐都惊险刺激类会导致游客在体验过程发出尖叫声，约85~100dB(A)，势必对宁静的乡村环境造成噪声干扰。由于这类噪声具有瞬间性，且不连续，通过对这类旅游项目严格控制营业时间可以最大程度降低对相邻区声环境的影响。

# （4）评价小结

综上所述，主要噪声源为交通噪声，其次为商业经营噪声。规划区旅游时节主要集中在赏花和摘果给两个时期。旅游旺季因车流量急剧增长造成的交通干线两侧区域噪声影响相对突出，在通过加强路面维护、文明行驶和交通疏导的综合管控下，可将交通噪声影响降至最低。在旅游产品规划布局上，针对新建精品酒店、民宿类、康养乐等需要保持安静的旅游产品，需做好交通干线两侧区域内的交通噪声防控，在满足用地规划的同时，又能提供舒适、安静的休闲场所。

## 5.5固体废物

### 5.5.1施工期固体废物

主要来源于建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

A.规划旅游项目

规划旅游项目中以旅游集散中心、精品民宿、酒店、康养中心为主的房建类，在房屋建设过程、装饰装修过程均会产生一定量的建筑垃圾。按照规划项目开发时序，在整个规划期内（2019~2035年）均有类似项目开发建设。具有持续时间长、一次性产生量大，占地面积较大的特点，且这些建筑物大多沿黄瓜山S205道沿线两侧区域布置，若不妥善处理，既造成土地资源浪费，还会破坏沿线乡村景观，影响游客旅游体验。鉴于本轮规划旅游产品仅对产品功能定位或占地进行概述，规划区内建筑垃圾难以量化，采取定性分析为主。

建筑垃圾包括废弃木材、水泥残渣、废油漆涂料和安装工程的金属废料等。采取要严格实行定点堆放，并及时清运处理，建设单位应与运输部门做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查计划执行情况。建筑垃圾统一运至永川区建筑垃圾填埋场集中处理。

# B.配套基础设施类

主要包括规划区内的交通、给排水、供电等基础设施改造、新建造成的发弃土弃渣。这类工程主要为线型类，以路基、沟槽开挖过程产生的弃土为主。由于位于乡村地区，回填后剩余弃方采取就近片区综合利用。

# （2）生活垃圾

生活垃圾来源于施工作业人员生活过程遗弃的废弃物等。采取分类收集，由当地乡镇垃圾桶收集后由环卫车辆统一清运。

### 5.5.2运营期固体废物

（1）源强分析

规划区固体废物包括农业生产垃圾，生活垃圾，另一部分则为旅游开发旅游服务设施、旅游经营户经营活动产生的餐饮垃圾、生活垃圾以及游客产生的生活垃圾。其中农业生产垃圾主要包括化肥、农药、农用薄膜、果园果实防护用品等农业投入包装供袋、瓶和残膜，纳入农村环境综合整治统一实施，故评价重点生活垃圾为主。

①生活垃圾

从垃圾产生场所来看，规划区内垃圾将以度假村、民宿、酒店，热线旅游点驻留地、旅游集散中心等游客聚集地为主，原住民次之，旅游步行道路和公路等场所较少。从垃圾成分看，以有机垃圾为主，主要包括厨房菜渣，瓜果皮、菜根菜叶等，具有易分解，易腐烂，占垃圾总产生量的70%；瓶瓶罐罐、废金属、废玻璃、废塑料等无机垃圾产生量次之，约25%；杀虫剂、废灯泡、废灯管、废电池、过期药品等有毒有害垃圾产生量较少，约占5%。而旅游垃圾（游客在旅行过程产生的废弃物）多以饮料瓶（罐）、瓜果皮、纸屑类为主，其中约90%为不可降解的可回收垃圾、瓜果皮以有机垃圾为主。

表5.5-1   规划区内垃圾产生量核算见表

| 类别 | 规模 | 单位 | 产生量 （kg/人·d） | 年产量 （万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常住 人口 | 近期 | 62044 | 人 | 0.64 | 1.4493 |
|  | 中期 | 62730 | 人 |  | 1.4654 |
|  | 远期 | 63423 | 人 |  | 1.4816 |
| 规划旅游人次 | 近期 | 283 | 万人次 | 住宿游客：1.3kg/d（取规划人次的20%） 非住宿游客：0.3kg/d | 42.45 |
|  | 中期 | 416 | 万人次 |  | 74.88 |
|  | 远期 | 557 | 万人次 |  | 108.615 |
| 注：常住居民垃圾产污系数取值：《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》；游客生活垃圾按经验值估算。游客住宿人次按近期20%、中期30%，远期35%取值。 |

规划区内近期、中期、远期生活垃圾产生量见表5.5-2。

表5.5-2   规划区内生产垃圾产生量预测                  单位：万t/a

| 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- |
| 43.8993 | 76.3454 | 110.0966 |

②餐厨垃圾

主要来自规划区内美食街、农家乐、度假中心、酒店及经营有餐饮服务的民宿以及其他与食品加工的经营户。根据餐饮设施规划，近期餐位3196个，中期5004个，远期7068个。规划实施后餐厨垃圾产生量近期，中期，远期。见表5.5-3。

表5.5-3   规划区餐饮垃圾产生量预测

| 时段 | 规模 | 单位 | 单位产排量 kg/人·d | 日产生量 （kg/d） | 年产生量 （万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 3196 | 餐位 | 0.1 | 335.58 | 0.01 |
| 中期 | 5004 | 餐位 | 0.1 | 525.42 | 0.0157 |
| 远期 | 7068 | 餐位 | 0.1 | 742.14 | 0.0222 |

餐厨垃圾成份复杂，包括油、水、果皮、蔬菜、米面、鱼、肉、骨头以及废餐具、塑料、纸巾等混合物，具有显著的危害和资源的二重性。含有极高的水分(可达80% - 95%）与有机物，很容易腐坏，产生恶臭。总体上看具有含水率高(可达80% - 95%）、盐分含量高、有机物含量高；存在有病原菌、病原微生物；易腐烂、变质、发臭、滋生蚊等特点。在存放、收集、转运过程中，由于其含水率和有机物含量较高，极易在较短时间内腐烂发臭和滋生蚊蝇等，极大地污染了周围环境。

本轮规划环评要求景区内各餐厨单位应执行《重庆市餐厨垃圾管理办法》及《饮食业环境保护技术规范》的相关规定，委托有资质的单位进行收运处置。

# （2）垃圾特性分析

主要针对旅游垃圾特性分析。黄瓜山乡村旅游区规划区范围广、旅游项目多样化，旅游道路、步行道交叉分布，依据游客个人爱好、喜好、个人习惯的不同，游客旅游的随机性特征，规划区内旅游垃圾源具有分散面广，不易管控的特点；二是由于垃圾产生源分散对其收运和处置不及时带来的环境影响。三是规划区受旅游淡旺季影响大，具有明显的时间分布。尤其是在旅游旺季，由于观花赏景、摘果人次的急剧增加，对区域内垃圾处理系统造成很大冲击力，因此，本规划生活垃圾的防治工程应重点考虑旅游高峰期的适应能力或应急对策。

# （3）规划垃圾处置方案

环卫系统规划坚持以以社会效益、环境效益为主，兼顾发展旅游经济的原则，以治理生活垃圾为中心，全面考虑各类废弃物的转运、处理和回收利用，全面完善环卫配套。根据规划对黄瓜山乡村旅游区总垃圾产量的预测，日垃圾产生量约218.5t/d。垃圾处置通过垃圾分类、回收利用和减少垃圾数量来控制。规划范围内垃圾收集设施规划设置情况见表5.5-4。

表5.5-4   黄瓜山乡村旅游区垃圾收集、转运设施规划

| 规划环卫设施 | 规划设置原则或数量 | 规划设置区域 |
| --- | --- | --- |
| 垃圾收集点 | 按服务半径70m设置 | 住宿、公共服务设施、居民点 |
| 分类垃圾桶 | 按每100m设置1个；人流少的的游览道路按300m设1个 | 旅游景点、旅游道路等旅游垃圾 |
| 垃圾转运站 | 4座 | S205北部、中部、南部沿线有三座，卫星湖农业园附近设有1座 |
| 垃圾转运设施 | 环卫车12辆 | / |

以上垃圾收集设施、转运站本身为环卫设施，自身不会产生环境污染，但若是在管理、运营过程未严格落实环境管理要求，如未能及时清运，未定期喷药消毒、垃圾收集设施地面未做防渗等防治措施，将会形成一个个污染源，不但对周边大气环境有影响，对人群卫生健康造成威胁，发酵后的渗滤液进入地表还会对土壤、地表水环境造成环境污染。

因此，垃圾收集设施应结合周边环境合理布置，尽量避开或远离居民点、地表水体等环境敏感点。结合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）、《重庆市城市生活垃圾转运站建设技术要求》、《重庆市城乡规划环境卫生设施规划导则（试行）》防护距离要求》等相关规定，规划区内垃圾转运站选址和环境保护要求如下：

表5.5-5   规划垃圾转运站选址及环保要求

| 相关要求 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 选址 | 适宜区 | 1.应符合城乡总体规划和环境卫生专项规划的要求; 2. 应综合考虑服务区域、服务人口、转运能力、转运模式、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响; 3. 应设在交通便利，易安排清运线路的地方; 4. 应满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求。 5.位于规划建设用地夏季最小频率风向的上风侧及城市水系的下游。 |
|  | 不宜区 | 1.大型商场、影剧院出入口等繁华地段; 2.邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。 |
| 环境保护 | 1. 转运站的环境保护配套设施应与转运站主体设施同时设计、同时建设、同时启用。 2. 应合理布局建(构)筑物，设置绿化隔离带，配备相应污染防治设施和设备。 |
| 建筑外观 | 转运站的建筑风格、色调应与周边建筑和环境协调。 |

垃圾转运站建设应按照环境保护要求开展环境影响评价，按环评文件要求配套建设废气、废水等环保设施，与相邻建筑满足环评文件防护距离要求。

# （4）评价小结

总体看来，黄瓜山乡村旅游区在规划调整后，区域内固体废物主要以游客游玩、食宿等过程产生的生活垃圾为主，其次为餐饮垃圾、建筑垃圾。随着传统农业生产方式的转变，乡村旅游深入推进，旅游人口的不断增长使区域内垃圾量急剧增大。区域内固体废物在严格按照减量化、资源化、无害化原则进行处理后，区域内固体废物对环境影响小。

规划反馈：黄瓜山乡村旅游区旅游区具淡旺季，规划区生活垃圾防治工程应重点考虑旅游高峰期的适应能力或应急对策。

## 5.6生态影响预测与评价

### 5.6.1施工期生态环境影响分析

（1）对植被的影响

主要体现为规划项目及配套基础设施、旅游服务设施占地建设，地表开挖对地表植物破坏导致区域植被覆盖率的降低。

随着开发建设期的进行，征地范围内的一些植物种类将会消失，绝大部分的植物种类数量将会大大减少。据调查，规划区内植被类型以农村季节农作物为主，其次为果园和森林公园及少量的林地，没有珍稀涉危保护植物种类，开发建设期对植被影响仅为区域植被覆盖率的影响，但随着施工结束，经过绿化建设（道路两侧、庭前屋后等景观打造），植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。但由于规划开发持续时间长，在开发建设期对植被的破坏将可能会降低区域生态系统的服务功能。

# （2）对动物的影响

施工期对动物的直接影响是施工人员集中活动和工程施工过程对动物惊扰。间接影响是施工将严重破坏附近的植被和土壤，造成部分陆生动物栖息地的丧失。但施工区没有发现重要的兽类及爬行动物的活动痕迹，主要动物是小型兽类、小型常见鸟类和蛙类、常见的蜥蜴类，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期不会影响这些动物的生存。

# （3）水土流失影响分析

建设工程施工期间将破坏施工区内自然状态下的植被和土体的稳定与平衡，造成土体抗蚀指数降低，土体侵蚀加剧。地表土体破坏后，松散堆积物径流系数减小，相应的入渗量必然增大，由8于部分施工场地周围无植被覆盖，土体结构疏松，在大雨或暴雨期间，开挖的土地很容易造成水土流失，所以若不采取有效的预防和保护措施，必将引起生态环境的破坏和恶化。

# （5）景观影响

规划项目建设期间，由于部分施工活动建设的一些临时工程与周边环境的整体景观感官上不一致，可能会对区域或沿线的景观造成不良影响，进而影响旅游业带来的经济增长。规划项目除基础设施外，旅游项目主要以结合乡村资源进行打造，在通过道路两侧全面绿化、对旅游配套建筑设施整体打造以体现巴渝地区的特色的乡村风貌，可起到对区域乡村景观的提升。

### 5.6.2运营期生态环境影响分析

规划实施对生态系统结构、功能的影响范围和程度，评价规划实施对生物多样性的和生态系统完整性的影响。

# （1）规划项目实施对生态系统结构、功能的影响

规划区内经过多年的不断完善，早已由原传统农业生产走向新型生态发展，形成以黄瓜山梨与旅游经济相结合旅游形式。本轮规划调整，在原有规划范围的基础上，扩大面积，通过进一步完善区域基础设施建设，按功能分区包装后进一步挖掘旅游潜力，提升旅游档次，大力推进乡村旅游振兴，在发展生态农业的同时，实现生产与生态、经济协同发展。

生态结构上，规划区现状生态结构以发展生态农业为主，观光旅游主要集中在黄瓜山百里梨花观光道S205两侧，即规划山乡体验区范围。规划实施后，规划范围扩大24.72km2，主要增加范围为田园生态区，其次为近郊休闲区。调增范围现状受黄瓜山乡村旅游辐射带动，也是以发展新型农业为主，通过打造观光农业带动农家乐等乡村旅游。规划实施后，区域发展模式以生态农建设与旅游观光相结合，生态结构仍以生态农业为主，旅游及相关设施打造按照“休闲、观赏、度假、体验、康养”等为一体的综合旅游项目进行完善、改造，不搞大开发，实现生态、旅游可持续发展。

生态功能上，黄瓜山乡村旅游区是以发展黄瓜山梨为特色农业，将旅游观光、休闲娱乐、科研和生产结合一体的农业生产体系。规划实施后，生态农业模式保持不变，以农业高新技术产业化开发为中心、以农产品加工为突破口，以旅游观光为服务手段，在提升传统农业的同时，通过培植名贵花卉、植物和果、菜以及第三产业，进行观光农园等设施的建设。

由此可见，规划实施不搞大开发，区域生态结构、功能不发生明显改变。由于生态农业的不断提高，旅游及配套的进一步完善，有利于优化区域内及周边农村经济结构的改善，旅游业的发展可以带动餐饮、住宿、交通运输、商业、娱乐等行业的发展，有利于当地剩余劳动力的转移，有利于增加农民收入，推动城乡经济共同发展。同时，

## 5.7土壤环影响预测与评价

### 5.7.1土壤污染途径

（1）人为环境影响

有机肥、化肥以及农药使用带来的土壤污染。为了提高农产品的数量和质量，人们不断加大单位土壤面积上的施肥数量，随着有机肥、化肥以及农药的使用，大量污染物质进入土壤，并随之积累起来，这是土壤污染的主要途径。

土壤作为废物（垃圾、废渣和污水等）的处理场所，尽管人们在废物处置过程中采取了一系列的保护措施，但还是会有部分有机和无机污染物质随之进入土壤。

# （2）自然环境影响

土壤作为环境要素之一，因大气或水体中的污染物质的迁移转化，从而进入土壤，使土壤随之亦遭受污染。在自然界中某些元素的富集中心，往往自然扩散，使附近土壤中某些元素的含量超出一般土壤的含量范围，这类污染物质称为自然污染物；这也是土壤遭受污染的主要途径之一。

### 5.7.2土壤污染影响分析

规划区旅游项目开发建设对区内土壤环境的影响主要表现为以下两个方面：一是景区建设阶段将会有大量地面工程建设的开挖、填埋行为对土壤结构的破坏；挖掘、碾压、践踏、堆积物品等均会使土壤结构破坏，土壤生产力下降。二是区域内建设项目排放的污染物对土壤质地性状的影响。

# （1）规划项目开发建设

主要表现为占地对土壤结构的破坏。各种地面建设活动中对土壤的扰动会影响土壤的结构、质地和物理性质；由于规划旅游项目建成后将改变区内土壤的原有使用功能，对土壤的结构、质地和物理性质的局部破坏不会影响到景区建成后的土地使用功能。

工程建设期所产生的各种污染物均有妥善的处理处置措施，严格执行各项环保措施，各种污染物对土壤环境的影响均可处于可接受的范围内。

# （2）规划项目运营污染物排放

主要为项目运行过程产生的生活污水和固体废物通过和土壤的接触而进入土壤，进而产生的生影响。尤其是固体废物中的危险废物，这些物质一般均属难降解的污染物，在土壤中迁移较慢，容易聚集。这些废物如不妥善处置，将会随降雨形成的径流进入地表，给当地生态环境带来负面影响。

规划实施后，规划工程项目、配套旅游服务设施等污水处理采取纳管或设置一体化处理装置进行处理，实行达标排放，输送污水的管网和盛装污水的化粪池和污水处理池体均进行防渗处理，不会泄露污染土壤。区域内垃圾收集点、垃圾收集站采取水泥防渗，避免各类废物和土壤的直接接触，减少了各类废物进入土壤环境的机率。

因此，在建设项目运行正常和废物处置过程中的污染防治手段得当、可靠的情况下，规划区内建设项目运行对土壤环境的影响是较小的。

## 5.8环境敏感区影响预测与评价

（1）桃花源森林公园

按照规划布局，桃花源森林公园内规划旅游项目有2处，一是桃花源，二是其中园。规划桃花源为近期续建，位于森林公园内部，但其主要规划内容为现有景区范围内旅游标识标牌的完善，一般设置于出入口处、旅游线路节点处路旁或林下休憩区，无大拆大建等开发建设活动；规划其中园为近中期续建，规划拟通过在现有功能区的基础上，增添带有农业特色的游息设施，包括服务中心、运动健身区、林下生态养殖与有机林果种植区、滑草。详见表5.8-1。

表5.8-1    规划旅游项目与桃花源森林公园位置关系

| 序 号 | 规划 项目 | 开发时序/建设性质 | 规划项目概况 | 占地面积 | 与桃花源森林公园位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃花源 | 近期/续建 | 现状：活动项目登山、垂钓、游泳、静思、住四合院、划竹筏、看瀑布、打靶射击、激情K歌等、度假山庄。 功能定位：康养度假、特色住宿； 开发思路：对现有不完善的项目提出改善建议。如增加引导标识、建立科普栏、设置围栏及警示牌，增设香文化、禅文化等文化体验。 | 6.8亩 | 公园范围内 |
| 2 | 其中园 | 近中期/续建 | 现状：占地2300亩，建设用地30亩。建成有3个观光生态养殖水体、车行道路15000余米、森林和人行观光健身步道约12000余米、目前由管理服务中心、生态农业种植区、两处观景平台和悬崖宾馆、室外游泳池区、悬崖休闲吧、阳光生态餐厅和亲水生态餐厅、峡谷森林步道区、康养中心、花卉观赏区八大功能区域组成。 功能定位：生态康养、特色住宿； 开发思路：景区内部分建筑升级改造，增添部分带有农业特色的游息设施，使园区充分体现当代农业园区的生产功能、生态功能、文化功能和观光休闲度假功能，让生态农业和旅游观光融为一体。子项目有服务中心、运动健身区、林下生态养殖与有机林果种植区、滑草。 | 22.5亩（调规新征） | 部分用地位于森林公园内 |

根据《重庆市森林公园管理办法》保护规定，森林公园内禁止从事经营性采伐，禁止狩猎活动，禁止从事毁林开垦、开矿、采石、取土等破坏森林景观和非法侵占林地的活动，禁止破坏生态环境、自然景观和人文景观的一切行为。占用、征用或者转让森林公园经营范围内的林地，必须征得森林公园经营管理机构同意，并按《中华人民共和国森林法》及其实施条例等有关规定，办理征用、占用或者转让手续，并依法交纳有关补偿费用。

由表5.2-5可知，桃花园项目仅为旅游标识标牌的完善，有利于提升景区风貌和旅游环境，符合森林公园的保护规定；其中园项目中若涉及森林公园用地的，项目用地必须严格按照森林公园管理办法规定执行。

# （2）集中饮用水水源地

根据《重庆市环境保护局关于万州等31个区县（自治县）集中式饮用水源保护区划分调整意见的函》（渝环函〔2013〕580号）、《关于调整万州区等36个区县（自治县）集中式饮用水水源保护区的通知》（渝府办发〔2016〕19号）、《万州等18个区县（自治县）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案》（渝府办发〔2017〕19号）、《永川区集中式饮用水源保护区划分方案》（永川府办发〔2015〕130号）等文件，本次规划范围涉及的饮用水源地为上游水库。

随着规划实施，乡村旅游资源、旅游产品、旅游设施得到提升，引导游客进入景区内，由于游客的不文明行为，如游泳、污染物清洗等可能对饮用水源上游水库水质造成影响。本轮规划中提出了水环境保护措施，明确划定水源保护范围，并设立禁建区、限建区对水环境进行保护；同时本轮规划评价中还提出了相应的环境准入要求，进一步降低或避免对饮用水源保护区的影响，可以接受。

# 5.9环境风险预测与评价

（1）生态环境风险分析

旅游开发生态风险主要集中于植被破坏、森林火灾、水质下降、空气质量下降、噪声污染、固体废弃物、生物多样性减少、土壤板结退化、地质地貌破坏、生境碎片化、乡村城镇化、旅游承载力下降、土地利用方式改变、资源过度消耗等方面。根据生态环境风险分析，权重较大的前5项生态风险终点分别为水资源污染、植被破坏、水土流失、土地利用方式改变以及生物多样性减少，是影响研究区生态风险的重要指标，主导着研究区生态风险的整体状态。

# （2）地质灾害环境风险

地质灾害主要是地质不稳定，在大雨、暴雨、爆破、开山取石、挖深基等诱发的山体滑坡等。

# （3）污染环境风险

主要为污水处理设施发生事故，不能正常运行，外排污水不能达标排放或管道/池体泄漏，渗入地下，对生态环境造成影响。通过本次评价提出的相应治理措施，降低环境污染风险。

# （4）外来物种入侵

外来物种入侵会破坏生物的多样性，并加速物质的灭绝。外来物种入侵后，由于其新生环境缺乏能制约其繁殖的自然天敌及其他制约因素，其后果便是迅速蔓延，大量扩张，形成优势种群，并与当地物种竞争有限的食物资源和空间资源，直接导致当地物种的退后，甚至被灭绝。外来物种入侵会严重破坏生态平衡。外来物种入侵，会对植物土壤的水分及其他营养成分，以及生物群落的结构稳定性及遗传性等方面造成影响，从而破坏当地的生态平衡。外来物种入侵会因其可能携带的病原微生物而对其他生物的生存甚至对人类健康构成直接威胁。

旅游业带来的外来物种入侵具有难以控制、难以预防、难以追究的特点。其风险影响在开展旅游活动的自然保护区中影响最为突出。

因此，为了维护旅游区特别是自然保护区的生物多样性、生态平衡，防止外来入侵物种对当地居民、游客以及社会经济的影响，必须严格防止外来物种入侵。

## 5.10资源与环境承载力评估

### 5.10. 1资源承载力分析

规划区资源承载力分析根据《长江经济带战略环境评价重庆永川区“三线一单”》中资源利用上线及管控要求进行分析。

# （1）土地资源承载力

根据《永川区及中山路街道等23个镇街土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》（2017年10月），永川区及镇街（规划范围内3镇2街道）年土地资源利用指标见表5.10-1。

表5.10-1   永川区及各镇街土地利用资源规划指标

| 行政辖区 | 2020年指标 | 中远期（2025年、2035年） |
| --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 基本农田 | 建设用地 |  |
| 规划目标 | 57607 | 52227 | 27719 | 满足重庆市要求 |
| 永川区 | 64734.02 | 52227.5 | 24715.91 | / |
| 南大街街道 | 3415.91 | 2630.68 | 1607.66 | / |
| 卫星湖街道 | 2444.92 | 2081.99 | 1842.75 | / |
| 五间镇 | 1679.25 | 1407.35 | 448.12 | / |
| 仙龙镇 | 4315.38 | 3847.44 | 939.6 | / |
| 吉安镇 | 2764.58 | 2364.96 | 534.98 | / |

黄瓜山乡村旅游规划经本轮修编后，规划用地138.57km2，较上轮规划扩大27.42 km2。从土地利用规划类型调整看，规划实施后非建设用地减少1891.5hm2，建设用地增加1891.5hm2，由规划范围内镇街土地指标调整平衡，规划区内土地资源能承载规划实施。

# （2）水资源环境承载能力分析

根据规划区用水量预测，规划近期、中、远期水资源需求量分别为1.93万m3/d、2.09万m3/d、2.36万m3/d，即年水资源量分别为579万m3、627万m3、708万m3。根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市实行最严格水资源管理制度考核办法》（渝府办发[2013]95号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发2016-2020年度水资源管理“三条红线”控制指标的通知》（渝府办发[2016]152号）、《重庆市水利局重庆市发展和改革委员会关于印发“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案实施意见的通知》（渝水[2017]59号）、《重庆市人民政府办公厅关于调整九龙坡区等8个区2030年用水总量控制目标的通知》（渝府办[2018]14号）等水资源利用管控要求。永川区2030年用水总量控制指标为47494万m3，规划区项目用水量占用水总量的1.32%，占比小。

根据《重庆市水利发展战略规划》及渝西水资源配置工程，永川区水资源通过渝西水资源配置工程中松溉泵站长江提水工程、金刚沱长江提水工程向区域内孙家口水库、上游水库充蓄，再经孙家口水库群至临江河（城区段）、上游水库群至临江河（城区段）等多个河库水系连通工程实现区域内丰枯调剂、多源互补的城市供水格局。孙家口水库、上游水库均为渝西水资源配置工程中转水库，孙家口水库总库容1064万m3，金刚沱提水泵站充蓄8973万m3，总流入10017 万m3；上游水库总库容2895万m3，松溉泵站中期（2025）提水充蓄1840万m3。

规划区内供水水厂共有座。其中，黄瓜山包括黄瓜山水厂（5000m3/d）、黄瓜山供水协会自备水厂（500m3/d）水厂3座，山下水厂包括卫星湖水厂、仙龙水厂（1000m3/d）、五间水厂（5000m3/d）、吉安水厂（2000m3/d）等3座镇街水厂。总供水能力1.35万m3/d（+卫星湖）。黄瓜水水厂水源主要来自孙家口水库，仙龙水厂取自牛门口，五间水厂取自上游水库，上游水库经长江提水充蓄后，同时时向牛门口水库、卫星湖水库、革命水库补水。上游水库、孙家口水库长江提水充蓄主要为生活用水，规划区内农业灌溉由其余15座中小型水库解决，不挤占规划区农业灌溉、生产用水。由此可见，规划区水资源能承载规划实施。

供水保障：一是按照规划旅游项目分区、布局，优先完善规划区内给水管网及附属设施建设，为旅游开发提供建设条件；二是加强与规划区内供水单位的相互联系，结合区域旅游发展、供水规划，通过扩建水厂规模、扩建供水管网等工程，确保规划区内旅游用水、居民生活用水。考虑到规划时限长，供水设施建设可结合旅游开发时序采取分期建设。

③能源环境承载能力分析

永川区能源管控指标见表5.10-2。

表5.10-2   永川区能源利用上线管控指标

| 指标 | 单位 | 2020年 | 属性 | 中远期目标 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元GDP 能耗 | 吨标准煤 | 0.535 | 约束性 | 进一步优化能源结构，严控燃煤消耗总量，单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放进一步下降；具体以重庆市下达为准。 | 预期性 |
| 煤炭消费总量 | 万吨 | 不超过2016年水平 | 约束性 |  | 预期性 |

规划实施主要能源消耗为电、天然气。根据预测，规划近、中、远期用电负荷分别为2.57万kW、4.57万kW、5.5万kW，燃气量分别为2.49万m3/d、2.71万m3/d、3.02万m3/d。

规划区供电：黄瓜山村片区10千伏电源由千钢供电所接入，北部用电从城区南郊变电站接入；湖滨区用电从双凤变电站接入；南部用电从来苏变电站接入。主网沿主干道路铺设，各个景区根据发展需要以支线接入。

规划区供气：天然气来自城区配气站和何埂配气站，规划区内沿森林大道、潼泸路和渝泸路铺设有供气主干管。规划旅游项目点用气可通过支管接入。

综上，区域天然资源能够承载本规划的实施。

### 5.10.2环境承载力分析

（1）大气环境

大气环境容量是指在不影响大气环境功能的情况下，大气自用自身调节净化能力，所能容纳的污染物排放量，一般以大气中所能容纳污染物的最大量来衡量。

估算环境容量的方法有很多，国家环境保护总局2003年7月10日《城市大气环境容量核定工作方案》中给出了常用的五种大气环境容量的估算方法，分别是大气扩散烟团轨迹模型、A-P值法、ADMS大气扩散模型、ISC-AERMOD模型、EIAA环评助手简介和大气污染物总量控制模型。

①预测模式

本评价根据规划区自然环境特点和数据采集情况，采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）提出的总量控制区排放总量限值计算公式为A-P值法。根据计算出的环境容量值及大气环境质量现状本底状况，确定规划区可容许的大气污染物排放量。

A-P值法是在环境管理实践早期发展起来的一种方法，是大气环境总量控制A值法和P值法的合称。A-P值法根据箱模型导出的总量控制A值法，由控制区及各功能区的面积大小给出控制区域允许排放总量，用A-P值法能迅速估算出给定控制区的污染物允许排放总量，有利于行政管理。其计算方法如下：

①总量控制区污染物排放总量的限值

a．总量控制区污染物排放总量的限值

式中：Qak—总量控制区某种污染物年允许排放总量限值（104t）

# Qaki—第i功能区某种污染物年允许排放总量限值（104t）

n—功能区总数

i—总量控制区内各功能区的编号

a—总量下标

k—某种污染物下标

B.各功能区污染物排放总量限值

式中：Qaki—第i功能区某种污染物年允许排放总量限值（104t）

S—总量控制区总面积（km2）

Si—第i功能区面积（km2）

Aki—第i功能区某种污染物排放总量控制系数（104t/a.km）

C.各功能区某种污染物排放总量控制系数

Aki=ACki

式中Aki—第i功能区某种污染物排放总量控制系数（104t/a.km）

Cki—《环境空气质量标准》中所规定的与第i功能区类别相适应的年日平均浓度限值（mg/m3）

# A—地理区域性总量控制系数（104km2/a）

②总量控制区内低架源

总量控制区内低架源（几何高度低于30m的排气筒排放或无组织排放源）大气污染物年排放总量限值由下式计算：

式中：Qbk----总量控制区内某种污染物低架源年允许排放总量限值，104t

# Qbki----第i功能区低架源某种污染物年允许排放总量限值，104t

b----低架源排放总量下标。

Qbki=aQaki

a----低架源排放分担率。

模式参数见表5.10-3。

表5.10-3   大气环境容量控制系数

| 污染物名称 | A(104km2/a) | a | 年控制目标(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| S02 | 2.8 | 0.15 | 0.02 |
| N02 | 2.8 | 0.15 | 0.04 |
| PM10 | 2.8 | 0.15 | 0.04 |
| PM2.5 | 2.8 | 0.15 | 0.015 |

2）大气环境容量估算结果

大气环境容量估算结果见表5.10-4。

表5.10-4  大气环境容量估算

| 污染物 | 规划区允许排放总量Qak(t/a) | 低架源允许排放总量Qbk(t/a) |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 5505 | 826 |
| NO2 | 11010 | 1652 |
| PM10 | 11010 | 1652 |
| PM2.5 | 4129 | 619 |

3）大气环境承载力分析

旅游区实施后，主要开发生态休闲度假旅游，不涉及工业企业，以汽车尾气、餐饮油烟、燃料废气、生化池臭气等大气污染为主，餐饮油烟通过净化装置净化，燃料废气以清洁能源为燃料，产生的废气污染物少，生化池臭气主要散发少量含氨、硫化氢的气体，对环境的影响很小。汽车尾气占环境容比例见下表5.10-5。

表5.10-5   规划区大气污染源占环境容量统计表

| 污染物名称 | 环境容量（低架源）(t/a) | 大气污染排放量 | 所占比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 826 | 2.38 | 0.29 |
| NO2 | 1652 | 75.84 | 4.59 |
| PM10 | 1652 | 5.09 | 0.31 |

由表5.10-5可知，规划实施大气污染物排放量占旅游区大气环境容量的比例小，能够支撑旅游区发展需要。

# （2）地表水环境承载能力分析

规划区内地表水以湖、库为主，属临江河流域。

①临江河水环境质量特征及污染物排放量

根据《长江经济带战略环境评价重庆市永川区“三线一单”》，临江河2015~2017水厂断面、茨坝断面水环境监测数据统计结果，临江河永川水厂断面各项指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类，茨坝断面水质下降为Ⅳ类，个别月份水质类别下降至Ⅴ类、劣Ⅴ类，主要污染物TP。茨坝断面位于水厂断面下游，断面之间接纳永川区城市污水、凤凰湖工业园区污水、以及来苏镇、临江镇、五间镇东北部、何埂镇东北部城镇污水与农村面源，断面区间纳污量较大，污染物种类包括生活、工业、农业各类废污水。从空间、时间角度分析，临江河上游（水厂断面）能达到水域功能要求，下游茨坝断面受城区、乡镇发展影响，部分月份不能达到水域功能要求，主要表现为枯水期水质恶化。

根据2017年环境统计报告，临江河永川区COD、氨氮、TP的入河负荷分别为9710.28t/a、164.58t/a 、1436.35t/a，其中上游水库控制单元污染物入河负荷分别为COD773.99t/a、氨氮99.07t/a 、TP12.22t/a，茨坝断面污染物入河负荷分别为COD8936.29t/a、氨氮1337.28t/a 、TP152.36t/a。污染物主要来自城镇生活污水、工业废水和农村面源三大类。各控制断面、各类污染物入河负荷量统计见表5.10-6。

表5.10-6   （2016年）临江河COD、氨氮、TP入河负荷量

| 污染源入河负荷（t/a） | 主要污染物 | 临江河 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 上游水库控制单元 | 茨坝水环境控制单元 |
| 工业 | COD | 3.25 | 203.56 |
|  | 氨氮 | 0.21 | 13.37 |
|  | TP | 0.01 | 0.61 |
| 城镇生活 | COD | 417.91 | 7495.58 |
|  | 氨氮 | 67.6 | 1212.46 |
|  | TP | 7.56 | 135.52 |
| 面 源 | 农村生活污水 | COD | 211.52 | 765.83 |
|  |  | 氨氮 | 19.83 | 71.80 |
|  |  | TP | 2.31 | 8.38 |
|  | 农田径流 | COD | 131.51 | 461.52 |
|  |  | 氨氮 | 11.24 | 39.46 |
|  |  | TP | 2.20 | 7.71 |
|  | 畜禽养殖 | COD | 9.8 | 9.8 |
|  |  | 氨氮 | 0.19 | 0.19 |
|  |  | TP | 0.14 | 0.14 |

②临江河水环境质量目标与水污染物允许排放量

根据永川区水环境质量总体目标，2020年，临江河流域达到水域功能要求，茨坝断面满足Ⅲ类；2025年，全区水环境质量持续改善，临江河、小安溪、九龙河水质总体保持优良，饮用水安全保障水平持续提升。2030年，水环境质量得到进一步改善，生态系统基本实现良性循环。到2035年，水环境质量得到根本改善，生态系统基本实现良性循环。临江河上游水库控制单元上游水库断面、临江河茨坝控制单元茨坝断面水质达到Ⅲ类，达标率100%。

临江河水环境容量与水污染物允许排放量经永川区“三线一单”核算，临江河上游水库控制单元水环境容量为COD267t/a、氨氮55t/a、TP2t/a；茨坝控制单元水环境容量为COD1233t/a、氨氮234t/a、TP14t/a。水污染允许排放量(2020年)为临江河上游水库控制单元COD697.73t/a、氨氮89.44t/a、TP11.02t/a，茨坝控制单元为COD8077.16t/a、氨氮1206.77t/a、TP137.57t/a。

# ③规划实施后临江河新增入河负荷

规划实施后增量污水主要来旅游服务设施、农家乐、民宿等生活污水。按照规划旅游接待人次计算，近期新增COD78.75t/a、氨氮12.81t/a、TP1.26t/a；中期新增COD236.25t/a、氨氮38.43t/a、TP3.78t/a；远期COD517.5t/a、氨氮84.18t/a、TP8.28t/a。原住民按一定比例增长后，近期COD849.23t/a、氨氮138.14t/a、TP13.59t/a；中期COD858.62t/a、氨氮139.67t/a、TP13.74t/a；远期COD868.10t/a、氨氮141.21t/a、TP13.89t/a。规划区内黄瓜山片区已打造成全国乡村旅游示范基地，区域内生活垃圾已纳入城市垃圾收运系统，区域内不涉及永川区划定的畜禽养殖区，无规模养殖；规划实施后，受旅游开发项目用地调整，建设用地面积有所增加，相应的耕地面积有所减少，农业面面污染按照用地6562.96公顷计，入河排污按0.08取，则COD78.76t/a、氨氮15.75t/a、TP3.94t/a。

由此可见，规划实施后，区域内污染负荷量为COD1006.73t/a、氨氮166.70t/a、TP18.79t/a。占临江河茨坝断面控制单元允许排放量的12%、14%、14%。

# ④水环境承载力分析

按照永川区水环境质量总体目标，“只能变好不能变坏”的原则，以及临江河流域水体达标整治方案，流域内乡镇生活污水通过完善污水处理厂提标改造以及二三级管网建设，实现乡镇生活污水全收集、全处理。目前流域内已有污水处理厂12座，总处理能力1.86万m3/d，经提升至一级A标后，可削减污染物COD295.2t/a、氨氮39.36t/a、TP4.92t/a。同时，通过严格管控流域内工业企业、农业面源、水产养殖治理，关闭黄瓜山乡村旅游区养殖户等措施后，进一步削减流域内污染物，腾出一部分水环境容量，从2021年水环境质量监测结果显示，临江河茨坝断面水质环境持续向好。本规划旅游厕所采用生态厕所，旅游酒店、民宿等度假旅游设施一律采取节水节洁具，大中型服游服务中心配套一体化污水处理设施达标排放。由此可见，区域水环境能承载本规划的实施。

### 5.11旅游资源承载力分析

（1）旅游区环境容量计算

旅游承载力也称景区游客容量，它是在一定时间条件下，一定旅游资源的空间范围内的旅游活动能力，即满足游人最低游览要求，包括心理感应气氛以及达到保护资源的环境标准，是旅游资源的物质和空间规模所能容纳的游客活动量。

根据重庆市永川区黄瓜山乡村旅游区总体规划：参照《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）、《景区最大承载量核定导则》（LBT034-2014）中提出的游客空间容量计算指标等相关数据，再结合表2.2-4中土地利用规划，计算出黄瓜山乡村旅游区瞬时空间容量97805人次，日游人容量为83134人次/天，即年承载游客容量约2494.02万人次。

# （2）旅游资源承载力分析

根据规划旅游人次预测：近期至2025年游客容量约为283万人次，中期至2030年游客容量约416万人次，中期至2035年游客容量约557万人次。分别占年承载游客容量的11.35%、16.68%、22.33%，均小于旅游区环境容量，见表5.10-7。

表5.10-7       黄瓜山乡村旅游区旅游容量分析

| 旅游区环境容量（万人次） | 旅游接待人次预测（万人次） |
| --- | --- |
| 瞬时空间容量 | 日游人 容量 | 近期~2025年 | 占旅游环境容量 | 中期 (2025~2030) | 占旅游环境容量 | 远期 (2030~2035) | 占旅游环境容量 |
| 9.7805 | 8.3134 | 283 | 11.35% | 416 | 16.68% | 557 | 22.33% |

在规划区生态环境基本保持不变的条件下，黄瓜山旅游景区接待游客仅占旅游环境容量的11.35%~22.33%，区域乡村旅游开发能承载规划实施，可进一步开发该区乡村旅游资源。但由于该乡村旅游区具有明显的旅游旺季，应加强旺季旅游时节旅游区内的瞬时游客量、日游客量，不得超过规划提出的相应环境容量

为促进旅游区健康、持续发展，避免旅游区深度开发后由于吸引更多游客而造成的短时间内景区超载。建议：1）黄瓜山旅游区应进一步完善旅游法规建设，制定《旅游区旅游管理条例》，合理控制旅游人次，有效保护好旅游资源；2）通过控制部分热门景点以此调节客流时间分布，平衡季节游客人数；3）旅游旺季开放旅游通道，将黄瓜山旅游区设为单向通行，由东部、北部进入，西部、南部出景进行分流，扩大景区容量，并通过调整景区各岗位工作人员，提高接待能力。

总体上看，通过合理的管理及疏导旅游资源能承载旅游区的发展。

# 6规划方案综合论证和优化调整建议

## 6.1规划方案的环境合理性

### 6.1.1规划目标与发展定位的环境合理性

### 6.1.2规划规模和建设时序的环境合理性

（1）规划规模的环境合理性

本轮规划修编规划范围138.57km2，其中非建设用地面积为11.49km2，占总用地面积的83%，建设用地面积为2.37km2，占总用地面积的17%。因此，本次旅游规划实际开发建设强度较小，重在对现有旅游景区的升级打造，进一步完善和提升配套旅游服务设施的建设，同时对规划调增区内开发休闲、观光、度假等设施的建设。以生活污染源为主，污染物毒性小，相对易处置。因此，在规划的开发规模下，对生态环境的影响相对较小。

由规划区旅游环境容量分析，规划旅游区年接待游客的最大规模为2494.02万人次左右，规划预测的旅游人次数到远期年达到557万人次，占旅游环境容量的22.33%，可以承载规划游客人数。

总体看来，规划的发展规模从环境角度是合理的。

（2）规划建设时序的环境合理性

### 6.1.3规划布局的环境合理性

规划区空间布局按照“一带、三区”布置。规划项目总体采取大集中、小分散的布局。对照《长江经济带战略环境评价重庆市永川区“三线一单”》中水环境管控分区，上游水库属水环境优先保护区，规划区中部及以南片区为一般管控区，规划区中部及以北位于重点管控区；根据永川区大气环境管控分区，规划区内的乡镇建成区（人口集中区）属受体敏感区，五间镇为弱扩散区，除此之外的其他区为一般控制区；根据永川区生态空间分区，规划区内和重要生态保护目标为：生态保护红线管控区内的五间镇上游水库水源地，重庆市桃花源森林公园（市级），其生态空间管控严格依照相关法律法规要求进行管理，不得轻易侵占该部分空间进行违法开工建设，历史遗留问题应该逐步清退，修复相关生态功能。

受评规划对应环境管理分区管控要求见表6.1-1。

表6.1-1  规划区环境管理分区管控要求

| 环境要素 | 环境管控分区 | 分区管控要求 | 受评规划及项目布局 | 规划布局合理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 优先保护区 | 着重从饮用水源地保护区管理规定提出禁止、允许、限制开发行为。执行全市集中式饮用水源保护区总体管控要求。 | 规划区内上游水库为集中式饮用水水源地；水库西北侧为圣水湖桃花岛项目。该项目为续建，总占地面积700亩，建设用地15亩，主要功能定位生态观光、文化体验。 | 规划桃花岛项目位于上游水库饮用水源地陆域二级保护区范围内。不符合《中华人民共和国水污染防治法》饮用水水源保护规定。第六十四条：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。第六十六条：禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 |
|  | 一般管控区 | 临江河上游水库控制单元：新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或产业布局等方面有特殊要求外，应进入工业园区或工业聚集区。 | 规划区中部及以南区域 | 无规划工业项目，符合管控要求 |
|  | 工业和城镇生活污染重点管控区 | 1.严格执行《临江河水体达标综合整治方案》； 2.临江河流域未腾出足够环境容量前，严格管控涉及废水中新增总磷排放的工业项目审批，后续工业项目应通过“以新带老”、区域替代等方案，确保项目实施不改变临江河地表水水域功能。 | 规划中部及以北区域 | 无工业项目，符合管控要求 |
| 大气环境 | 重点管控区 | 受体敏感区 | 城市、乡镇建成区属于禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；禁止使用非道路移动设施，现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，有关单位和个人应当采取措施，确保排放的大气污染物达到国家、重庆市和永川区规定的大气污染物排放标准。 | 规划区内乡镇建成区（卫星湖街道、黄瓜山村、五间镇） | 规划建设项目为旅游民宿、酒店、度假中心，以使用天然气为燃料。餐饮单位经营产生的油烟设置油烟净化器处理达《餐饮业大气污染排放标准》（DB50 859-2018）限值后排放。 |
|  |  | 弱扩散区 | 属于气象条件不利区域。现有工业项目环保技术改造，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业园区或工业聚集区。 | 规划区内五间镇镇管辖范围 | 无规划工业项目，符合管控要求 |
|  | 一般管控区 | 从农村道路扬尘、施工扬尘、机动车尾气控制角度出发。 禁止或限制开发建设活动：现有位于工业园区或工业聚集区外的工业企业禁止核准、备案单纯实施增加产能的技改项目。 新建有污染物排放的工业项目原则上进入工业园区或工业聚集区，不宜布设在该区域。 | 除五间镇和乡镇镇域外的其它规划区域 | 无规划工业项目，符合管控要求 |
| 生态空间 | 生态保护红线 | 五间镇上游水库 | 区级空间布局约束：无禁止、限制开发活动要求。 | 规划圣水湖桃花岛项目位于生态保护红线外 | 符合生态保护红线管控 |
|  |  | 永川区桃花源森林公园 | 区级空间布局约束：无禁止、限制开发活动要求。 | 森林公园内有规划桃花园项目，公园红线边界区域规划项目为其中园 | 严格按照森林公园管理办法要求执行 |

根据表6.1-1可知出，规划项目从空间布局上看，总体满足区域环境分区管控要求。规划圣水湖桃花岛项目需作优化调整。

另外，对位于桃花园森林公园内的规划项目（桃花园），由于该规划项目为近期续建，建设内容主要以景区内旅游标识标志牌的完善，不涉及开发建设项目的建设，由可可见，规划桃公园项目对桃花园森林公园景观设施进行提升，有利于区域内重要旅游资源的良性发展。针对森林公园内的施工活动则严格按照《重庆市森林公园管理办法》规定执行，可极大地减轻施工活动对森林公园的影响。与桃花园森林公园相邻的规划项目为其中园，属近中期续建、新建，紧邻森林公园东侧片区布置。桃花园森林公园是按禁建区划定生态管控，规划项目开发建设（含物流集散中心、运动设施、滑草）应符合永川区桃花源森林公园总体规划，开发建设和经营活动严格按照《重庆市森林公园管理办法》规定执行。在具体实施规划项目前，应事先与林业主管部门取得联系，明确工程用地边界及管控要求。

### 6.1.4规划产业结构的环境合理性

黄瓜山乡村旅游规划是以永川区全域旅游为基点进行打造。由传统点式开发趋向旅游目的地的建设与线路开发，由原来单体农家乐、采摘、赏花游玩向特色村镇、田园综合体、康养等方式转变，通过与西部欢乐城、茶山竹海、松溉古镇等旅游资源串联，形成全域旅游目的地。

规划旅游项目是以立足黄瓜山乡村旅游区现有自然、人文、农业等旅游资源为基础，以满足不同类型游客多方面、多类型、多层的游憩活动需求，规划观光、休闲、娱乐、保健、研学、亲子与游憩项目，近中远期规划项目共计57项（具体见第二章节表2.1-1），业态类型包括采摘体验型、运动体验型、食宿体验型、健康养老型、观赏体验型和综合体验型。旅游项目业态是依托黄瓜山乡村旅游示范区资源禀赋、产业基础上加以开发，通过深挖旅游发展潜力，壮大乡村新业态，将旅游产品与农林业环节衔接，以此形成完整的乡村旅游产业链从而推动农业三产的融合发展。

由此可见，规划实施后的产业结构仍是以农林业为主，且规划旅游项目业态污染物排放为生活污染源，无工业布局，符合区域环境管理单元分区管控要求。

### 6.1.5规划环境目标可达性

众所周知，乡村旅游开发建设与生态环境保护二者之间是相相互促进、相互制约，科学开发利用乡村旅游资源，能够增加当地经济效益，促使投入更多资金用于乡村生态环境保护，实现乡村生态文明建设，提升乡村生态环境保护水平。乡村良好的自然生态环境和人文环境是发展乡村旅游的前提，而乡村旅游开发管理则能加强乡村生态环境保护，促进乡村生态文明建设顺利开展。

黄瓜山乡村旅游开发规划修编，将进一步完善规划区内配套环保设施建设，实现乡村旅游与生态环境保护的可持续发展。规划区环境目标可达性分析评价主要从生态环境、环境质量、污染物排放控制三个方面进行考量。具体见表6.1-2。

表6.1-2    规划环境目标可达性分析

| 要素 | 评价指标 | 指标 类型 | 目标值 | 可达性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 质量 | 地表水 | 临江河茨坝控制断面 | 控制 指标 | Ⅲ类 | 《临江河水体达标综合整治方案》 |
|  |  | 临江河上游水库控制断面 | 控制 指标 | Ⅲ类 |  |
|  | 大气 环境 | 规划区区域范围 | 控制 指标 | 二类 | 《永川区大气污染防治行动达标规划》 |
|  | 声环境 | 规划区区域范围 | 控制 指标 | 2类 |  |
| 污染物排放 | 生活 污水 | 生活污水集中处理率（%） | 控制 指标 | 100 | 可达。生活污水、含油废水按分区、分点就近集中原则全部处理后综合利用或达标排放，配套污水管网建设全覆盖。 |
|  | 油烟 | 餐饮经营户油烟处置率（%） | 控制 指标 | 100 | 可达。原有经营单位经过油烟专项整治；新建单位必须配套油烟净化处理设施并达标排放。 |
|  | 扬尘 | 综合扬尘抑制效率（%） | 优化 指标 | ≥80 | 可达；受体敏感区、弱扩散区和一般管控区严格执行永川区大气环境分区管控要求及污染物排放控制要求。 |
|  | 噪声 | 规划区噪声达标率 | 控制 指标 | 100 | 可达 |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾、旅游垃圾收集处理率 | 控制 指标 | 100 | 可达；配套建设垃圾收集点及收运设施；纳入环卫收运系统统一实施。 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 控制 指标 | 100 | 可达；交有资质单位统一处理。 |
|  |  | 建筑垃圾 | 控制 指标 | 100 | 可达；运至永川区建筑垃圾填埋场。 |
| 生态环境 | 景观格局变化 | 优化 指标 | 不改变规划区景观格局 | 可达。产业结构仍以农林业为主，不会明显改变区域景观格局。 |

总体看来，本轮规划旅游项目多数以景区提升为主，多集中在黄瓜山乡村旅游示范区内，是在原有项目保护利用的基础上进一步完善，无大规模开发建设活动。规划调增区域属田园生态区，以维持原有乡村风貌为主，本身旅游项目布局少。各规划项目在建设和运营过程中，严格实施污染物排放情况下，区域环境目标总体可达。

## 6.2规划方案的环境效益论证

### 6.2.1对区域产业结构、经济的影响

随着我国经济发展和城市化进程加快，加归自然、拥抱自然等理念的产生，乡村旅游已成为现代农村转型、农民致富的主要途径。通过乡村旅游业与农业的融合发展，实现乡村振兴。对区域经济结构影响主要体现为：

# （1）推动乡村传统产业升级

乡村旅游的实施，将推进乡村旅游与农业、林业、果业等乡村产业的联动发展，推动乡村传统产业升级。

# （2）壮大、丰富乡村产业结构

由于旅游导入，吸引文化创意、体育、商贸等新型产业业态进入乡村，丰富和更新乡村产业业态，壮大产业结构，有利于乡村产业结构调查，实现乡村经济可持续发展。

# （3）有利于缩小城镇水平差距，促进城乡统筹发展

乡村旅游实施带动了信息流、物流、人流、经济流、技术流向乡村地区聚集，有利于改善乡村地区投资环境。利用乡村产业相互关联强的特点，进一步优化区域产业结构，进而推动城乡经济的协调发展。

### 6.2.2对区域社会环境的影响

促进农民生活富裕。就乡村旅游整体而言，有利于拉动消费、扩大内需，促进城市经济持续健康发展，推动全域旅游体系建设；就农民自身而言，乡村旅游的可持续发展可使许多农民成为旅游从业者，通过打零工、办民宿、开餐饮、摆小摊、加工纪念品等方式增收，增加农民收入。有利于促进农民素质提高和乡风文明建设。许多有关乡村旅游的新信息、新理念引入，对农民素质和乡风民俗具有潜移默化的影响，使学文化、学技术成为村民的自觉行动，全面提升了农民素质。

### 6.2.3对区域生态环境保护的影响

乡村旅游发展的优势就是依托在美好的自然生态环境之上，二者关系相互促进、相互制约。黄瓜山乡村旅游规划区实施后，将进一步完善和加强基础设施完善、环保设施的建设。为较好地吸引游客资源，规划区内田园、道路、村落及周边环境在通过合理布局、美化后，形成错落有致的乡村意象。同时，通过森林大道及人行步道两侧，旅游服务中心、生态停车场、旅游厕所等公共场所等通过点、线、面的绿化手法增添达到既提升景观，又起到改善区域生态环境。

综上所述，本轮规划从空间布局上看，除桃花源项目位于上游水库饮用水源地二级陆域保护区内，其余规划项目空间布局总符合规划区生态环境管控要求。规划方案布局总体合理。

## 6.3规划方案的优化调整建议

### 6.3.1规划布局调整建议

（1）规划圣水湖桃花岛项目调整建议

考虑至圣水湖桃花岛项目为规划续建，现已建成部分设施。按照《中华人民共和国水污染防治法》对饮用水源地保护规定，在饮用水源地二级陆域保护区内不得设置有排污口，现有生活污水排放应迁至饮用水源保护区外排放。同时，应加强路面径流的收集，尤其是道路冲洗水，严禁排入上游水库。生活垃圾收集点应采取三防措施，地面采取防渗处理，并在地面设置围堰，地面排水接入污水处理设施内，严禁向上游水库排污。

# （2）规划特色民宿布局优化

合理布置位于S205交通干道两侧区域的住宿区或需要保持相对安静的康养中心等项目，避免交通噪声对游客住宿造成的影响。

### 6.3.2其他建议

# 7环境影响减缓对策和措施

## 7.1生态环境问题解决方案

### 7.1.1水污染防治

（1）施工期水环境影响减缓措施

工程施工期间，施工单位拟严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

① 在施工污水及雨水导流渠建设泥沙过滤沉淀池，防止泥沙随施工泥浆水和雨水直接进入周边水域。

② 在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉沙池，含泥沙泥浆水经沉沙池沉淀后排放。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。

③ 设立工地厕所，施工人员的的粪便污水需经三级厌氧化粪池处理，不要随地散污。

④ 施工机械应设专门的冲洗场所，对冲洗废水采取贮存、隔油处理。

⑤ 建设单位须按季委托有资质的环境监测部门对施工污水处理站废水排放口进行监测，监测项目包括污水量、pH值、石油类、CODCr、BOD5、SS、氨氮。

⑥ 使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油，避免含油污水流入附近水体造成污染。

（2）运营期

①饮用水水源地保护

规划区内上游水库陆域二级保护区范围涉及规划项目为圣水湖桃花岛，保护区范围内禁止向环境排放污染物。牛门口水库库周开发为锦绣黄桃产业园，涉及饮用水源保护区。水污染防治严格执行《中华人民共和国水污染防治法》饮用水源保护区管控要求。即：

“第六十四条　在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。”

“第六十五条　禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。”

“第六十六条　禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。”

“第六十七条　禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”

规划建设项目具体实施时应按照《建设项目分类管理名录》要求开展环境影响评价，并根据环评文件和批复要求采取水污染防治措施。

②施工期水污染防治

严格控制规划建设工程施工、运营期污水排放。施工期含泥含油废水、施工人员生活污水因地制宜设置沉砂池、隔油池、化粪池等适宜的污水处理设施，施工废水预处理后循环使用，施工人员生活污水综合利用。对不能综合利用的生活污水应通过接管依托相邻污水处理站处理或自建一体化污水处理装置达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放，严禁直接向湖库排污。严禁在湖库内清洗施工机械。

③运营期水污染防治

结合规划区农村环境综合整治，采取以下措施：

接管处理：对于附近或周边已有污水处理厂（或站）的，通过自建污水收管后，统一纳入现有污水处理设施处理后排放。

集中污水处理站：对于不能满足接管条件的项目，如规划项目较集中，且具有一定规规模，存在现有设施污水处理能力不够、污水管网长等问题，建议与其他规划项目一起设置集中污水处理站。废水经处理后先优先考虑综合利用，不能利用的出水水质必须按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放。

设立独立的污水处理设施：旅游服务中心等单个规模较大的项目，在不能接管的情况下，采取配建一体化污水处理装置。废水经处理后先优先考虑综合利用，不能利用的出水水质必须按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放。

对从事或经营饮食加工产生的餐饮含油废水，一律要求自建隔油池，含油废水经隔油预处理后方可同生活污水一起进入污水处理设施内。

严禁直接向环境排放未经处理的废水。

禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。

禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

④严格环境准入

严禁发展耗水量大、污染量大的旅游项目，以节水和静态游乐项目为主。新建、改建、扩建直接或者间接向湖库等水体排放污染物的规划建设项目和水上设施游乐项目，应当依法进行环境影响评价。

### 7.1.2大气污染防治

（1）施工期

①建筑工程施工工地周围应当分別设罝遮挡围墙，市政设置、道路挖掘施工工地周围应当设置硬质密闭围挡。

②建筑工程、市政设施、道路挖掘施工单位应当遵守下列规定：

◆施工方案中应有明确的扬尘污染防治措施，并严格遵守和实施；

◆工地内应当根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧的整洁；

◆施工中产生的物料应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；

◆施工产生的建筑垃圾、渣土应及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施；

◆工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应装袋扎口清运或用密闭容器清运,外架拆除时应当采取洒水等防尘措施；

◆易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖、市政施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施，停止施工的通告应由景区环境保护行政主管部门负责拟定,报经景区管委会同意后予以公告；

◆禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰土和其它有严重粉尘污染的施工作业；

◆从事拆房、平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。

③车辆运输砂石、土方、灰浆、垃圾、渣土等易产生扬尘污染的物料，应当实行密闭化运输，不得沿路泄露、遗撒。

④在建设施工过程中，因平整土地、打桩、挖土、材料运输、装卸及拌合等作业过程中均有扬尘产生，天气干燥时尤为严重。故必须在施工场地加强洒水抑尘措施，每天至少洒水4~5次，可以减少扬尘70%左右，同时对进行换土、填土等处理的场地，应及时压实。

⑤保持施工场地路面的清洁。为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载,防止撒落等有效措施来保持路面的清洁，减少施工扬尘。

（2）运营期大气环境影响减缓措施

①油烟

新规划项目在建筑设计时应统筹考虑油烟烟道，对于集中成片或（成街）的美食街，应通过预留烟道接口，设置横向烟道的方式满足餐饮油烟的接井需求；加强对规划区内从事或涉及餐饮加工的经营户监管，对产生餐饮油烟的单元一律按要求安装油烟净化设备，净化设备污染物去除率应结合餐饮单位的规模（见表7.1-1）、主要污染物排放情况进行选择（见表7.1-2），排放油烟、非甲烷总烃应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）表1最高允许排放浓度限值要求。

对于原有农家乐的改造升级，对未安装油烟净化设备的采取整改并按表7.1-2的要求安装相应的净化设备，排放油烟、非甲烷总烃应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）表1最高允许排放浓度限值要求。

为确保净化设备长期有效运行，餐饮经营单位应做好净化设备的定期维护保养，做好日常清洁，确保设施正常运行并满足达标排放。

表7.1-1   餐饮单位规模划分表

| 规模 类型 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，＜5.00 | ≥5，＜10 | ≥10 |
| 对应集气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 经营场所使用面积（m2） | ≤150 | ＞150，≤500 | ＞500 |
| 就餐座位数（座） | ≤75 | ＞75，＜150 | ≥150 |

注：基准灶头数不足1个时按1个计；就餐位＞150座的餐饮服务企业每增加40个座位视为增加1个基准灶头数。

表7.1-2   净化设备的污染物去除率参考

| 污染物项目 | 污染物去除率 |
| --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 |
| 油烟 | ≥90 | ≥90 | ≥95 |
| 非甲烷总烃 | ≥65 | ≥75 | ≥85 |

②机动车尾气

绿化带措施：道路车辆行驶过程汽车尾气可通过增加沿线两侧绿化带。对规划区内S205道路两侧、森林大道两侧增设绿化带可起到一定净化作用；各停车场内车辆怠速行驶产生的尾气可采取生态停车场，在停车场内及周边区域种植吸附能力强的树种，在起到景观美化的同时又能起到一定的净化作用。

交通管理措施：合理规划停车场内机动车车流方向与交通干道的导流，确保车流保持畅通，防止因设置不合理造成的交通拥堵导致区域尾气排放增加；做好旅游旺季的交通疏导，合理控制进入重要观赏区的车流，减少由于尾气排放带来的大气污染。

随着国家对燃油机动车燃油品质的不断提升和车辆尾气处理的技术的不断进步，汽车尾气排放量将得到有效控制。另外，新能源汽车的推广使用，将极大的改善尾气污染问题。

③垃圾收集站臭气

垃圾收集站废气污染主要来自垃圾收集过程中外排的恶臭气体和粉尘，为了尽可能减少垃圾收集站不良气味对游客的影响，应采取以下措施：

◆收集站四周设置绿化带

绿色植物对有毒有害气体有吸收作用对尘埃有阻滞作用，并且人片绿地与非绿地之间会因气温差异产生局部环流，促使污染物稀释扩散。因此建在地面上的收集站应注重周围的绿化建设，建议规划区垃圾收集站设置不小于5m的绿化隔离带，同时相邻建筑的距离不得小于20m。

要充分利用绿化带的屏障作用，广植高大乔木。在景观上借用规模宏大的绿色长廊构造景区良好的视觉环境以保证旅游景区的环境质量。

◆生物除臭

垃圾收集站的臭气治理可以引人生物除臭方法，将生物除臭剂喷洒在生活垃圾上，可产生明显的除臭效果。该方法脱臭高效快速、设备简单、投入少、成本低。

◆密闭运输，定时清洗

收集站内尽可能采用全封闭化机械操作，采取全封闭运输，杜绝运输过程滴漏，清洗污水及时收集处理。

④污水处理站恶臭防治

加强对污水处理站的管理，及时清运污水处理站的污泥，以减少恶臭释放源。

加强污水处理站周边的绿化。绿色植物可对恶臭有一定的吸附阻滞作用，促使臭味稀释扩散，可种植桂树、桉树等树种。

对污水处理站进行集中封闭，同时可采用生物、化学等除臭法进行恶臭处理。

⑤其他

大力推广使用天然气、沼气等清洁能源，尽量杜绝焚烧秸秆等行为。

# 7.1.3噪声污染防治

（1）施工期

规划区在建设和施工中应采取相应噪声防治措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)的规定，以进一步减少噪声对环境的影响。

①合理安排施工时间

制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量。

②合理布局施工场地

◆避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过髙。

◆在条件允许时尽量将高噪声设备远离敏感区域。

③降低设备声级

◆设备选型上尽量采取低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。

◆同定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。

◆对动力机械设备进行定期的维修、养护；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。

◆闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

④降低人为噪声 KYI

◆按规程操作机械设备。

◆模板、支架拆卸过程中，逍守作业规定，减少碰撞噪音。

◆尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。

⑤建立临时声屏障

对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放入操作间，不能入棚的,可适当建立单面声障。

# （2）运营期噪声防治对策

①机动车噪声

规划区内主次进入口，重要景点、重要观赏区等附近设置禁鸣标识；合理疏导车流、人流，禁止鸣笛、设置减速路障及指引标志，减少不必要的声污染。

②加强规划区内道路日常维护，保持路面平整度。

### 7.1.4固体废物污染防治

（1）施工期

施工期间产生的建筑垃圾、生活垃圾，施工完成后，统一运出保护区处理；禁止建筑垃圾和生活垃圾长期露天堆放，需要临时堆放的固废，堆放场地必须设临时可携带的防水衬垫，固废表面必须覆盖防水材料，防止降水淋溶。

# （2）运营期

规划区内垃圾分两部分，一部分为原住民生活垃圾，另一部分为旅游区及配套服务中心、公厕、停车场产生的生活垃圾及旅游垃圾。

原住民生活垃圾按照农村人居环境综合整治要求纳入了环卫收运系统，按镇、街、乡设置有分类垃圾收集箱，垃圾集中收集点，由环卫定时集中收运。这一部分垃圾收运主要是加强日常设施的运营维护，加强临时垃圾收集点的防渗措施，做到垃圾及时清运，防止有渗滤液进入地表。

规划区内固体废物防治主要体现在垃圾收集、转运过程。

# ①设置垃圾收集点

在乡村旅游区内，要配备充足的垃圾收集点，这些收集点中可以包括一部分固定垃圾箱，也可以旅游旺季在游客集中的区域临时增加垃圾箱。按城市垃圾分类要求投入分类收集箱。垃圾箱大小可根据停留人数规模设置相应大小的垃圾收集容器。如旅游服务中心人流量大，游客垃圾量相对大，一般采取大容量的垃圾桶进行收集。游览线路上的垃圾箱人流相对分散，且按一定距离分布，一般采用小容量的垃圾箱收集。所有垃圾收集容器应采用防渗漏、防雨功能，具有分类标识，以防垃圾在受雨水冲淋后进入地表。所有垃圾收集点远离水源的地方，旅游旺季，保证日产日清。

对于这些分布较散的垃圾收集点，应配备足够的清洁人员，做到勤清扫、勤收运，即可维持区域内整洁、美观。清洁人员配置建议按一定区域配备，可以聘当地居民来维持区域环境卫生。

# ②垃圾中转站

垃圾中转站选址应位于建在主要游览区全年主导风向或旅游季主导方向的下风侧。同时还应满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）中选址要求，与相邻建筑间距要求，并划定卫生防护带。

收集垃圾做到日产日清，保持厂界环境卫生，定期喷药杀菌；按照环境影响评价文件要求处理运营过程产生的污水、臭气、噪声等污染物，防止二次污染。建立垃圾收运台账，对每日收运、进出站垃圾进行计量统计；配备专人负责对站内设施设备日常维护，保证设施设备运行良好。

# ③垃圾转运车辆

规划区内垃圾运输应当采用全密闭自动卸载、具备分类收集功能的车辆，同时具有防臭味扩散、防遗撒、防渗沥液滴漏功能，安装行驶及装卸记录仪。垃圾运输车辆应随时做到可密闭、完好和整洁。

# ④垃圾处置

经分类收集后的垃圾应密闭运输至垃圾中转站，再转运至城市垃圾填埋场统一处理，禁止随意倾倒、抛洒或者堆放城市生活垃圾。

规划区内应加强垃圾收集、转运的日常运营管理，加强对收集设施、运输车辆的日常维护，确保规划区内垃圾收运正常运行。

### 7.1.5生态环境

（1）施工期

①施工期间项目开发区域的大部分植被将会消失，但应尽量结合绿地建设争取保留项目边缘地带的植被，因为这些物种是适合当地生长条件的乡土植物，是当地植被建设的基础。施工期间尽量保留这些植物群落和物种，并适当地对其进行改造，是改善区域生态环境的良好途径，既可节省复绿开支，也可减少物种的生态入侵及绿地与当地景观不协调的问题。

②水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则。结合本建设区域的具体情况在施工中可以采取以下对策：

◆建设单位在动工前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，在整体上形成完整的档土墙体系。同时，开边沟、边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流冲刷填土场。

◆旅游景区周围设置防洪墙或淤泥幕，防止对河流的淤积影响。

◆在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一段时间才能完成建设或重新绿化，这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC 编织带，用角铁或木桩将纺织袋固置于与汇流线相切的方向上，带高一般为50cm己足够，带长可以视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。

◆在施工中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，土方填挖应尽量集中和避开暴雨期，并争取土料随挖随运、随填随压，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

◆项目建成以后，及时恢复被扰乱的地域，重新组织未利用的小块土地，种植人工植被，辟为花园或绿地：景区管理部门应组织人员对景区内荒芜的地块栽种人工植被，减少自然的水土流失。

③景观生态环境保护

为减缓对施工对所在区域景观的负面影响，建议采取以下措施：

◆项目的规划建设应尽量与周围的环境协调一致，在项目竣工后，必须在规定的时间进行绿化，注意树木、灌木以及草坪的合理搭配，宜采用乡土物种。

◆该项目施工时，每完成一片工程，应对该片进行水土保持、场地清理等工作，在减少水土流失的同时，也保持视觉上的美感。

◆各种临时停放的机械以及车辆应停放整齐。

◆各种施工临时设施在设计及建造时应考虑美观要求，当施工结束后，及时拆除各种施工临时设施。

◆在可能的情况下，各种施工材料尽量避免露天堆放。

◆在施工场地周围建设高2.0～2.5m 的围墙，围墙可画建设单位及项目的广告，工地大门应采用不可透视大门，使行人不能看到工地内的景象。这样不仅可减小视觉上的不美观印象，同时围墙的建设还可起到降低噪声、减小扬尘、减少水土流失等作用。

# （2）运营期

# ①生态保护措施

在植物保护方面：必须加强游人的管理，在运营期加强防火安全管理措施，并设岗加强巡护管理。严禁游人活动对当地植被造成影响。

避免“外来物种入侵”现象的发生在植物措施实施过程中尽量采用当地植被，外来物种的选择应进行充分的论证，征求相关生物专家的意见，在确保所选物种的进入不会对当地生态产生负面影响的前提下，方可引入外来植物种类。

应根据景区生物多样性特征，采用合适的旅游方式，减少对生态系统结构和功能的改变。同时对游客进行宣传教育，爱护环境、不乱扔垃圾、不携带火源、爱护野生动植物、不追赶、饲喂野生动物，使游客树立保护动植物的意识。

规划区内建设项目竣工后，应及时撤除施工临时建筑物和收集废弃杂物，整治施工开挖裸露面，清理和再塑施工迹地。植物恢复采取恢复施工前植被的方式，尽量使其与周围景观协调一致。各临时堆渣场所在工程结束后立即将渣场平整，使渣场边界与周围地形自然连接，减少人工痕迹。渣场平整后，地面上进行覆土、翻松，采取当地原生种植物进行绿化。

# ②生态旅游可持续发展对策

科学规划旅游业的发展：科学的旅游规划是一个地区旅游业健康发展的基础。因此，雁门关景区的旅游业发展必须按照科学的发展规划来具体实施。

◆加强旅游基础设施建设

应加强旅游道路的建设，开发旅游资源。增加卫生设施。景区卫生状况的好坏将直接影响景区的观赏性，在景区内应增设垃圾箱、垃圾桶及环保公厕，保证景区的环境质量。

◆加强对游客的宣传教育

在景点通过人员讲解、布置广告牌等形式，增加游客对景区、景点的认识和了解，同时唤起游客的环保意识。通过导游在游客游览过程中的讲解，提醒游客保护环境。通过印制宣传材料，教育游客，增加环保意识。宣传材料尽量制作精美，具有一定的收藏价值，使游客留作纪念或收藏，同时也可以在景区门票上对环境保护进行宣传。

◆加强乡村旅游区环境管理

认真执行国家及地方相关的法律法规，对新开发的旅游区和兴建旅游景点及服务设施，应编制环境影响报告书（表），上报行业主管部门预审和环保主管部门审批。加强旅游区内的环境保护基础设施建设，使其与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，所排放的污染物应同时符合相应的浓度排放标准和总量控制标准。针对游客活动进行环境管理。制止一切破坏生物资源和自然景观的行为；管理游客的活动范围，使其活动限制在规定的景区和路线内；监督游客爱护环境，对破坏卫生环境的游客进行说服、教育。尽量采取“区内旅游，区外服务”的旅游发展模式。

## 7.2区域资源能源可持续开发利用、环境质量改善等目标、指标性管控要求

### 7.2.1资源可持续开发利用

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本规划实施过程中资源利用主要为土地资源和水资源使用。

土地资源利用上限：根据国土资源、规划、建设等部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，作为土地资源利用上线管控要求。

水资源利用上限：确保集中供水，采用地表水做水源，禁止违法取用地下水；规划污水处理站确保规划年实现中水回用，节约新鲜水资源。

### 7.2.2生态空间管控清单

在生态优先的原则下，统筹生产生活用地的布局，形成清晰的用地功能结构，针对园区自然环境现状及高标准建设定位，划分适建区、限建区和禁建区。规划范围生态保护红线控制建议清单见下表所示。见表7.2-1。

表7.2-1    规划区范围生态空间管控清单

| 划定内容 | 管控单元 | 管控要求 |  |  | 污染物排放管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 禁止开发建设活动的要求 | 限制开发建设活动的要求 | 不符合空间要求的退出 |  |
| 禁止开发区 | 永川区五间镇上游水库水源保护区 | / | / | / | / |
|  | 桃花源森林公园 | / | / | / | / |
| 限制开发区 | 规划区内一般生态空间（五间镇除上游水库外的其他区域） | / | 强化对“五山”的生态保护与修复，合理控制开发强度，科学引导疏解区域人口向外迁移分流，减少人口增长带来的生态环境压力 | / | / |

### 7.2.3环境质量底线

规划实施过程要以环境质量为底线，加快配套环境基地设施建设，提高污水收集处理效率、垃圾收运处置效率，加强规划区范围内农业面源和旅游活动的环境监督管理，确保规划区及周边环境质量状况不恶化并逐步改善。规划区环境质量底线建议清单，见表7.2-2。

表7.2-2    环境质量改善目标清单

| 水环境质量 |
| --- |
| 序号 | 所属流域 | 控制断面 | 控制级别 | 环境质量现状 | 环境质量改善目标 |
|  |  |  |  |  | 规划近期（2025年） | 规划远期（2035年） |
| 1 | 临江河 | 上游水库 | 市控 | 满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类 | Ⅲ类，达标率100% | Ⅲ类，达标率100% |
| 2 |  | 茨坝 | 市控 | 满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类 | Ⅲ类，达标率100% | Ⅲ类，达标率100% |
| 大气环境质量 |
| PM10年均浓度值 | / | / | 72µg/m3 | 75µg/m3 | 环境质量根本改善 |
| PM2.5年均浓度值 | / | / | 53µg/m3 | 35µg/m3 |  |
| SO2年均浓度值 | / | / | 19µg/m3 | 25µg/m3 |  |
| NO2年均浓度值 | / | / | 26µg/m3 | 40µg/m3 |  |
| CO日均值 | / | / | 稳定达标，24小时平均浓度小于4mg/m3 |  |
| O38小时浓度 | / | / | 稳定达标，日最大8小时平均浓度小于160μg/m3 |  |
| 土壤环境质量 |
| 现状 | 规划区内建设用地《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目45项； 规划区内农用地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目8项。 |
| 中远期目标 | 全区土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 |

### 7.2.4环境准入负面清单

通综合考虑本项目特点、项目所处环境的敏感性、项目对周围环境的影响以及环境质量的发展趋势等各方面，制定环境准入负面清单，见表7.2-3。

表7.2-3     黄瓜山乡村旅游区环境准入“负面清单”

| 环境管控 | 禁止开发建设活动 | 限制开发建设活动 | 允许开发建设活动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间 布局 约束 | 生态保护红线 | （一）永川区五间镇上游水库 |  |  |
|  |  | 1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线划定后，只能增加不能减少。 2.禁止新增建设占用生态保护红线，确因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等无法避让的，由省级人民政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报经国务院批准。生态保护红线内的原有居住用地和其他建设用地，不得随意扩建和改建。 3.禁止农业开发占用生态保护红线内的生态空间，生态保护红线内已有的农业用地，建立逐步退出机制，恢复生态用途。 | / | / |
|  | 森林公园 | （一）重庆市永川区桃花园森林公园 |  |  |
|  |  | 1.严格按林业主管部门批准的总体规划进行开发、建设。 2.凡是森林公园的森林都应该纳入公益林保护的范围，禁止从事经营性采伐。 3.禁止在森林公园内从事狩猎活动。 4.禁止在森林公园内从事毁林开垦、开矿、采石、取土等破坏森林景观和非法侵占林地的活动。 5.森林公园必须加强生物多样性保护和污染治理，禁止破坏生态环境、自然景观和人文景观的一切行为。 6.占用、征用或者转让森林公园经营范围内的林地，必须征得森林公园经营管理机构同意，并按《中华人民共和国森林法》及其实施条例有关规定，办理征用、占用或者转让手续。并依法交纳有关补偿费用。 | / | / |
|  | 水环境优先保护区 | （一）永川区五间镇上游水库集中饮用水水源地 | / | / |
|  |  | 1.在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为： （一）设置排污口； （二）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 （三）禁止堆放、存贮可能造成水体污染的物品； （四）新增船舶码头； （五）禁止任何形式的经营类行为； （六）易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站； （七）毁林开荒行为。 2.二级保护区内，除上述要求外，禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （二）设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物质的码头； （三）设置水上经营性餐饮、娱乐设施； （四）从事泊船、采砂、放养家禽、网箱养殖、水面围网养殖、坑塘养殖、捕鱼等活动； （五）使用土壤净化污水； （六）新增农业种植。 3.一级保护区内，除上述要求外，禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 （二）旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动。 （三）从事农业种植。 4.法律、法规等禁止的其他行为。 | / | 保护区内现有一级保护区原住居民住宅允许在饮用水水源保护区内保留，其生产的生活污水和垃圾必须收集处理；居民配套建设的污染治理设施可以在饮用水水源保护区内保留，但处理后的污水原则上引到保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用。 |
|  | 农用地优先保护区 | 1.禁止任何单位和个人在永久基本农田保护区范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动； 2.禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 3.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层； 4.禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田； 5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施；对利用永久基本农田进行农业结构调整的要合理引导，不得对耕作层造成破坏。 6.在基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目。 7.禁止在优先保护类耕地集中区区域及周边新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、钢铁、化工、医药、铅酸蓄电池、电镀、危险废物处置等行业企业。 8.法律、法规禁止的其他行为。 | 1.实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 2.对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的区县（自治县）进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 3.法律、法规限制的其他行为。 | 1、对违法违规占用永久基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏永久基本农田，毁坏种植条件的，要及时责令限期改正或治理，恢复原种植条件。 2、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 |
|  | 其他 | 1. 城市规划区不得新增采矿场和新建养殖项目。 2.规划区内新建工业项目原则应进入工业园区，对不符合规划区功能定位的生产企业逐步退出入园。 3.规划区内畜禽养殖严格执行畜禽养殖“三区”相关要求。 | / | / |
| 污染物排放管控 | 水环境重点管控区 | 永川区—临江河茨坝工业城镇生活污染重点管控区 |  |  |
|  |  | 畜禽养殖禁养区内的畜禽养殖场（除因教学、科研等特殊需要并经县级以上人民政府批准保留的外）必须坚决予以取缔、关闭、搬迁，并拆除生产设施。 | 临江河流域未腾出足够环境容量前，严格管控涉及废水中新增总磷排放的工业项目审批，后续工业项目应通过“以新带老”、区域替代等方案，确保项目实施不改变临江河地表水水域功能。 | 城市污水处理设施及污水管网建设。 |
|  | 水环境一般管控区 | 永川区-临江河上游水库 |  |  |
|  |  | 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或产业布局等方面有特殊要求外，应进入工业园区或工业集聚区； | / | 1.鼓励农村生活污水资源化利用； 2.推广农业节水；防治畜禽养殖污染；提高农业施肥技术。 |
|  | 大气环境弱扩散区 | 规划范围内五间镇区域 |  |  |
|  |  | / | 新建有污染物排放的工业项目应当进入工业园区或工业聚集区 | 现有工业项目环保技术改造 |
|  | 大气环境受体敏感区 | 规划区内镇、街、乡人口密集区 |  |  |
|  |  | 属于禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；禁止使用非道路移动设施，现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，有关单位和个人应当采取措施，确保排放的大气污染物达到国家、重庆市和永川区规定的大气污染物排放标准。 | / | / |
|  | 大气环境一般管控工 | 规划区除受体敏感区、弱扩散区以外的其他区域 | / | / |
|  |  | 1.现有位于工业园区或工业聚集区外的工业企业禁止核准、备案单纯实施增加产能的技改的项目； | 新建有污染物排放的工业项目原则上进入工业园区或工业聚集区，不宜布设在该区域 |  |
| 环境风险防控 | / | / | / |
| 资源开发效率要求 | 实行严格的水资源管理制度，严禁高耗水污染项目入区。 | / | 鼓励规划区内现有高耗水企业废水深度处理回用，提高工业用水重复利用率。 |

# 8环境影响评价的重点内容要求和简化建议

## 8.1简化要求

对符合规划环评管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据，其环评文件中选址选线、规模分析内容可适当简化。

当规划环评资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，规划所包含的建设项目环评文件中现状调查与评价内容可适当简化。

## 8.2规划建设项目环境影响评价重点内容要求

（1）规划项目主要以房地产业、社会事业与服务业、公共设施管理为主，污染物排放以生活污染源为主，项目环评重点主要为分析施工期环境影响，运营期污染物防治依托设施的环境可行性。

（2）对于配套建设的垃中转站项目，应结合永川区城镇卫生设施规划布局，分析垃圾中转站规模设置合理性，选址环境合理性。重点分析运营期垃圾收集、转运对周边及运输线路沿线的环境影响。

（3）对于水上公园类项目环评，则重点分析运营期水质环境、下游生态用水的影响。

（4）对涉及重要生态敏感区的项目，则以施工、运营期污染防治措施、生态环境保护恢复为评价重点。

# 9环境影响跟踪评价计划

## 9.1工作目的

以改善区域环境质量和保障区域生态安全为目标，规划编制机关结合区域生态环境质量变化情况、国家和地方最新的生态环境管理要求和公众对规划实施产生的生态环境影响的意见，对已经和正在产生的环境影响进行监测、调查和评价，分析规划实施的实际环境影响，评估规划采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施的有效性，研判规划实施是否对生态环境产生了重大影响，对规划已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施，为专项规划及后续工作的环境管理等提供科学依据。

## 9.2监测方案

环境监测是获取规划实施影响区环境信息、评价环境质量、掌握污染物排放情况、衡量环境保护措施效果的基本途径，是进行环境监督管理的重要技术手段。本规划实施的环境监测主要任务为：

（1）大气环境监测

监测点：设置常规监测点1处，位于黄瓜山村。

监测项目：SO2、NO2、pM10、pM2.5、CO、O3等6项常规监测因子

监测频率：每年1次

（2）水环境监测

监测点：

监测因子：COD、氨氮、总磷

监测频次：每季度1次

（3）土壤

规划实施后，应定期对游客人口密集区进行土壤跟踪监测，了解旅游活动对土壤的影响情况。

# （4）生态环境监测

为掌握了解旅游活动对规划区生态环境的影响，在本规划实施过程中，对规划项目评价区开展生态植被、动植物的监测，对于涉及森林公园、饮用水源保护区、生态保护红线的规划项目，调查内容为植被类型分布、优势物种，动植物种群数量、分布、生态系统多样性变化，国家重点保护动植物分布、群系、数量和保护要求。

规划环评建议委托第三方环境监测机构在旅游区内以网格布点的形式设置环境噪声监测点，每年监测1次，每次1d，按昼、夜两时段进行监测。监测因子为等效连续A声级。

具体见表9.1-1。

表9.1-1    规划跟踪监测计划表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 规划范围内设常规监测点1~2个 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 | 一次/1年 |
| 地表水 | 临江河上游水库断面、临江河茨坝断面 | COD、氨氮、总磷 | 1次/季度 |
| 土壤 | 游客人口密集区 | 土壤板结情况及常规因子 | 1次/2年 |
| 生态调查 | 重点调查区：森林公园、饮用水水源地等重要生态敏感区； 一般调查区：除重要敏感区的其他区域 | 重点区：动、植物种类及分布，优势物种、生物多样性等、国家重点保护动植物情况； 一般调查区：动、植物种类及分布，生态功能及结构演变趋势 | 1次/5年 |

## 9.3跟踪评价计划

### 9.3.1跟踪评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十五条“对环境有重大影响的规划实施后，编制机关应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将评价结果报告审批机关；发现有明显不良环境影响的，应当及时提出改进措施”。

鉴于规划涉及面广、内容多，且规划实施存在一定不确定性，为切实指导和修正规划的修编与实施，增强规划环境影响评价的科学性和有效性，应该建立长期的环境影响的监测体系，及时进行环境质量评估，实时调整环境保护和建设措施；并且每隔五年进行一次环境影响跟踪评价。

### 9.3.2跟踪评价内容

（1）规划实施的环境影响

针对规划实施可能造成的环境影响，包括水环境、大气环境、声环境、固体废物、生态环境、环境敏感区和社会环境等方面，根据规划实施的相关调查、监测等，进行规划实施后的实际环境影响评价；同时，对规划环境保护对策与影响减缓是否具体工程中落实进行评价；提出进一步提高规划的环境效益所需的改进措施。

（2）规划实施的环境监督

主要以调查和公众参与的方式进行，对象包括利益相关方、社会团体和个人，以及环境保护等相关专业专家。

规划实施期内，在规划实施部门的网站上设置环境影响监督栏目，公布规划实施部门的环境影响投诉方式，收集公众意见，进行环境影响监督。

公布的主要内容应包括规划实施单位名称、地址、邮编、传真和电子邮箱等。

公众意见反馈可采用信函、传真、电子邮件等方式，实名向规划实施单位进行环境投诉与监督，投诉人应注明姓名、地址、邮编、联系电话、电子邮箱等。

规划实施单位应对公众反馈意见进行原始资料存档备查，并认真考虑公众意见，采取相应的改进措施，进一步提高规划实施的环境效益。

（3）总结经验和教训

根据本轮规划环境影响评价工作过程，并结合规划实施后的实际环境影响、规划实施的环境影响监督情况，总结规划环境影响评价的经验和教训。

### 9.3.3跟踪评价方法

①从环境保护的角度进行评价

通过对报告书中评价的各环境保护目标进行针对性监测、检查，以确定其实际变化量，并与本报告书中提出的环保设施处理后的预测变化量进行比较，并对结果进行分析，进一步调整和完善规划。

②从经济发展的角度进行评价

首先从微观上对规划实施近期和远期建成项目投入使用的环保设施实际投入和产出进行经济效益分析，以确定其是否达到了预想的最佳效果。其次，宏观上对经济与环境之间的相互影响进行损益分析，以确定经济决策的正确与否。

③从生态环境的角度进行评价

对区域内植被、物种种群、数量、分布，水土流失、土壤退化、生物多样性等进行分时段评价，及时采取纠正措施，保持规划区内生态系统的连续性和物种的多样性。

④从规划的角度进行评价

评价区域产业结构、社会环境等在规划实施一段时间后的改善情况，综合平衡其社会效益、经济效益和环境效益，进而优化本规划方案。

# 10公众参与意见处理

按照《规划环境影响评价条例》、《环境影响评价公众参与办法》相关条款要求，受评规划遵循依法、有序、公开、便利的原则开展了公众参与。主要以网络平台公示、当地报纸等形式发布规划环境影响评价公开信息，以广泛征集规划评价范围内的部门代表、专家意见和其他组织的意见。

## 10.1信息公开情况

### 10.1.1第一次信息公开

### 10.1.2第二次信息公开

## 10.2意见反馈及采纳情况

# 11评价结论

## 11.1规划概况

“永川区黄瓜山乡村旅游发展规划（修编）（2019-2035年）”是基于2014年修编的基础上，通过规划范围调增、重新确定旅游发展定位、调整或调增旅游项目策划，优化空间布局、优化用地布局，打造黄瓜山乡村旅游升级版，推动永川区全域旅游发展和乡振兴，实现乡村旅游高质量发展。规划总用地面积138.57平方公里，规划范围北至永川一环，紧邻市区，东到永师路、永泸路周边，东南延伸至五间镇圣水湖，西北至八角寺村、兴隆村，西南至黄瓜山西麓；主要规划区域受地形影响，向西南与东北延伸呈“带”型分布。规划区涉及5镇街17村。规划期限近期：2019-2025年，中期2025-2030年，远期2030-2035年。规划发展以黄瓜山百里果乡为核心，优化提升全国休闲农业与乡村旅游示范点、全国农业旅游示范点、重庆市统筹城乡改革试点示范区和重庆市现代农业示范区及综合服务功能，优化和传承美好乡村生活方式，打造集现代农业、特色民宿、民俗体验、康体养生、科普研学、运动娱乐为一体的重庆市乡村旅游发展高地，形成田园综合体集聚区和示范区，努力打造为成渝双城经济圈乡村休闲度假旅游目的地。

规划内容包括57项旅游项目策划以及供水、排水、电力、燃气等基础设施，交通设施和环卫设施规划。旅游项目业态以采摘体验型、运动体验型、食宿体验型、健康养老型、观赏体验型、综合体验型为主。规划建设用地4258.19公倾，占总规划用的地31%。

## 11.2规划协调性

从相关法律、法规层面上，本轮规划符合重庆市旅游规划、永川区旅游规划的发展分区以生态休闲旅游为主的产城一体化融化区的战略目标。旅游项目策划符合产业政策。

对照《全国生态旅游发展规划（2016-2025）》、《重庆市旅游发展总体规划》（2016~2030）、《重庆市永川区旅游发展总体规划（修编）（2018~2030）》、《重庆市永川区乡村旅游发展规划（2020~2030）》等规划，本轮规划发展目标、功能定位、重点旅游项目与上层规划相协调。

对照《长江经济带战略环境评价重庆市生态环境准入清单》、《长江经济带战略环境评价重庆市永川区“三线一单”》，规划区内规划项目空间布局与永川区“三线一单”空间管控总体协调，对涉及生态保护红线等环境敏感区的通过本次规划环评提出的调整意见、空间管控和环境准入约束后，与相关规划进一步协调。

## 11.3环境现状评价结论

### 11.3.1环境质量现状

（1）地表水

规划区地表水属长江—临江河水系。按照《重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）划分规定，临江河（整个永川段）地表水环境功能为Ⅳ类。由2018~2020年临江河水厂断面、茨坝断面水质环境监测结果统计，水厂断面水质总体优于茨坝断面，流域内主要水质污染为氨氮、总磷，呈逐年下降趋势，通过《临江河水体达标整治方案》实施以来，区域内水环境持续改善，2020年临江河永川茨坝断面COD、氨氮、总磷水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。上游水库、牛门口水库饮用水水源地水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

# （2）地下水

根据对规划区中部、东部、西部3处地下水检测，西部测点（A3）除锰、总大肠菌群、氨氮、耗氧量外，其余指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；东部（A2）测点除耗氧量外，其余指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；中部测点（A1）各项指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。超标主要受农业面源污染所致。

# （3）大气环境

规划区大气环境功能区为二类区。区域为乡村，根据永川区2015年~2019年的环境空气质量监测数据统计结果，PM10、PM2.5、NO2、CO年均浓度值总体呈下降趋势，SO2年均浓度值相对稳定，O3呈上升增长趋势。根据《重庆市生态环境状况公报（2020年）》发布数据，永川区六项基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3和CO年评价指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，属达标区。

# （4）声环境

根据规划内声环境监测结果表明，区域类声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域类声环境质量较好。

# （5）土壤环境

根据对规划区内建设用地、农用地取样监测，建设用地测点（B1#点）45项基本项目全部满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准，农用地测点（B2# 、B3#）8项基本项目全部满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值。

### 11.3.2生态环境现状

根据《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府[2008]133号），永川区属“IV3-1永川—璧山水土保持－营养物质保持生态功能区”。主导生态功能为水土保持和水体保护，辅助功能为农业营养物质保持、次级河流及矿山污染控制等。规划区以乡村为主，生态系统受人类生活生产、旅游干扰较大，植被类型由典型的农业生态系统和林地生态系统。农业生态系统主要以瓜、果、蔬菜等观光农业园、百里果乡梨园；林地主要集中分布于桃花园森林公园；动物以人工饲养家禽和少量野生鼠类、两栖类、爬行类和鸟类。

### 11.3.3环境敏感区

规划区内环境敏感区主要涉及饮用水源地、基本农田、生态保护红线、森林公园。共计饮用水源保护区2处，即上游水库（集中式饮用水水源地）、牛门口水库（镇级取水水源）；生态保护红线1处，上游水库饮用水水源地；基本农田分布较为广泛；市级森林公园1处，即桃花园森林公园。

## 11.4存在的问题和制约因素

供水制约：按照规划旅游近、中、远期游客市场预测，结合规划区现状，需结合永川区供水专项规划进一步完善区域内供水设施建设。同时结合农村人居环境整治要求，加大污水收集管网和集中污水处理点的建设。

环境敏感区管控制约：按照规划项目布局，有部分项目位于或涉及环境敏感区。按照国家法律、法规等相关规定，基本农田、森林公园、饮用水源保护区、生态保护红线等敏感区将成为规划部分项目环境合理的制约因素。

## 11.5环境影响预测

### 11.5.1地表水环境影响

（1）施工期水环境影响评价

规划项目实施期间施工人员产生的生活污水，结合周边污水管网覆盖情况建设配套污水处理设施，对不能接入管网的应通过设置化粪池、人工湿地或一体化污水处理设施，特征污染物是化学需氧量、氨氮和总磷，经处理后优先综合利用，对不能有综合利用的采取达标排放。

施工废水应在施工区范围内设置沉砂池、隔油池作预处理后综合利用。施工人员生活污水依托周边已有生活设施处理。

# （2）运营期水环境影响评价

规划项目建成运行后，污水主要来源于运营人员和游客的日常生活污水，旅游服务中心配套设置一体化污水处理设施。农家乐、民宿等集中区按集中连片的方式设立小型污水处理设施或就近接管进入污水处理点。餐饮含油废水配套设置隔油池预处理后再进入生活污水处理设施内，废水经处理后优先综合利用于林草或绿化灌溉。污染物以COD、BOD5、SS和NH3-N为主，经自建污水处理设施处理达标后排放，营运期对水环境影响很小。

### 11.5.2大气环境影响评价

（1）施工期

主要体现在各项目施工作业产生的扬尘、废气影响。施工期废气主要为施工机具作业时产生的含CO和NOX废气，土石方开挖、装卸及物料装卸等施工过程产生的粉尘，车辆运输产生的二次扬尘等。由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此所排的燃油废气对空气质量产生的影响较小。

# （2）运营期

主要为燃气污染源、机动车尾气、餐饮业油烟、垃圾收集站臭气。规划区内燃气采用清洁能源天然气和液化石油气，对规划区的影响较小。区内交通鼓励采用公共交通工具和旅游观光车、电动车及自行车等清洁交通工具，机动车尾气对规划区影响不大。规划餐饮经营单位在运营过程中，一律要求安装油烟净化设施，餐饮油烟达标排放，油烟对周围大气环境影响小。垃圾收集站选址应远离敏感点布并满足环评防护距离要求，做好收集、转运日常清洁维护，日常杀菌，垃圾及时清运，防止运输滴漏，减轻垃圾站臭气对周边大气环境的影响。

### 11.5.3声环境影响评价

（1）施工期

噪声主要为小型机械施工噪声及运输车辆噪声。噪声强度小，且影响范围有限，大部分施工场地远离居民区，影响程度不大。对靠近居民房的施工场地，须设置施工围挡、避免采用噪声机械，居民休息时间严禁施工，将影响降到最低。

# （2）运营期

规划实施后，声污染源主要为交通运输噪声，其次为商业经营、游客噪声。旅游旺季因车流量急剧增长造成的交通干线两侧区域噪声影响相对突出，在通过加强路面维护、文明行驶和交通疏导的综合管控下，可将交通噪声影响降至最低。商业经营噪声主要通过文明经营、加强声环境监督管理，可减轻噪声干扰。游客体验类尖叫声可通过控制营业时间来减轻对周围的影响。

### 11.5.4固体废物环境影响评价

（1）施工期

各类开挖、建筑施工活动会产生土石方及建筑弃渣，土石方尽量做到就地平衡，堆放完成后表面进行植被恢复；不能利用的弃渣应送合法建筑弃渣场处置。施工期生活垃圾其定点收集后，交环卫部门处理，禁止随意抛撒。

# （2）运营期

规划实施后的固体废物主要为生活垃圾、餐饮垃圾。旅游服务中心、旅游景点沿线按服务范围配套垃圾箱，旅游景点及道路沿线的旅游垃圾由相应片区负责人负责清运，经垃圾中转站临时储存后，再运至垃圾填埋场统一处理；规划区内集中人口区民宿、农家乐等日常垃圾纳入镇、街环卫收运系统统一管理。

### 11.5.5生态环境影响评价

（1）施工期

规划项目建设期间，由于各类施工活动势必会对施工区及周边一定范围内植被、动物造成一定影响，同时还会由于开挖造成人为水土流失。规划区以农业生态系统为主，本自受人类生产生活干扰较大，无国家野生珍惜濒危保护动植物分布，建设用地工程施工影响为短暂可逆影响，施工结束后通过对周边绿化、景观打造后可弥补施工期的植被破坏，对区域内生态环境影响小。

# （2）运营期

本轮规划旅游项目策划是在原规划基础上的优化和提升，是在现有旅游资源的基础上打造乡村旅游升级版。规划实施后，生态结构、功能仍以发展生态农业为主，规划调增范围为田园生态区和近郊休闲区，也是以发展新型农业为主通过打造观光农业带动农家乐等乡村旅游，旅游及相关设施打造按照“休闲、观赏、度假、体验、康养”等为一体的综合旅游项目进行完善、改造，不搞大开发，实现生态、旅游可持续发展，生态结构、生态功能不发生明显改变。

### 11.5.6环境敏感区的影响评价

一是桃花园森林公园内的其中园项目建设；二是上游水库陆域二级保护区范围内的圣水湖桃花岛项目；三是配套设施穿越规划区内的居住、文化教育区。

对于森林公园，规划项目建设应严格按照《重庆市森林公园管理办法》保护规定执行。

对涉及到饮用水源保护区的规划项目工程，应严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等相关规定，对水库、河流水质环境进行有效保护，保证其水环境功能区不受工程建设影响。具体措施主要包括：1）施工期废水不得在饮用水源保护区及其上游排放；2）施工材料、弃渣等不得堆放在饮用水源保护区及汇水范围内；施工油料应远离水体放置，且放置场所应采取防渗防外溢措施。

供、排水管网经过的黄瓜山村等集镇，道路及地下管线施工建设将会对沿线居住、文教区产生施工噪声、施工扬尘，社会环境影响。规划工程作为该区域重要的基础设施建设，规划实施后将进一步提升区域内城镇化水平，提升人居环境，施工期间造成的短期不利影响可通过采取系列有效的污染防治措施得以减轻，不会对沿线居住、文教区造成明显影响。

### 11.5.7资源与环境承载力评价

（1）土地资源

黄瓜山乡村旅游规划经本轮修编后，规划用地138.57km2，较上轮规划扩大27.42km2。从土地利用规划类型调整看，规划实施后非建设用地减少1891.5hm2，建设用地增加1891.5hm2，由规划范围内镇街土地指标调整平衡，规划区内土地资源能承载规划实施。

# （2）水资源

规划实施后，近期、中、远期水资源需求量分别为1.93万m3/d（579万m3/a）、2.09万m3/d（627万m3/a）、2.36万m3/d（708万m3/a）。永川区2030年用水总量控制指标为47494万m3，规划区项目用水量占用水总量的1.32%，占比小，可承载规划项目实施。

# （3）能源

规划实施主要能源消耗为电、天然气。根据预测，规划近、中、远期用电负荷分别为2.57万kW、4.57万kW、5.5万kW，燃气量分别为2.49万m3/d、2.71万m3/d、3.02万m3/d。规划区供电由千钢供电所、城区南郊电站、双凤变电站、来苏变电站四座电站引入，满足规划景区用电需求；供气来自城区配气站和何埂配气站接入，满足规划项目用气需求。规划区内电、天燃气能承载规划实施。

# （4）大气环境承载力

规划实施后，主要开发生态休闲度假旅游，不涉及工业企业，以汽车尾气、餐饮油烟、燃料废气、垃圾收集站等大气污染为主，餐饮油烟通过净化装置净化，燃料废气以清洁能源为燃料，产生的废气污染物少，垃圾站主要散发少量含臭气，大气污染物排放量占旅游区大气环境容量的比例小，能够支撑旅游区发展需要。

# （5）水环境承载力

规划实施后，区域内污染负荷总量为COD1006.73t/a、氨氮166.70t/a、TP18.79t/a。占临江河茨坝断面控制单元允许排放量的12%、14%、14%。目前流域内已有污水处理厂12座，总处理能力1.86万m3/d，经提升至一级A标后，可削减污染物COD295.2t/a、氨氮39.36t/a、TP4.92t/a。同时，通过严格管控流域内工业企业、农业面源、水产养殖治理，关闭黄瓜山乡村旅游区养殖户等措施后，进一步削减流域内污染物，腾出一部分水环境容量，从2021年水环境质量监测结果显示，临江河茨坝断面水质环境持续向好。本规划旅游厕所采用生态厕所，旅游酒店、民宿等度假旅游设施一律采取节水节洁具，大中型服游服务中心配套一体化污水处理设施达标排放，区域水环境能承载本规划的实施。

# （6）旅游资源承载力

在规划区生态环境基本保持不变的条件下，规划旅游区年接待游客的最大规模为2494.02万人次左右。近期旅游景区接待游客仅占旅游环境容量的11.35%，中期占旅游环境容量的16.68%，远期占旅游环境容量的22.33%，区域乡村旅游开发能承载规划实施，可进一步开发该区乡村旅游资源。但在旅游旺季时，应加强瞬时游客量、日游客量的控制，不得超过规划提出的相应环境容量。

## 11.6规划的协调性分析结论

### 11.6.1规划方案的环境合理性

对照《长江经济带战略环境评价重庆市永川区“三线一单”》，规划项目从空间布局上看，总体满足区域环境分区管控要求。规划项目中圣水湖桃花岛位于水环境管控单元的优先保护区，其项目布局应严格按照《中华人民共和国水污染防治法》饮用水水源保护规定进行优化调整；规划其中园项目由于选址未定，紧邻桃花园森林公园，该森林公园是按禁建区划定生态管控，后期具体项目建设时应事先与林业主管部门取得联系，明确工程用地边界，同时满足管控要求。

### 11.6.2规划方案优化调整建议

规划布局方面，考虑至圣水湖桃花岛项目为规划续建，现已建成部分设施。按照《中华人民共和国水污染防治法》对饮用水源地保护规定，在饮用水源地二级陆域保护区内不得设置有排污口，现有生活污水排放应迁至饮用水源保护区外排放。同时，应加强路面径流的收集，尤其是道路冲洗水，严禁排入上游水库。生活垃圾收集点应采取三防措施，地面采取防渗处理，并在地面设置围堰，地面排水接入污水处理设施内，严禁向上游水库排污；规划特色民宿布局应尽可能避开交通干道，若实在无法避开的，应采取合理的功能布局，将卧室背向道路布置，按照《民用建筑隔声规范》采取隔声效果好的建筑材料，确保室内满足使用功能要求。

## 11.7环境影响减缓对策和管控要求

### 11.7.1减缓对策

（1）水环境

优先保护规划区内上游水库、牛门口水库等饮用水水源。划定的水源保护区范围内严格按照《中华人民共和国水污染防治法》饮用水源保护区管控要求执行。

严格控制规划建设工程施工、运营期污水排放。施工期含泥含油废水、施工人员生活污水因地制宜设置沉砂池、隔油池、化粪池等适宜的污水处理设施，施工废水预处理后循环使用，施工人员生活污水综合利用。对不能综合利用的生活污水应通过接管依托相邻污水处理站处理或自建一体化污水处理装置达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放，严禁直接向湖库排污。运营期生活污水结合规划区农村环境综合整治，对于可通过延网接管的，采取接管处理，对于不能接管的，采取集中连片的方式设置集中污水处理站进行统一处理，对于不能集中连片的，如服务中心，通过自建一体化污水处理站处理后排放。新建污水处理站出水优先考虑农灌，其次再为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级达标排放。对从事或经营饮食加工产生的餐饮含油废水，一律要求自建隔油池，含油废水经隔油预处理后方可同生活污水一起进入污水处理设施内。禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

严格环境准入。严禁发展耗水量大、污染量大的旅游项目，以节水和静态游乐项目为主。新建、改建、扩建直接或者间接向湖库等水体排放污染物的规划建设项目和水上设施游乐项目，应当依法进行环境影响评价。

# （2）大气环境

禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；居民点、宾馆和酒店等产生油烟的设施均需设置油烟净化器处理油烟废气。化粪池臭气设立管导排，避开人流密集活动区。

# （3）声环境

进入规划区内重要旅游区景点应在道路醒目位置处设置禁鸣、限速标识牌，在主要路口处安装监控设备。

鼓励在进入重要旅游景区采取电瓶车、自行车等交通工具；

做好旺季旅游高峰交通疏导，引导车流分流。

加强对规划区内个体经营户、经营团体的环境宣传，禁止使用高音喇叭招揽游客。对娱乐经营单位严格控制经营时间，减少夜间灯光污染和噪声扰民。

# （4）固体废物

# 区域内固体废物在严格按照减量化、资源化、无害化原则进行处理。施工期间产生的建筑垃圾、生活垃圾，施工完成后，统一运出保护区处理；运营期固体废物污染防治措施有：

原住民生活垃圾纳入环卫收运系统统一管理，镇、街、乡设置有分类垃圾收集箱，由环卫定时集中收运。应做好日常设施的运营维护，加强临时垃圾收集点的防渗措施，做到及时清运。

规划项目实施后的固体废物，如配套服务中心、公厕、停车场、旅游景区等。设置足够的分类垃圾集箱，可以采取固定临时相应结合，对于旅游旺季可在游客集中区域增加。并配置相应的保洁人员，确保产生的垃圾及时清运，保持周边环境卫生。

所有垃圾收集点远离水源的地方，旅游旺季，保证日产日清。

垃圾容器应具备防渗、防腐蚀、防雨功能，以防止雨水受雨水侵泡产生渗漏对地表、土壤造成污染。

垃圾中转站选址应位于建在主要游览区全年主导风向或旅游季主导方向的下风侧。同时还应满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）中选址要求，与相邻建筑间距要求，并设定卫生防护带。

垃圾运输应当采用全密闭自动卸载、具备分类收集功能的车辆，同时具有防臭味扩散、防遗撒、防渗沥液滴漏功能，安装行驶及装卸记录仪。垃圾运输车辆应随时做到可密闭、完好和整洁。

禁止随意倾倒、抛洒或者堆放城市生活垃圾。

加强垃圾收集、转运的日常运营管理，加强对收集设施、运输车辆的日常维护，确保规划区内垃圾收运正常运行。

餐厨垃圾应交由取得餐厨废弃物收集运输、处置经营许可证的单位处置，并与之依法签订收集运输协议。

# （5）生态环境

加强对规划区内自然资源、水资源、人文景观、动植物的保护。规划项目建设严禁随意取料、挖砂、采石等破坏地貌景观的活动；规划建设选址、选线应按照“优先避让”的原则避开环境敏感区，以及具有一定旅游观赏或科研价值的景点，古树名木等；对规划区内的重要旅游地、饮用水源地以及需要重点保护的古建筑等，应设立保护标识标志，引导游客文明旅游。

加强规划区内野生动植物的保护。规划建设项目选址、选线应避开重点保护野生植被分布区，减少对自然植被的侵占和破坏；亲子类、娱乐类、探险类旅游活动应避开重点野生动物集中活动区、繁衍场、栖息地，减少人类活动干扰。规划区内旅游农产品、特色产品不得销售以重点保护野生动物、植物为原料的工艺品、植物标本等；加强规划区内游客、经营、原住民保护动物、爱护动物的理念，严禁随意捕杀、猎杀行为。对规划区内涉及保护的古树名木、重点保护野生植物、动物的区域应设立保护标志。加强防范外来物种入侵带来的生态安全。

加强规划区内水资源保护。规划项目建设、运营应符合《中华人民共和国水污染防治法》、《水十条》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等相关要求。

加强规划项目建设期水土流失防治。土石方开挖的工程应尽合理安排施工期，避开雨季施工，作好先挡后弃、优先做好临时排水。做好施工期临时堆方、边坡的覆盖，施工结束后，及时采取硬化、绿化的生态恢复措施。生态恢复与景观重建应与周边景观相协调。

结合规划区内重要环境敏感区管控要求，对规划内的建设项目、规模作进一步优化或调整，对确实不能避开的，应按相关法律、主管部门等意见进一步完善环保手续，并采取预防、减轻对策措施。

# （6）环境效益

规划实施后，可推动乡村传统产业升级，壮大丰富乡村产业结构，促进城乡统筹发展，对区域产业结构、经济影响为呈正效应。

规划实施后，就乡村整体而言有利于拉动消费、扩大内需，促进城市经济持续健康发展，推动全域旅游体系建设；就农民个人而言，乡村旅游的可持续发展可使许多农民成为旅游从业者，为农民增产致富。同时，因乡村旅游的新信息、新理念引入，对农民素质和乡风民俗具有潜移默化的影响，有利于全面提升了农民素质，对社会经济影响呈正效应。

黄瓜山乡村旅游规划区实施，进一步完善区域基础设施、环保设施建设投入更高，而乡村旅游发展的优势就是依托在美好的自然生态环境之上，二者相互促进、相互制约。由此可见，规划实施有利于促进和改善区域生态环境保护，对区域生态环境保护影响为正效应。

### 11.7.2环境管控要求

（1）空间布局管控

按照永川区生态保护红线，本规划应严守生态保护红线，严格执行《中华人民共和国基本农田保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《重庆市森林公园管理办法》相关规定。

# （2）环境质量底线

根据永川区大气环境、声环境、水环境功能区划，本规划环境质量底线是：临江河水厂、茨坝断面满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类，饮用水源地满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类、满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。同时建立环保基础设施和健全环境管理体系，严格执行污染物达标排放。

# （3）资源利用上线

根据国土资源、规划、建设等部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，作为土地资源利用上线管控要求。规划项目实施，应该避让基本农田保护区和自然森林植被类型，严格控制建设征地涉及耕地和林地面积。坚守水资源“三条红线”和“三先三后”原则，有效控制水资源利用上限，推进节水改造和节水技术，公共建筑必须采用节水器具，推行建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。禁止违法取用地下水。

# （4）环境负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的环境准入条件和要求。从空间布局、污染物排放管控、资源开发利用效率等方面入手，按照国家法律法规、产业政策和森林公园、饮用水源保护区等环境敏感区，制定环境准入负面清单，发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

## 11.8环境监测与跟踪评价

根据规划内容、布局和特点，本报告提出了环境监测和跟踪评价计划，其中环境监测重点关注大气环境、水环境、生态环境。跟踪评价因子主要考虑影响面广、影响时间长的环境因子，同时结合监测和调查规划确定，如环境敏感区、社会经济环境和水环境承载力、生态承载力及可持续性发展等。

## 11.9综合结论

《永川区黄瓜山乡村旅游发展规划（修编）（2019-2035年）是在充分研判《永川区全域旅游规划》、《永川区乡村旅游规划》的基础上，充分利用当地农业资源、自然资源，深挖旅游潜力，以乡村旅游高质量发展为抓手提质优化旅游项目及配套设施建设，深入推进乡村旅游产业化，全面提升乡村旅游品质，实现乡村旅游可持续发展。规划实施的环境制约因素通过规划优化调整建议得以解决，在实施过程和实施后对区域内水、大气、声环境、固体废物、生态环境等造成的不利影响，在按照国家法律法规要求和落实规划环评报告提出各项污染防治对策措施的后，可以得避免或减缓，因此从生态和环保角度，规划环保可行。

# Text boxes

近郊休闲区

规划区边界线

戴家店森林公园：已取缔

依据：永林发〔2018〕26号

卫星湖：已取缔饮用水源地功能依据：渝府办 〔 2018 〕 7号

图2.1  规划近效休闲区范围